## Slide 1: Úvod do BIM – Modeling a Management
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Úvod do problematiky BIM (Building Information Modeling)
  Základní charakteristika BIM
  Koncepce BIM
  Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
  Výhody BIM modelu v jednotlivých fázích stavby
  Koordinace profesí v BIM
  BIM jako komunikační nástroj
Procesy informačního modelování
  Plán realizace informačního modelování (BIM Project Execution Plan)
  Industrial Foundation Classes (IFC)
  Management BIM => Building Information Management
1 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: Úvod
„BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. Ve středu tohoto úsilí leží digitální model obsahující grafické a popisné informace o designu, konstrukcích a údržbě objektů.“
(BIM TASK GROUP, 2012)
„Informační modelování budov (BIM) je digitální reprezentace fyzikálních a funkčních vlastností daného objektu. BIM je sdíleným zdrojem znalostí informací o objektu, které utváří spolehlivý základ pro rozhodování během jeho životního cyklu; definován jako existující forma od prvotní koncepce k demolici.“
(NATIONAL BIM STANDARD, 2014)
„Informační modelování budov (BIM) je inteligentní proces založený na 3D modelování, který vybavuje profesionály z oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví pohledem do problematiky a nástroji k efektivnímu plánování, návrhu, konstruování a správě budov a infrastruktury.“
2 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 4: Úvod
„Building Information Modeling nemůže ve skutečnosti nikdy být jenom technologií, softwarem nebo způsobem modelování 3D objektů. Vyžaduje znalost a porozumění celé řadě abstraktních modelovacích konceptů. Navíc přesahuje pouhou technologii a BIM tak může být považován za metodu pro vytvoření téměř neredundatního (kde každá informace, každý fakt je obsažen pouze jednou) modelu jakékoliv stavby nebo i stavebních komponent. Takový model je dostatečně popsán, aby na něm mohly být prováděny simulace průběhu celého životního cyklu ještě předtím, než dojde k jeho skutečné proměně ve fyzickou realitu.“
(NÝVLT, 2016)
3 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 5: Základní charakteristika BIM
BIM = informační modelování budov,
Stavba a stavební procesy
Uplatnění v několika segmentech:
  pozemní stavby,
  dopravní stavitelství,
  vodohospodářství
  i další speciální stavitelství .
BIM - kategorie
  BIM jako model,
    nebo-li databáze informací
  BIM jako proces modelování
    využívá BIM model ke sdílení informací, jejich rozšiřování a výměnu. Stěžejní částí celého procesu je však samotný
  Management BIM.
4 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 6: Základní charakteristika BIM
Model BIM
  Informační databáze – obsahuje kompletní data BLC ( = Building Life Cycle)
  Výsledky od všech účastníků procesu
  Sběr a následné využívání dat - > bez datových ztrát a dezinformací
Model BIM = genetický kód stavby
  Od 2. pol. 80. let minulého století
  Klasifikace BIM objektů
  Reprezentace znalostí o vlastnostech a okrajových podmínkách
  Algoritmy pro sestavy => jednodušší skladby objektů;
  Dnes jsme dále….
5 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 7: Koncepce BIM
BIM reprezentuje technologický pokrok a posun
cílená práce s informacemi
Koordinační procesy – správné využití, efektivita
  výměna dat,
  detekce kolizí,
  úpravy parametrů aj
  Klasické modelování (2D, 3D)
    Nestrukturované informace
    Nesoulad a obtížné zacházení s daty
    snížená efektivnost navrhování
6 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 8: Koncepce BIM
Přínosy BIM modelování:
  zlepšení komunikace,
  úspora nákladů,
  varianty řešení,
  kvalita díla,
  kontrola stavebního procesu,
  transparentnost,
  dostupnost informací,
  simulace => OŽP
7 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 9: Koncepce BIM
8 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Schéma virtuální výstavby v koncepci BIM
Zdroj: LLOYD´S REGISTER, 2016

## Slide 10: Koncepce BIM
BIM model reprezentuje:
  znalosti o objektech,
  jejich chování a
  znalosti o dalších vlastnostech → BLC,
  strukturovatelné i nestrukturovatelné znalosti:
    potřeby a požadavky uživatelů a investorů,
    historické zkušenosti
    nutnost k provádění revizí objektů.
    Dalším přínosem BIM je tak možnost vytvoření systému pro správu a sběr znalostí a jejich řízení v čase.
9 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 11: Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
3D = základ BIM
Rozdíl - v použitých entitách:
  Nástroje + prvky
  Geometrie 3D modelu – skládáním:
    prostorových bodů, hran, ploch nebo obecných těles.
  BIM model - vzniká v modeláři z prvků →definovat další vlastnosti
    např. materiál, výrobce, cena a další.
  BIM model modelován s hierarchickou strukturou,
    umožňuje daný prvek přesně lokalizovat
      informace o místnosti, podlaží, budově, pozemku.
        využitelné např. pro topologickou analýzu návrhu stavby.
10 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 12: Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
Příklad BIM modelu:
11 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: GEOSPATIAL WORLD, 2016

## Slide 13: Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
BIM zlepší pracovní postupy - přesune těžiště práce:
  od potřebného vytváření projektové dokumentace
  k přímé a kreativní tvorbě stavebních celků.
BIM model:
  technická dokumentace se generuje přímo z 3D modelu stavby
  Půdorysný výkres - na základě informací o jednotlivých entitách a jejich vlastnostech zobrazení.
    Prostý 3D modelář: půdorysný výkres generován jako pohled shora na model
12 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 14: Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
BIM a jeho D
13 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: http://www.bimpanzee.com, 2017

## Slide 15: BIM model
= technologicky pokročilejší model
  Přiřazování parametrů konkrétnímu prvku dle úrovně vývoje.
  Prvky jsou postupně upravovány a vyspecifikovány přidáním parametrů jednotlivými účastníky stavebního procesu v jediném takovém modelu.0
  Tzn.: architektonický návrh → statik →PBŘ
  Všechny úpravy v JEDINÉM modelu v reálném čase,
    ihned mají přístup všichni účastníci stavebního procesu
      → možnost změny akceptovat.
14 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 16: BIM model
Užitím BIM modelu dochází k eliminaci chyb v řešení stavby
Tradiční způsob modelování:
  užívá několika modelů
  při návrhu: střet jednotlivých profesí,
    např. prostupy
  nutné ZKOORDINOVAT řešení jednotlivých profesí a dohodnout se na úpravách.
    nutné informovat veškeré účastníky stavebního procesu o změnách
    → chybovost či nesoulad jednotlivých částí PD
      projeví až při realizaci stavby
        → přetvořit návrh, (proveditelnost, ale i čas).
        → vícepráce
        → odlišná náročnost na stavební materiály.
15 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 17: BIM model
BIM model – může odhalit kolize specializací
  kolize může vygenerovat sám software
    např. při střetu vedení TZB
ulehčit koordinační práce,
  v tradičním návrhu stavby by mohl selhat lidský faktor → BIM eliminuje chybovost
Strukturalizace prvků a jejich parametrů
  úprava modelu s na čas nenáročným vyhodnocením budovy.
  přínosné při hledání správného variantního řešení z mnoha hledisek
    např. z hlediska finanční náročnosti či udržitelnosti budovy.
Jediný prvek lze zobrazit s obrovským množstvím informací dostupných OKAMIŽITĚ
16 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 18: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
Při navrhování:
  zjednodušení komunikace při úpravě architektonického modelu,
  snížení chybovosti při překreslování výkresů, snížení počtu doplňujících dorazů a zdrojů při předávání podkladů,
  automatická tvorba dokumentace z BIM modelu, možnost tvořit nekonečné množství řezů a pohledů,
  možnost vizualizace modelu v kterékoliv chvíli (není nutné vytvářet speciální model pouze pro vizualizace),
  vytváření výkazů prvků (výpis z databáze), včetně plošných a objemových charakteristik,
  snížení chybovosti při aktualizaci dokumentace díky tvorbě použití modelu jako hlavního zdroje informací,
  možnost simulací a vyhodnocování chování navrhované budovy (jejího modelu) v jakékoliv fázi projektu,
  v případě budoucí existence katalogů produktů od výrobce a jasně definované klasifikace výrobků model nabídne lepší porovnání variant
17 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 19: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
Při provádění stavby:
  možnost lepšího plánování provádění stavby,
  ušetření jak finančních, tak časových prostředků díky eliminaci výskytu kolizí v návrhu (především mezi jednotlivými profesemi stavebního procesu),
  možnost návrhu prefabrikovaných dílů (to nutně neznamená použití typových prvků, nýbrž spíše lepší plánování způsobu výroby a montáže jak typových tak atypických prvků),
  snížení RFI (Request for Information, nebo-li požadavek na informace),
  vylepšení komunikace s projektantem
18 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 20: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
Při provozování stavby:
  aktualizovaná dokumentace skutečného provedení stavby (základ pro sestavení modelů pro snadnější správu budov),
  BIM model jako zdroj znalostí a základ pro případnou budoucí rekonstrukci či opravu,
  BIM model jako zdroj plánování způsobu provedení demolice a likvidace odpadu
19 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 21: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM modelu se zpracovává v podrobnosti výkresů 1:50
  Tzn.: rozhodující jsou tedy prvky s rozměrem od 50 mm
  Detailnější prvky – připojeny jako specifikace větší struktury (3D je nákladné)
    dílenská dokumentace
    technický list rozpracovaným ve 2D
    Parametrický model
  změny parametrů, typů materiálů a dalších aspektů
    Lze měnit rychlým způsobem návrh
    znovu analyzovat
    mnohem více návrhových variant s rychlejším interakčním krokem a se zvážením více aspektů.
20 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 22: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM je přínosný pro statika
  Přiřadí konkrétní průřez a materiál
  prvek dostupný v databázi používaného statického softwaru nebo různé pomocné funkce pro převod stavebního modelu na výpočtový model a správně propojení prvků v něm.
BIM a návrh TZB
  ve všech etapách stavebního procesu.
  Inteligentní instalace
21 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 23: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
Diagram energetické optimalizace návrhu
22 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: Martin Černý, VUT v Brně, 2013

## Slide 24: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM a rozpočtování
  proces - generuje přiměřeně přesné výkazy výměr a cenové odhady
  cenový dopad projektových změn v čase → dopad zhodnotit a předejít pozdějšímu přepracování projektu.
  náhled na vliv nákladových změn víceprací a změn projektu s potenciálem ušetřit peníze a čas
  rozklíčování skupin stavebních prvků,
  tvorba cen
  zohlednění rizik
23 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 25: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM a FM (Facility Management)
  facility manager - na konci procesu návrhu a zhotovení stavby,
  Informační model - bohatým zdrojem aktuálních informací pro správu a údržbu stavby
  Jasně strukturované a automaticky zpracovatelné informace o budovách významné úspory při jejich provozu i výstavbě nových budov.
24 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 26: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM a certifikace návrhu stavby
  certifikační nástroje
    např. LEEDS, BREAM či SBToolCZ.
  snadnější iterační hodnocení a upřesňování výsledků
  Zároveň je možné stavební elementy automaticky nebo poloautomaticky klasifikovat → použít ve formě strukturovaných výkazů → jejich snadná aktualizace
25 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 27: Výhody BIM modelu ve fázích výstavby
BIM model obsahuje data pro celý životní cyklus stavby (BLC)
Data BIM modelu jsou určeny k dalšímu používání především ve fázi užívání stavby.
Takový datový model může obsahovat všechny důležité strojní součásti budovy včetně jejich konkrétní pozice a atributových dat.
26 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 28: Koordinace profesí v BIM
BIM nabízí rozsáhlé možnosti z hlediska koordinace profesí a podpory pro skutečnou spolupráci na projektech.
Díky koordinaci všech účastníků stavebního procesu je možné zkrátit dobu návrhu a projektování. BIM dále umožňuje vyšší kvalitu výsledného modelu a tím i celého projektu jako takového.
27 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 29: Koordinace profesí v BIM
Životní cyklus stavby
28 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: ČERNÝ, 2013

## Slide 30: BIM jako komunikační nástroj
Pro spolupráci týmů
kombinace různých technologických nástrojů
  sdílení znalostí
  sdílené struktury
  vizualizace znalostí
    lepší orientace
    navigace ve znalostních bázích
  technika usnadňující porozumění sdíleným odborným znalostem a zkušenostem
  na základě tohoto porozumění provádět akce
29 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 31: BIM jako komunikační nástroj
BIM je pouhý model obsahující informace
Potřeba komunikace - BIM neobsahuje
LOD schéma
BIM jako komunikačního nástroj či nástroj spolupráce
Někdo jiný než autor BIM modelu extrahuje z modelu informace.
Nejasný koncepční nápad → přesný popis
30 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 32: BIM jako komunikační nástroj
Ruční kresby → jasně dimenzované linky
V minulosti nebylo možné považovat informace vynesené v modelu za spolehlivé, jelikož nemusely být přesné.
Rámec LOD však umožňuje autorovi modelu uvést úroveň vykreslení modelu daných prvků, tedy jejich přesnost a tím pádem také spolehlivost
31 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 33: Procesy informačního modelování
Informační modelování budov
  Není jen o modelu
  Je o:
    komunikaci,
    koordinaci,
    efektivní spolupráci
    a řízení všech procesů
      ve fázi vytváření návrhu stavby, ale
      také ve fázi facility managementu.
32 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 34: BEP – BIM Execution Plan
Plán realizace informačního modelování
  Využití metodiky BIM - k naplnění cílů projektu ve smyslu:
    kvality,
    ceny
    i času.
  Vytvořen před začátkem celého návrhového procesu.
  Příklad: „BIM Project Execution Planning Guide“,
    součástí amerického standardu NBIMS v2 (National BIM Standard)
33 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 35: BEP – BIM Execution Plan
IM Project Execution Planning Guide
34 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: ČERNÝ, 2013

## Slide 36: BEP – BIM Execution Plan
Plán informačního modelování:
  identifikuje jednotlivé účastníky stavebního procesu,
  vytyčuje jejich cíle z hlediska BIM
  K účinné výměně informací je třeba:
  identifikovat oblasti výměny dat,
    podrobnost,
    strukturu
    a technické aspekty, mezi které patří:
      přístup k modelu, jeho sdílení, rozdělení zodpovědnosti a podobně.
  Procesní mapa
35 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 37: BEP – BIM Execution Plan
  Procesní mapa
  popisuje jednotlivé procesy během návrhu stavby současně s výměnami informací mezi jednotlivými účastníky
  identifikace různých typyů informací a jejich umístění v procesu návrhu stavby, informace týkající se zodpovědnosti za jednotlivé části výsledného modelu.
36 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 38: BEP – BIM Execution Plan
BIM Project Execution Plan:
  Zajistí, že všichni účastníci procesu jsou si jasně vědomi příležitostí i odpovědností spojených se začleněním BIM do workflow projektu.
  Definuje vhodná využití pro BIM v projektu
    (např. autorizování návrhu, kontrola návrhu a 3D koordinace),
    detailní návrh a dokumentace procesu pro provedení BIM v průběhu celého životního cyklu objektu.
Princip vytvoření BIM Project Execution Plan je založen na definici cílů BIM, kterých je dosaženo prostřednictvím aplikace BIM užití
37 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 39: Industrial Foundation Classes (IFC)
IFC = datový formát
  jediný mezinárodně uznávaný datový standard v oblasti BIM
  Autor: IAI (International Association for Interoperability)
Logo formátu IFC
38 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: BIM 42, 2016

## Slide 40: Industrial Foundation Classes (IFC)
Vlastnosti IFC:
  Otevřený veřejně dostupný standard
    Možnost vytvářet různé aplikace pro práci s modelem
  Možnost dlouhodobé práce s daty
  Je zcela soběstačný
  Pro jeho zpracování nejsou zapotřebí žádné vnější knihovny objektů.
    Informace vně systému lze jednoduše definovat odkazem.
39 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 41: Industrial Foundation Classes (IFC)
Diagram rozsahu a struktury datové specifikace IFC
40 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: ČERNÝ, 2013

## Slide 42: Industrial Foundation Classes (IFC)
Použití OpenBIM standardů (předávání dat v IFC)
  tzv. Coordination View
    = výběr informací, který obsahuje:
      definice prostorové struktury, stavebních prvků a prvků TZB,
    Tento druh informací používá při importu a exportu většina nástrojů (software) pro BIM.
  tzv. Structural Analysis View
    vhodný pro komunikaci různých analytických nástrojů.
    Skládá se z:
      prvků se zatížením, zatěžovacích stavů a kombinací, křivek a povrchů, spojení a okrajových podmínek včetně materiálu a informací o profilu.
    Je sám o sobě nezávislý na hlavním typu konstrukce
41 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 43: Management BIM
Building Information Modeling
  významná technologie pro udržování a zpřístupnění znalostí i pro podporu spolupráce mezi účastníky procesů investiční výstavby i komunikace v celém životním cyklu stavby.
  Na modelu BIM se podílí ve většině případů více účastníků.
  Jejich spolupráce musí být ovšem organizovaná a řízená.
  V širším pojetí tedy můžeme hovořit o tzv. Management of Building Information Modeling, nebo-li „Řízení informačního modelování budov“.
    Je sám o sobě nezávislý na hlavním typu konstrukce
42 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 44: Management BIM
BIM model = takový model, který je dostatečně popsán
  aby na něm mohly být prováděny simulace průběhu celého životního cyklu ještě předtím, než dojde k jeho skutečné proměně ve fyzickou realitu.
BIM = podpůrným nástrojem při:
  provádění stavebních činností,
  provozování stavby
  a užívání stavby.
    Je tedy přítomen a zužitkován v celém životním cyklu stavby – od návrhu po demolici.
  termín Modeling, jakožto M v BIM Management,
    Building Information Management
    dochází k řízení sdílení informací.
43 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 45: Management BIM
Otevřený tok informací v prostředí BIM
44 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: TEKLA software, 2017

## Slide 46: Management BIM
BIM model = takový model, který je dostatečně popsán
  aby na něm mohly být prováděny simulace průběhu celého životního cyklu ještě předtím, než dojde k jeho skutečné proměně ve fyzickou realitu.
BIM = podpůrným nástrojem při:
  provádění stavebních činností,
  provozování stavby
  a užívání stavby.
    Je tedy přítomen a zužitkován v celém životním cyklu stavby – od návrhu po demolici.
  termín Modeling, jakožto M v BIM Management,
    Building Information Management
    dochází k řízení sdílení informací.
45 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 47: Děkuji za pozornost
www.VSTECB.cz
info@mail.vstecb.cz