## Slide 1: 3D optický skener a proces skenování
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Tato kapitola se věnuje popisu optického 3D skeneru Artec Eva Lite a příslušenství potřebného k provádění 3D skenování.
Dále popisuje parametry uvedeného optického 3D skeneru a vysvětluje pracovní postup v softwaru Artec Studio dodávaného společně se skenerem.
1 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: 3D optický skener Artec Eva Lite
2 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Na katedře stavebnictví máme k dispozici ruční optický 3D skener Artec Eva Lite od společnosti Artec 3D se sídlem v Lucemburku, která zde působí od roku 2007.
Jedná se o levnější a méně náročnou verzi klasického skeneru Artec Eva.
Rozdíl spočívá v tom, že plná verze skeneru je schopna snímat i texturu vybraného objektu a jeho barvu, zatímco zjednodušená verze Lite se orientuje pouze podle jeho tvaru. (Skenovaný objekt musí být tvarově co nejrůznorodější)

## Slide 4: 3D optický skener Artec Eva Lite
3 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Skener lze kdykoliv rozšířit na plnou verzi v případě potřeby.
Výhodu verze Lite je významně menší objem dat, než verze plná, takže je méně náročná na výkon počítače a spotřebu elektřiny.
Umožňuje zachytit a současně zpracovávat až dva miliony bodů za sekundu s přesností až 0,1 mm.
Pracovní vzdálenost skeneru od objektu je zhruba 0,4 – 1 m.
Jeho hmotnost je pouze 0,85kg a rozměry 262x158x64 mm.

## Slide 5: 3D optický skener Artec Eva Lite
4 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: http://www.skenovanive3d.cz/3d-skenery/artec-eva-lite/

## Slide 6: 3D optický skener Artec Eva Lite
5 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: http://www.skenovanive3d.cz/3d-skenery/artec-eva-lite/

## Slide 7: 3D optický skener Artec Eva Lite
6 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Na připojení k počítači je potřeba použít USB kabel.
Data se přenesou přímo do softwaru Artec Studio 12 Professional.
Pokud není k dispozici připojení do sítě, je možné použít externí baterii pro ruční skenery Artec (kapacita 16000 mAh, výdrž až 6 hodin)
Zdroj: vlastní
Obrázek 1

## Slide 8: 3D optický skener Artec Eva Lite
7 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Skener využívá technologie strukturovaného světla.
Přístroj má 12 světelných zdrojů, které během skenování vytváří záblesky světla.
Světelné zdroje se nachází kolem prostřední ze tří kamer.
Kamery slouží ke snímání deformovaného světelného vzoru.

## Slide 9: 3D optický skener Artec Eva Lite
8 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Obrázek 2 Zdroj: vlastní

## Slide 10: 3D optický skener Artec Eva Lite
9 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Obrázek 3
Zdroj: vlastní

## Slide 11: 3D optický skener Artec Eva Lite
10 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Obrázek 3
Zdroj: vlastní
Světelný vzor skeneru Artec Eva Lite

## Slide 12: Prostředí Artec Studio 12
11 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Software Artec Studio je stěžejním bodem ve fázi skenování.
Jak v programu pracovat
Před spuštěním programu se ujistěte, zda je skener zapojen do sítě, zástrčka ve skeneru je zašroubována a ověřte připojení USB kabelu vedoucího od skeneru.
Hned po spuštění probíhá kalibrace skeneru a inicializace skeneru do prostředí (pokud by se skener připojil až po spuštění programu, skener by neidentifikoval prostředí).

## Slide 13: Prostředí Artec Studio 12
12 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Po spuštění se na monitoru objeví hlavní nabídka.
Zdroj: vlastní

## Slide 14: Prostředí Artec Studio 12
13 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Založíme nový projekt --- New project
Objeví se okno kam napíšeme název souboru (pole Name) a cílovou cestu, kam bude projekt uložen (pole Location)
Zvolíme a potvrdíme tlačítkem --- Create
Zdroj: vlastní

## Slide 15: Prostředí Artec Studio 12
14 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Následně se dostaneme do základního prostředí Artec studia
Vlevo je umístěna hlavní lišta --- funkce Scan – Publish
Ve spodní části logovací okno, kde je vidět seznam úkonů
V pravé části Workspace – pracovní prostor, kde pak budou jednotlivé skeny s detailními informacemi

## Slide 16: Prostředí Artec Studio 12
15 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zdroj: vlastní
Hlavní lišta
Pracovní prostor
Logovací okno

## Slide 17: Proces skenování
16 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Skener je připojen, nový projekt je vytvořen, můžeme tedy začít skenovat.
V hlavní liště klikneme na políčko Scan --- otevře se nabídka pro skenování.
Nyní už můžeme program ovládat skenerem.
Skener má na rukojeti 2 tlačítka
  Horní spouští a přerušuje proces skenování (skener zastaví snímání bodů)
  Spodní tlačítko ukončí a uzavře nabídku ,,Scan“

## Slide 18: Proces skenování
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Vedle levé lišty Scan – Publish se v sekci Scan objeví ukazatel vzdálenosti (400-1000).
  Tento sloupec je mezi hodnotami 520 – 880 podbarven zelenou barvou a indikuje správnou vzdálenost skeneru od skenovaného předmětu.
V průběhu skenování se nám objevuje náhled již naskenované sítě.
Šedou barvou jsou podbarveny již naskenované plochy, zeleně pak body, které skener právě skenuje a přenáší.
Po dokončení jednotlivých skenů se náhled zobrazuje světle modře.

## Slide 19: Proces skenování
18 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Plocha skenování a indikátor vzdálenosti
Zdroj: vlastní

## Slide 20: Proces skenování
19 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Zásady pro správné skenování
Vždy udržujte správnou vzdálenost skeneru od skenovaného předmětu
Pokud lze předmět naskenovat pouze na jeden sken, pokuste se o to
Větší, či členitější objekt rozdělte na několik částí. Skeny se musí navzájem částečně překrývat, aby obsahovaly společné plochy.
Při ztracení dráhy (hláška „Tracking lost“) proveďte jednotlivý sken znovu. Takový sken je často pro pozdější použití nekvalitní / nevhodný, a to z důvodu zdvojování.
Mějte kolem sebe dostatečný prostor na skenování. Kolem předmětu se budete opakovaně pohybovat

## Slide 21: Proces skenování
20 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Ztracená dráha ,,Tracking lost“
Zdroj: vlastní

## Slide 22
21 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Kontrolní otázky
Co znamená slovíčko „Lite“ v názvu skeneru?
Jakou přesnost garantuje skener Artec Eva Lite?
Je možné se skenerem Artec Eva Lite skenovat v terénu bez připojení k el. proudu?
Je možné během skenování ovládat software skenerem?
Vyjmenujte alespoň 3 zásady pro správné skenování.

## Slide 23: Děkuji za pozornost Realizováno v rámci projektu: Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591, ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu je spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
www.VSTECB.cz
dedic@mail.vstecb.cz