## Slide 1: Úvod do 3D měření CNC CMM
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Seznámení s měřícím strojem THOME Präzision RAPID-Plus CNC
Vysvětlení norem ISO 1101
Základy programu PolyWorks. Zapnutí programu a zapnutí programu pomocí licenčního klíče.
1 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: CNC CMM
2 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Konstrukce CNC CMM
Konstrukce CNC CMM

## Slide 4: Snímací dotek, upnutí
3 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Druhy snímacích doteků: přímé doteky, diskové doteky, válcové doteky.
Materiály doteků: syntetický rubín, keramika, nitrid křemíku.
Upnutí dílce na stůl musí být dostatečně tuhé.
Použijeme upínky nebo stavebnicový upínací systém.

## Slide 5: Kalibrace
4 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Kalibrace snímacího systému spočívá v zaměření polohy kalibrační koule referenčním snímačem a následná kalibrace snímačů zvolených pro snímání.

## Slide 6: ČSN EN ISO 1101
5 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Norma ISO 1101 obsahuje definice tolerancí tvaru, orientace, umístění a házení a pravidla pro předepisování těchto tolerancí ve výrobní dokumentaci.

## Slide 7: Tolerance povrchu
6 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Není definováno, jak je povrchu dosaženo
Dosažení povrchu obráběním (odebráním povrchu)
Ubírání materiálu není povoleno

## Slide 8: Seznámení s programem PolyWorks.
7 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Po spuštění programu PolyWorks se zobrazí Workspace Manažer rozhraní, zde je přímý přístup ke všem modulům, projektům, správě souborů atd.

## Slide 9: Správce licencí PolyWorks a nastavení možností projektu.
8 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Licenční klíče je nutné používat v PolyWorks Suite Licence jsou spravovány prostřednictvím manažera licencí: PolyWorks Metrology Suite
Určité výchozí hodnoty a parametry, použité v sadě PolyWorks Metrology Suite lze nastavit v položkách Možnosti pracovního prostoru.

## Slide 10: Grafické uživatelské rozhraní
9 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 11: Pohyb objektů ve 3D zobrazení
10 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Otáčení
Otáčení kolem osy X a osy Y zobrazení os
Posun
Posun podél osy X a osy Y
Přiblížení
Posun podél osy Z = operace přiblížení(Zoom).

## Slide 12: Konfigurace CNC CMM
11 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Jedním z prvních kroků při práci s CNC CMM plug-in spočívá ve specifikaci jedné nebo více konfigurací stroje, což znamená definování komponentů stroje.
Vytvoření nástroje.
Lokalizace zásobníku nástroje.
Vytvořit kalibrační kouli.
Vytvořit konfiguraci stroje.

## Slide 13: Vlastnosti snímacího zařízení
12 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 14: Připojení na CNC CMM
13 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Připojení k CNC CMM znamená navázání komunikace s tímto zařízením.
Ikona na panelu nástrojů zařízení =>
Při připojování k plug-in modulu CNC CMM musí být určen nástroj aktuálně namontovaný na stroji. Aktuální nástroj lze poté změnit pomocí panelu nástrojů.

## Slide 15: Vyhledání kalibrační koule a zásobníku nástrojů
14 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Na panelu nástroje sondy
Najít kalibrační kouli nebo najít zásobník nástrojů
NEBO
První kalibrační koule je automaticky umístěna, jakmile je kalibrována první orientace nástroje nebo jakmile je kalibrována hlava sondy.
zásobník nástrojů je umístěný snímáním pomocí kalibrované orientace nástroje.

## Slide 16: Změna orientace nástroje.
15 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Na panelu nástroje sondy:
Nástroje a orientace nástrojů
Úhel A a B
pro každý nástroj musí být orientace zadána pomocí úhlu A a B. Úhel A odpovídá svislému pohybu nástroje, zatímco úhel B odpovídá vodorovnému pohybu nástroje.

## Slide 17: Import CAD modelu
16 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Soubor → Nahrát → CAD model
Soubor CAD může být v neutrálním formátu (IGES nebo STEP souboru) nebo v nativním formátu (jako CATIA, NX, Pro / E, SolidWorks, nebo Inventor).

## Slide 18: Kontrolní otázky
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Změna orientace nástroje sondy?
Způsob upnutí dílce na měřící stůl?
Import CAD modelu?
Požadavky na měřící stůl?
Označení povrchu?
Značka kolmosti?

## Slide 19: Děkuji za pozornost Realizováno v rámci projektu: Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591, ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu je spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
www.VSTECB.cz
gryc@mail.vstecb.cz; socha@mail.vstecb.cz; mohamed@mail.vstecb.cz

## Slide 20: Zdroje
HRBKOVÁ Eliška. Problematika měření obecných tvarových ploch s využitím CMM. Praha 2016. Bakalářská práce (Bc.). ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie.
www.VSTECB.cz