## Slide 1: Definice a měření prvků na CAD datech, vyrovnání na CAD model
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Tato kapitola se zabývá měření součástí pomocí prvků, jako jsou díry a rovinné povrchy, a obvykle se používají pro účely zarovnání součástí s referenčním modelem a pro účely kontroly rozměrů.
Dále se zabývá několika způsoby vyrovnání součásti a vytvoření souřadnicového systému.
1 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: Součásti prvků
2 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Prvek obvykle obsahuje jmenovitou nebo měřenou složku, také označovanou jako primitiva.
Jmenovitý prvek představuje teoretické nebo ideální měření, jaké se nachází na modelu CAD.
Měřený prvek je vytvořen z datových bodů naměřených na aktuální součásti.
Konstrukce CNC CMM

## Slide 4: Druhy prvků
3 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Více typů: umožňuje extrahování primitiv automaticky nebo interaktivně z referenčních objektů založených na CAD nezávisle na jejich příslušných typech (kruhy, válce, roviny atd.)
Individuální typ: rozbalte rozevírací nabídku typu prvku a vyberte, který typ prvku chcete vytvořit.

## Slide 5: Způsob vytvoření prvku
4 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Numericky funkce lze vytvořit numericky pomocí matematických definic.
Z objektů a Od průsečíků Při vytváření prvků pomocí konstrukčních metod, například z objektů nebo z průsečíků, se nabízí výběrové pole pro výběr metody.

## Slide 6: Srovnávací body
5 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Srovnávací body povrchu jsou měřící objekty vytvořené ve specifických souřadnicích na povrchu referenčního objektu a měří odchylky datového objektu od referenčního objektu v tomto konkrétním místě.
Měření → Srovnávací body → Vytvořit → Body povrchu

## Slide 7: Řez dílcem
6 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Průřezy jsou měřící nástroje používané pro 2D kontrolu povrchů. Umožňují vypočítat odchylky podél profilů získaných z rovin řezu.
Měření → Průřezy → Vytvořit → Standartní průřez

## Slide 8: Způsob vytvoření řezu
7 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Podél standardní osy: Umožňuje vytvoření průřezu kolmého ke standardní ose systému, například k ose X.
Podélná křivka: Umožňuje vytvořit průřez kolmý na křivku. Zahrnuje určení typu křivky, která se má použít, a poté určení umístění průřezu podél křivky.
Radiální: Umožňuje vytvořit průřez, který vychází z axiálního primitiva, jako je válec nebo kužel.

## Slide 9: Před-zarovnání
8 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Je nabízena metoda rychlého předběžného přiřazení CMM, která nejprve porovnává osy zařízení CMM s osami referenčního objektu a poté se měří bod zarovnání pro umístění součásti
Zarovnání → CMM před zarovnání

## Slide 10: Vyrovnání pomocí povrchových bodů
9 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Způsob srovnání povrchových snímaných bodů se používá k srovnání snímaných bodů s body ve stejných místech na referenčním objektu.
Srovnání→ Povrchové body

## Slide 11: Srovnání měřené součásti k referenčnímu objektu
10 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Srovnání je operace, která přenese datový objekt do souřadnicového systému referenčního objektu.
Srovnání→ Best-Fit Datové objekty→ Data do referenčních objektů

## Slide 12: Vyrovnání pomocí kolmých rovin
11 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Metoda srovnání kolmých rovin srovná datový objekt k referenčnímu objektu tím, že srovná tři roviny (rovinné prvky).
Srovnání→ Prvkově založené →Založené na kolmých rovinách

## Slide 13: Srovnání pomocí roviny, osy a středového bodu
12 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
V metodě srovnání pomocí roviny, osy a středového bodu je používána k srovnání datových objektů na referenční objekty dvojice rovinných prvků: směrové prvky a prvky středových bodů.
Srovnání → Založené na prvcích→ Rovina, osa, Středový bod

## Slide 14: Best-fit
13 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Tato metoda srovná měřené prvky objektu měření s odpovídajícími nominálními prvky. Může být použita celá řada měřených objektů.
Srovnání→ Best-Fit

## Slide 15: Srovnání pomocí referenčního rámce
14 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Datový Referenční rámec (DRF) je odkaz, který slouží k orientaci a lokalizaci objektů v prostoru. DRF se může skládat z datových prvků s nominálními a měřenými primitivy.
Srovnání→ Datový referenční rámec→ Srovnání

## Slide 16: Vytvoření souřadnicového systému
15 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Souřadnicový systém popisuje nulový bod a orientaci měřícího objektu.
Nástroje→Souřadnicové systémy→Vytvořit Kartézský souřadnicový systém

## Slide 17: Úprava souřadnicového systému
16 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Kartézské souřadnicové systémy mohou být vytvořeny následujícím způsobem:
  Z primitiv: Vybrané primitivy definují souřadnicový systém.
Volitelné: kliknutím na barevnou šipku na ose se ostatní osy kolem ní otočí o 90 stupňů,
čímž se změní jejich směr

## Slide 18: Kontrolní otázky
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Způsoby vyrovnání na CNC CMM?
Definice souřadnicového systému?
Zarovnání pomoci Best-fit?
Průřez součástí?

## Slide 19: Děkuji za pozornost Realizováno v rámci projektu: Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591, ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu je spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
www.VSTECB.cz
gryc@mail.vstecb.cz; socha@mail.vstecb.cz; mohamed@mail.vstecb.cz

## Slide 20: Zdroje
MANUÁL společnosti INNOVMETRIC. PolyWorks Inspector Training Workbook: Basic Probing and Scanning Applications for CNC CMM. Québec QC Canada, 2014.
www.VSTECB.cz