## Slide 1: Skenování laserovým skenerem
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Základní seznámení se skenováním v programu PolyWorks.
Seznámení se s vytvořením barevné mapy tolerance.
Ukážeme si jak extrahovat z nasnímaných bodů prvky.
1 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: Skenování polygonálního modelu pomocí metrik kvality
2 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
PolyWorks | Inspector nabízí možnost získávat data pomocí skenovacích plug-in modulů. Při skenování je možné zachytit povrch části nebo hranice vnějšího oříznutí a hranice vnitřních děr tenkých částí. Tato data jsou získávána ve formě polygonálního modelu nebo mračna bodů.
Konstrukce CNC CMM

## Slide 4: Snímání plochy
3 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Povrchové skenování shromažďuje datové body napříč celým materiálem v rozsahu digitizéru. Pokud používáte technologii síťování v reálném čase, jsou tyto datové body převedeny na polygonální model.
Vybrat Nástroje→ Plug-in moduly→ [název zařízení]
Když je zařízení vybráno, klikněte na tlačítko „Scan“ na panelu zařízení.
  Vyberte typ skenování pro skenování povrchu.
  Vyberte síťování v reálném čase.
  Zvolte polygonální model jako konečný datový typ.

## Slide 5: Metriky kvality
4 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Velký úhel skeneru k povrchu
  Tato metrika kvality se řídí úhlem mezi digitalizačním vektorem (směr, kterým je laserové světlo promítáno) a kolmým vektorem skenovaného povrchu.
Vysoká hladina šumu
  Tato metrika kvality detekuje vysokou hladinu šumu na skenovaných datech, která je často výsledkem odrazu světla (lesklý materiál), tmavých materiálů (méně odraženého světla) nebo strukturovaných povrchů
Nízká hustota skenování pro zakřivení sítě
  Tato metrika kvality identifikuje problematické oblasti, kde lokální rozlišení datových bodů není dostatečné k řádnému získání plynulého přechodu zakřivení.

## Slide 6: Rovina ořezu
5 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Při skenování součásti se často skenuje i část podložky, na které tato součást leží. V těchto situacích je rovina ořezu užitečná pro automatické mazání bodů, které vznikly skenováním podložky.
Datové body jsou zobrazeny během průchodu skeneru, ale jsou trvale smazány poté, co skener projde viz. obr
Při skenování
Výsledný stav

## Slide 7: Profily skenování
6 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Profily skenování jsou nabízeny v dialogovém okně plug-in. Po výběru profilu se hodnota parametrů skenování odpovídajícím způsobem změní, což zjednodušuje nastavení nové relace laserového skenování. K dispozici jsou čtyři předdefinované profily, které jsou přizpůsobeny velikosti nejmenších detailů, které budou zachyceny:
Hrubé rozlišení: Pro detaily větší než 2,0 mm.
Standardní rozlišení: Pro detaily větší než 1,0 mm.
Jemné rozlišení: Pro detaily větší než 0,5 mm
Extra jemné rozlišení: Pro detaily menší než 0,5 mm
Velký odstup: Pro skenery s odstupem větším než 500mm.

## Slide 8: Import skenu
7 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
V typickém procesu kontroly, Datové objekty představují objekty, které budou kontrolovány. Mohou být ve formě polygonálních modelů nebo mračen bodů.
Soubor→Importovat→ [vybrat typ objektu dat]

## Slide 9: Import polygonálního modelu
8 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Polygonální model je síť složená z trojúhelníků a vrcholů získaných z datových bodů naskenovaných na skutečné části.
Soubor polygonálního modelu může být ve formátu PolyWorks (například POL nebo PQK) nebo v neutrálním formátu (jako je STL nebo OBJ).
Soubor→ Importovat→ Polygonální modely

## Slide 10: Měření odchylky pomocí barevných datových map
9 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Odchylky datových objektů z referenčních objektů mohou být měřeny. Výsledky jsou zobrazeny ve 3D pomocí barevné datové mapy
Vyhledání nástroje
Měřit→ Odchylky datových objektů→ od povrchu referenčního objektu

## Slide 11: Úprava barevné škály
10 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Limity rozsahu.
Nastavení limitů zobrazené barevnou stupnicí.
Toto nastavení je vhodné pro zlepšení čitelnosti zobrazovaných odchylek.
V části Limity rozsahu, zvolte Vlastní.
Zadejte maximální a minimální hodnoty.

## Slide 12: Extrakce požadovaných údajů z nasnímaných dat
11 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Metoda extrakce naměřených dat extrahuje měřené komponenty vybraných měřených objektů z dostupných datových objektů s použitím nominálních prvků objektu jako výchozího bodu
Měřit→ Extrahovat měřené

## Slide 13: Přehled extrakce dat
12 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Předpokládá se, že datové objekty byly srovnány do příslušných referenčních objektů.
Způsob extrakce naměřených dat je k dispozici z mnoha měřených objektů: prvků, průřezů, srovnávacích bodů, měřidel, a referenčních cílů.
Operace extrakce používá parametry na kartě Měření v listu vlastností každého vybraného objektu k automatickému výběru prvků datového objektu. Poté je měřená komponenta vytvořena na základě vybraných prvků a typu Fit: Best-fit, Min nebo Max.

## Slide 14: Výběr prvků pro měření objektu.
13 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Best-fit
Je-li vybrán typ Best-fit použije se standardní algoritmus nejlepšího přizpůsobení pro vygenerování objektu, který je průměrným přizpůsobením uvnitř se nacházejícím datových prvků
Min fit
Pokud je vybrán typ Min fit, objekt je přizpůsoben tak, aby se komponenta nedotýkala žádného bodu

## Slide 15: Použití navigace při skenování
14 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Použití navigace při skenování prvků vede uživatele k tomu, aby na základě naskenovaných prvků získal dostatek dat k provedení extrakce těchto prvků po provedení měření
Vyhledání nástroje
Navigace při skenování prvků

## Slide 16: Vizuální znaky navigační funkce
15 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Oranžové kolíky označují umístění prvků.
Oranžové zvýraznění označuje místo, kde jsou požadovány dodatečné údaje.
Velikost a umístění zvýraznění jsou založeny na extrakčních parametrech stanovených pro každou funkci.
Šedý kolík pod šipkou označuje umístění prvku. Tyto prvky jsou však viditelné pouze ze zakryté strany.
Bílé zvýraznění označuje místo, kde jsou požadovány dodatečné údaje ve formě navazujícího Datového objektu.

## Slide 17: Revize výsledků měření
16 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Control Reviewer nabízí stručný pohled na měřené prvky geometrie. Zobrazuje tabulku kontrolních prvků a nabízí operace k jejich filtrování, třídění a seskupování v okně.
Protokol→ Control Reviewer

## Slide 18: Výsledky měření pomocí kontrolního zobrazení
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Kontrolní zobrazení lze použít k přezkoumání výsledků měření účinným a strukturovaným způsobem. Kontrolní zobrazení obsahuje seznam měřených prvků a přidružené 3D zobrazení.
Protokol → Vytvořit kontrolní zobrazení z 3D zobrazení

## Slide 19: Vytvoření snímků a tabulek
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Reportování pomocí kontrolních pohledů umožňuje generovat snímky a tabulky sestav, které jsou synchronizovány a propojeny s kontrolními pohledy. Snímky 3D zobrazení a tabulky sestav vytvořené z objektů měření mohou také zakončit protokol z měření.
Protokol→Vytvoření snímků a tabulek→Ze všech kontrolních Zobrazení

## Slide 20: Kontrolní otázky
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
  Extrakce prvků z mračna bodů?
  Nastavení barevné mapy?
  Detail skenování pro „Jemné skenování“?
  Extrakce dat z mračna bodů?
  Vytvoření snímků a vložení do protokolu?

## Slide 21: Děkuji za pozornost Realizováno v rámci projektu: Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591, ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu je spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
www.VSTECB.cz
gryc@mail.vstecb.cz; socha@mail.vstecb.cz; mohamed@mail.vstecb.cz

## Slide 22: Zdroje
MANUÁL firmy INNOVMETRIC. PolyWorks Inspector Training Workbook: Basic Probing and Scanning Applications for CNC CMM. Québec QC Canada, 2014.
ČERMÁK Jan. Metody 3D skenování objektů. Brno 2015. Bakalářská práce (Bc.) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta strojního inženýrství ústav automatizace a informatiky.
www.VSTECB.cz