## Slide 1: Architektura manipulátorů a robotů pro průmyslovou výrobu
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Kurz CŽV orientovaný na výkon povolání
1 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Automatizace a robotizace produkčních procesů pro Průmysl 4.0
Architektura manipulátorů a robotů pro průmyslovou výrobu
Automatizované systémy produkčních procesů pro Průmysl 4.0
Analýza a zpracování velkých dat v Průmyslu 4.0
Řízení v reálném čase
Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí
Základní členění materiálů, jejich vlastností a kritéria volby
Materiály v současné strojírenské praxi
Progresivní materiály a parametry materiálů pro Průmysl 4.0
Projektování automatizovaných produkčních pracovišť
Metody materiálových toků a sledu operací výroby produktů
Dispoziční uspořádání automatizace produkčních procesů
Příklad řešení vybraného automatizovaného logistického prvku

## Slide 3: Architektura manipulátorů a robotů
2 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
V literatuře se pod pojmem průmyslový robot rozumějí zařízení, která mají schopnost samostatně řešit různé manipulační úlohy. V současnosti, i když je průmyslový robot definován podle ISO, existuje celá řada dalších definic s různými interpretacemi, avšak všechny mají stejnou podstatu.
Průmyslový robot "je oficiálně definován podle normy ISO 8373: 1994 jako:
"Automaticky řízený, programovatelný, víceúčelový manipulátor pro činnost ve třech nebo více osách"

## Slide 4: Architektura manipulátorů a robotů
3 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
V současnosti obecná klasifikace robotů zahrnuje kategorie:
Manipulátor je zařízení využíváno k manipulačním účelům. Historicky byl manipulátor využíván dříve než robot. Obecně se dá říct, že existuje-li zařízení s menším počtem stupňů volnosti než 3 nebo stupňů volnosti je více než 3, ale nejsou programovatelné, tak tato zařízení jsou považována za manipulátory.

## Slide 5: Architektura manipulátorů a robotů
4 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 6: Architektura manipulátorů a robotů
5 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
V současnosti obecná klasifikace robotů zahrnuje kategorie:
Průmyslový robot je univerzálně využitelný pohybový víceosý manipulátor, který má volně programovatelný způsob pohybu. Roboty mohou být vybaveny chapadly, nástroji nebo jinými výrobními prostředky a mohou provádět manipulační, technologické nebo montážní úkony.

## Slide 7: Architektura manipulátorů a robotů
6 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Průmyslový robot se dá v zásadě rozdělit na:
Mechanickou část
Řídicí část

## Slide 8: Architektura manipulátorů a robotů
7 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Mechanická část:
Podstava
Ramena
Koncový efektor – považuje se za samostatnou část
Klouby a Vazby

## Slide 9: Architektura manipulátorů a robotů
8 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Klouby slouží k realizaci pohybu robota. (Nedílnou součástí kloubů jsou pohony s převodovkou. V moderních verzích je součástí kloubů také autonomní řídicí systém, komunikační rozhraní a sada senzorů.)
Vazby tvoří tuhá tělesa mezi nimi.
Každý kloub poskytuje stupeň volnosti.

## Slide 10: Architektura manipulátorů a robotů
9 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Koncový efektor:
Slouží k uchycování manipulačního objektu – může se jednat o chapadlo nebo technologickou hlavici např. svařovací hořák.
Spolu s průmyslovým robotem se podílí na realizaci polohování a orientaci neseného předmětu.

## Slide 11: Architektura manipulátorů a robotů
10 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Řídicí systém robota
Jeho úkolem je na základě informací uložených v paměti řídicího počítače a informací získaných ze snímačů plánovat činnost robota a rozhodovat o úkonech, které mají být prováděny. Obecně se dá říci, že řídicí systém zahrnuje funkce řízení polohování a kromě toho nabízí možnost současného řízení periferních zařízení.
Toto vše závisí na typu řídicího systému a jeho propracovanosti výrobcem průmyslového robota.

## Slide 12: Architektura manipulátorů a robotů
11 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
DSŘ – Distribuovaný Systém Řízení robota
Moderní řídicí systémy nejsou tvořeny pouze jedním mikroprocesorem, ale obvykle každý kloub robota je vybaven vlastním mikroprocesorem včetně sady snímačů. Proto řízení jednotlivých kloubů, může probíhat zcela nezávisle na jiných kloubech. Jsou-li všechny dílčí řídicí jednotky kloubů propojeny s nadřazenu řídicí jednotkou, jedná se o tzv. Distribuovaný řídicí systém.

## Slide 13: Architektura manipulátorů a robotů
12 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Pohybové vlastnosti průmyslového robota:
Pohybové vlastnosti robotů jsou dány počtem rotačních os (R) a počtem přímých/translačních os (T) a jejich vzájemným uspořádáním.
K dosažení jakéhokoli bodu v prostoru jsou zapotřebí alespoň 3 osy
K nastavení uchopení nebo nastavení libovolné polohy v rámci pracovního prostoru už je potřeba minimálně 6 os
Zmíněným osám, se také říká stupně volnosti.

## Slide 14: 3D skenery a skenovací systémy
13 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Struktura TTT

## Slide 15: 3D skenery a skenovací systémy
14 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Struktura RTT

## Slide 16: 3D skenery a skenovací systémy
15 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Struktura RRT

## Slide 17: 3D skenery a skenovací systémy
16 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Struktura RRR

## Slide 18: 3D skenery a skenovací systémy
17 Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Struktura SCARA

## Slide 19: Děkuji za pozornost Realizováno v rámci projektu: Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591, ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu je spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
www.VSTECB.cz