## Slide 1: Zděný nízkoenergetický dům
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Katedra Stavebnictví
Autor: Píha Jan
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavlína Charvátová
České Budějovice 2016

## Slide 2: Obsah
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Použité metody
Dosažené výsledky a přínos práce
Závěrečné shrnutí
Doplňující otázky vedoucího práce a oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Velmi diskutované téma
Budoucnost nízkoenergetických domů
Velké množství materiálů – porovnání

## Slide 4: Cíl práce
Studie nízkoenergetického zděného domu
Energetické výpočty

## Slide 5: Použité metody
Shromažďování informací
Zpracování informací
Vyhodnocení a porovnání (Posouzení v programech Svoboda software)
  Teplo 2015, Energie 2015, Simulace 2010

## Slide 6: Dosažené výsledky
Návrh obálky budovy
ČSN 730540:2
Stěna – 3 varianty ( Porotherm 300mm, Porotherm 44T Profi, Ytong 300mm)
Podlaha
Strop

## Slide 7: Stěna
Porotherm 30 Profi (300 mm)
  Součintel prostupu tepla 0,166 W/m2K

## Slide 8
Porotherm 44T Profi (440 mm)
  Součintel prostupu tepla 0,168 W/m2K

## Slide 9
Ytong P4-500 (300mm)
  Součintel prostupu tepla 0,142 W/m2K

## Slide 10: Podlaha a Strop
Součinitel prostupu tepla podlah 0,151 W/m2K a 0,150 W/m2K
Součinitel prostupu tepla strop 0,149 W/m2K
Obě tyto skladby odpovídají požadavkům na součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540:2

## Slide 11: Měrná potřeba tepla
Měrná potřeba tepla pro nízkoenergetické domy < 50 kWh / (m2.a)
Podlahová plocha 118,4 m2
Vytápěný prostor 355,2 m3
4 osoby
Fotovoltaická elektrárna - 20 panelů (4,9 kWp)
Vytápění a ohřev TUV- tepelné čerpadlo
Výsledná měrná potřeba tepla 33 kWh / (m2.a)

## Slide 12
Dodaná energie do budovy 10,38 MWh
= 108 kWh/m2.
Chart: 
| Elektřina ze sítě | Elektřina z FV užitá v budově | Slunce a jiná energie prostředí
 | 2.698 | 3.821 | 3.861

## Slide 13: Přínos práce
Objasnění a shrnutí základní problematiky nízkoenergetických domů
Volba správné obálky budovy
Energetické výpočty pro klasifikaci domu
Rozšíření znalostí v programech Svoboda software

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
RD nízkoenergetický dům pro 4 osoby
Energetický štítek – A mimořádně úsporná
Zastavěná plocha 118,4 m2
Veškeré vyhodnocení odpovídá požadavkům ČSN 730540:20 pro ND
Cíl práce byl splněn

## Slide 15: Doplňující otázky
Jaké opatření by bylo potřeba navrhnout pro dosažení pasivního domu ?
Bylo by možné realizovat zemní výměník tepla pro předehřev větracího vzduchu ? Jaké výhody a nevýhody toto řešení přináší ?

## Slide 16: Děkuji za pozornost