## Slide 1: Rekonstrukce spodní stavby rodinného domu
Autor: Dvořák Jan, 7784
Vedoucí: Ing. Jan Plachý, Ph.D., 8355
Oponent: Ing. Jan Čížek, 12949
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah prezentace
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Výzkumný problém
Metodika práce
Charakteristika objektu a poruchy
Použité metody
Dosažené výsledky
Závěrečné zhodnocení
Odpovědi na otázky

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Trend stavitelství přednost rekonstrukce před novostavbou
Jedna z nejdůležitějších částí domu – spodní stavba
Zájem o rekonstrukce jako o celek

## Slide 4: Cíl práce
Návrh konkrétních materiálů a technologických postupů pro daný objekt
Návrh určité sanační metody a aplikace na zvolený objektu
Výkresová dokumentace

## Slide 5: Výzkumný problém
Rekonstrukce hydroizolace spodní stavby na vybraném objektu
Navržení vhodné metody sanace

## Slide 6: Metodika práce
Průzkum proveden pouze pozorovací metodou
Vybrány dvě metody sanace
Aplikace vybraných sanačních metod a jejich pracovní postup
Zhodnocení vybraných variant a určit jejich klady a zápory

## Slide 7: Charakteristika objektu a poruchy
Základní údaje o objektu
Rodinný dům, částečně podsklepený, jednopodlažní, orientovaný na východní stranu
Objekt se skládá z vesnického stavení a velké stodoly
V posledních letech tu neproběhla žádná rozsáhlá rekonstrukce – pouze výměna oken

## Slide 9: Charakteristika objektu a poruchy
Základní údaje o poruše
Vlhkost podsklepené části
Pronikání vlhkosti pouze
z jedné strany
Porucha vlhkosti dosahuje
do výšky 15-20 cm

## Slide 10: Použité metody
1. metoda: Elektroosmóza
Výhody: nízké náklady, rychlá instalace, téměř žádné zásahy do zdiva, vysuší vše okolo (příčky, podlahy, stropy), bezúdržbový
Nevýhody: doba vysoušení 1-3 roky , zavedení katody pod úroveň podlahy
+ použití sanační omítky Cemix WTA

## Slide 11: Použité metody
2. metoda: Chemická injektáž
Výhody: jednoduchost, rychlost, variabilní použití, možnost provedení plošných i rubových izolací
Nevýhody: možnost úniku tlakově aplikované látky do mezer bez kontroly – nemusí tak dojít k potřebnému vzlínání vlhosti
+ použití sanační omítky Cemix WTA

## Slide 12: Dosažené výsledky
Chart: CENA
| Elektroosmóza | Chemická injektáž | Podřezávání zdiva | Zarážení nerezových plechů
CENA - porovnání | 37000 | 30000 | 12000 | 19000

## Slide 13: Dosažené výsledky
Chart: ŽIVOTNOST
| Elektroosmóza | Chemická injektáž | Podřezávání zdiva | Zarážení nerezových plechů
ŽIVOTNOST | 30 | 40 | 90 | 100

## Slide 14: Dosažené výsledky
Chart: ÚČINNOST
| Elektroosmóza | Chemická injektáž | Podřezávání zdiva | Zarážení nerezových plechů
ÚČINNOST | 80 | 80 | 90 | 100

## Slide 15: Závěrečné zhodnocení
Bližší nahlédnutí do problematiky rekonstrukce spodní stavby
Nové znalosti a poznatky v technologiích spodní stavby budov
Porozumění stavebním materiálům
Cíl bakalářské práce byl splněn

## Slide 16: Odpovědi na otázky
Vysvětlete pojem: ˶Sanační omítka WTA˝?
Jak zabráníte přísunu vody z exteriéru ke konstrukci?
Proč může být nevhodné podřezávat zdivo nebo zarážet plechy v konstrukcích, které nesou klenby?
Jakým způsobem lze ochránit železobetonové základové konstrukce před působením agresivních vod?
Co je ˝Bílá vana˝ a kdy lze tento typ základové konstrukce použít?

## Slide 17: DĚKUJI ZA POZORNOST