## Slide 1: Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie
Autor bakalářské práce: Tomáš Kejval
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Andrea Šandová
červen 2016

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Aktuálnost tématu
Zájem o nízkoenergetickou výstavbu
Vliv nízkoenergetické výstavby

## Slide 3: Cíl práce
Návrh novostavby objektu
  Architektonické řešení
  Stavebně – konstrukční řešení
Architektonická studie
Výkresová dokumentace
  Projekt pro stavební povolení
Tepelně technické posouzení

## Slide 4: Popis objektu
Rodinný dům
  Dvě nadzemní podlaží
    Druhé nadzemní podlaží je jen na části půdorysu
  Půdorysný tvar L
  Základy
    Pásy z prostého betonu
  Zdivo
    Keramické Porotherm + izolace polystyren
  Zastřešení
    Sedlová střechy – krov z dřevěných vazníků
    Pochozí plochá střecha

## Slide 5: Dispozice
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Konstrukce a součinitele prostupu tepla
Skladba stěny: U = 0,179 W/m2K
Zdivo Porotherm 30 P+D tl. 300 mm
Tepelná izolace EPS 70F tl. 160 mm
Vnější omítkový systém Weber
Zdroj: vlastní

## Slide 7: Konstrukce a součinitele prostupu tepla
Skladba podlahy na terénu: U = 0,197 W/m2K
Nášlapná vrstva
Betonová mazanina
Separační vrstva PE folie
Tepelná izolace EPS 200S tl. 160 mm
Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral
Podkladní beton
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Konstrukce a součinitele prostupu tepla
Skladba terasy: U = 0,133 W/m2K
Porotherm strop
Parozábrana Glastek AL 40
Tepelná izolace ve spádu EPS 200S tl. 230 mm
Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral
Hydroizolace Elastek 40 Special Mineral
Drenážní nopová folie – Lithoplast perfor
Separační geotextilie – Filtek 500
Betonová mazanina
Dlažba do mrazuvzdorného lepidla
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Konstrukce a součinitele prostupu tepla
Skladba střechy: U = 0,133 W/m2K
Sádrokartonový podhled
Tepelná izolace Steico Therm
Parozábrana Doerken Delta Fol
Tepelná izolace mezi vazníky Steico Therm (celková tloušťka 300mm)
Vzduchová mezera mezi vazníky
Pojistná hydroizolace Doerken Delta Maxx
Střešní krytina Tondach Samba 11
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Energetické posouzení objektu
Průměrný součinitel prostupu tepla
U,em: = 0,23 W/(m2.K)
Nízkoenergetický rodinný dům
Měrná potřeba tepla na vytápění
E,A: = 18 kWh/(m2.a)
Pasivní rodinný dům
Měrná neobnovitelná primární energie
PE,A: = 42 kWh/(m2.a)
Pasivní rodinný dům

## Slide 11: Závěrečné shrnutí
Splnění požadavků
  Tepelně technická kritéria jednotlivých konstrukcí
  Energetické zhodnocení objektu

## Slide 12: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta
1) Z výsledků vyhodnocení energetické náročnosti budovy splňuje navržený objekt požadavky na nízkoenergetický standard. Jaké opatření by bylo potřeba přijmout, aby objekt splňoval požadavky pro pasivní standard?
Snížení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
Nižší součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí
Nižší součinitel prostupu tepla výplní otvorů

## Slide 13: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta
2) Jaká je současná situace v oblasti dotací či finančních příspěvků na výstavbu energeticky úsporných budov? Bylo by možné využít některou z forem dotací na navrhovaný objekt?
Dotace – výstavba RD v nízkoenergetickém standardu, po splnění pasivního standardu
Požadavky:
  měrná roční potřeba tepla na vytápění,
  průměrný součinitel prostupu tepla,
  blower door test,
  ventilační systém s rekuperací

## Slide 14: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta
3) Bylo by vhodné užití rekuperačního větrání pro vytápění navržené budovy? Vybranou odpověď zdůvodněte.
Ano, pro snížení investičních nákladů

## Slide 15: Děkuji za pozornost.