## Slide 1: Projekt objektu penzionu ve vybrané lokalitě s použitím prvků Heluz
Autor bakalářské práce: Martin Kubelka
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Pelánková
Oponent bakalářské práce: Ing. Milena Štanclová
červen 2016

## Slide 2
Cíl práce
Popis lokality
Umístění stavby
Základní informace
Popis objektu
Obalové konstrukce
Závěr a shrnutí
Doplňující dotazy
Osnova

## Slide 3
Návrh projektu pro stavební povolení objektu penzionu v konkrétní lokalitě
Návaznost na podmínky územního plánu dané lokality
Využití prvků vyráběných firmou Heluz
Cíl práce

## Slide 4: Popis zájmové lokality
Telč
Historické město (13. století)
Dědictví Unesco
Atraktivní pro turisty, filmaře a sportovce
Zdroj: http://www.telc.eu/
Zdroj: http://www.telc.eu/
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

## Slide 5: Umístění stavby
Místo stavby: Telč
Lokalita: Staré Město
Parcelní číslo: 2328/90
Plocha pozemku: 2286 m2
Zdroj: https://mapy.cz/letecka?x=15.4553021&y=49.1822691&z=15&source=muni&id=5185
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Základní informace
  Druh objektu: Penzion
  Půdorysný tvar: T
  Počet podlaží: 2
  Zastavěná plocha: 289,32 m2
  Výška objektu: 8,180 m
  Počet pokojů : 6
Zdroj: vlastní

## Slide 7: Popis objektu
Stavebně – konstrukční řešení
Základy
  Základové pásy z prostého betonu
Zdivo
  Keramické bloky Heluz
Vodorovné konstrukce
  Stropní nosníky POT a keramické vložky Miako
  Překlady Heluz
Krov
  Vaznicová soustava
Střecha
  Sedlová, sklon 40 stupňů
Zdroj: vlastní

## Slide 8
Dispoziční řešení
1.NP
2.NP
Popis objektu
Zdroj: vlastní

## Slide 9
Architektonické řešení - pohledy
Popis objektu
Zdroj: vlastní

## Slide 10
Popis objektu
Architektonické řešení
Zdroj: vlastní

## Slide 11: Obalové konstrukce
P1- Podlaha na terénu
NEKLUZNÁ ZÁTĚŽOVÁ DLAŽBA DO TMELU TL. 15 mm
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ, TL. 85 mm
SYSTÉMOVÁ PE FOLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
ISOVER EPS 100S ,TL. 200 mm
HI - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
BETON C16/20 + KARI 150 / 150 / 6 mm
Požadavek: U,N = 0,45 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,175 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Zdroj: vlastní

## Slide 12: Obalové konstrukce
S1 – Obvodová stěna
VENKOVNÍ OMÍTKA HELUZ UNIVERSAL, TL. 5 mm
VNĚJSÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA HELUZ TO, TL.30 mm
ZDIVO HELUZ 44 Family 2in1, TL. 440 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA HELUZ TO, TL. 10 mm
Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,135 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Zdroj: vlastní

## Slide 13: Obalové konstrukce
D1 – Střešní plášť
PRKNA NA POLODRÁŽKU 25 mm
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL SUPERROCK
TL. 160 mm
PŘÍDAVNÁ TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL SUPERROCK, TL. 120 mm
PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL 170
CD PROFIL NESENÝ KOTVOU - SYSTÉM KNAUF
SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF, TL. 12 mm
Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,152 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN
Zdroj: vlastní

## Slide 14: Závěr a shrnutí
Návrh projektu penzionu pro stavební povolení, dle platných norem a vyhlášek
Objekt penzionu, který nenarušuje okolní zástavbu a územní plán lokality
Použité materiály firmy Heluz
Obalové konstrukce vyhovují na doporučené tepelně technické hodnoty

## Slide 15: Doplňující dotazy
Jak vyřešíte vstup vozíčkáře na jižní terasu?
  Na terase bude zřízena dodatečná rampa
Kam umístíte vymetací otvor komína?
  Vymetací otvor bude umístěn v tech. místnosti
http://www.cadwiki.cz/
Zdroj: vlastní
Zdroj: https://www.dmapraha.cz/katalog/rampy/0/809
Zdroj: vlastní

## Slide 16
Děkuji za pozornost