## Slide 1: Nízkoenergetický rodinný dům umístěný ve svahu
Autor bakalářské práce: Pavel Otto
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Pelánková
Oponent bakalářské práce: Ing. Milena Štanclová
České Budějovice, červen 2016

## Slide 2: OSNOVA OBHAJOBY
Motivace a důvody k řešení daného tématu
Cíl práce
Výzkumné problémy a metodika práce
Popis aplikační části
Energetické posouzení
Závěr
Odpovědi na otázky vedoucího práce

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného tématu
Uplatnění vlastních zkušeností při projektování nízkoenergetických rodinných domů v projektovém ateliéru,
vlastní zájem o nízkoenergetické a pasivní domy.
Zdroj: http://byznys.ihned.cz/c1-63520770-nektere-domy-v-cesku-nebudou-muset-mit-energeticky-stitek-schvalili-poslanci

## Slide 4: CÍL PRÁCE
Cílem práce je zpracování architektonické studie a stavební části projektu v rozsahu pro stavební povolení moderního nízkoenergetického rodinného domu umístěného ve svahu.

## Slide 5: VÝZKUMNÉ PROBLÉMY A METODIKA PRÁCE
Výzkumné problémy:
Zpracování architektonické studie,
stavebně-konstrukční řešení nízkoenergetického domu umístěného ve svahu.
Metodika práce:
Shromáždění podkladů pro návrh nízkoenergetického domu,
zúročit nasbírané podklady, zvolení vhodných materiálů a technologií,
vypracování projektu pro stavební povolení.

## Slide 6: POPIS APLIKAČNÍ ČÁSTI
Pozemek p. č. 83/2, k. ú. Dolní Počernice,
zastavěné území,
svažitý pozemek, 25 – 32%, 451 m2,
zdivo Kalksandstein KS-QUADRO E,
tepelný izolant EPS GreyWall tl. 300 mm,
prefa-monolitické panely FILIGRÁN,
výplně otvorů dřevo-hliníkové,
rekuperační jednotka NILAN Compact K WT, elektrokotel PROTHERM RAY 6 K.

## Slide 7
Zdroj: mapy.cz

## Slide 8: PŮDORYS I.PP
Zdroj: vlastní
Založení zdiva:
2x cihly ISO-kimm
Izolační blok z pěnového skla

## Slide 9: PŮDORYS I.NP
Zdroj: vlastní

## Slide 10: POHLEDY
Zdroj: vlastní

## Slide 11: SKLADBY
PODLAHA NA TERÉNU
Podlahová krytina
Betonová mazanina + PP výztuž tl. 60mm
Systémová deska podl. vytápění tl. 11mm
Tepelná izolace EPS 150 S tl. 300mm
Hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral
ALP asfaltový penetrační lak
ŽB deska tl. 150mm s kari sítí 5/100/100mm
Hutněný podsyp ze štěrkodrtě 8-32mm tl. 150mm
Upravená hutněná zemní pláň
Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 12: SKLADBY
STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ
Prané říční kamenivo 16/32
FILTEK 500
XPS STYRODUR 3035 tl. 20mm
FILTEK 300
Elastek 40 Special Mineral
Glastek 30 Sticker Ultra
EPS 100 S tl. 500mm
Spádové klíny EPS 100 S tl. 20-215mm
Glastek AL 40 Mineral
Penetrační emulze
Konstrukce stropu (Filigránové panely)
Zdroj: vlastní

## Slide 13: ENERGETICKÉ POSOUZENÍ
Průměrný součinitel prostupu tepla:
U,em = 0,15 W/m2K
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/(m2.a)
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:
22 kWh/m2
Měrná dodaná energie budovy EP,A:
59 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A:
101 kWh/(m2.a)

## Slide 14: ZÁVĚR
Splnění cíle bakalářské práce.
  objekt dle PENB spadá do kategorie A – mimořádně úsporná,
  maximální využití svažitého pozemku,
  vypracování PD pro stavební povolení.

## Slide 15: ODPOVĚDI NA OTÁZKY VEDOUCÍHO PRÁCE
Jaký typ pastovité tenkovrstvé omítky byste navrhl na zateplovací systém vašeho objektu?
Navrhl bych silikonovou omítku.
-paropropustné, odolné vůči zašpinění a nízká nasákavost
Jak budou založeny sloupky přístřešku pro parkování aut?
Sloupky budou založeny pomocí zemních vrutů, např. Vrutex či KRINNER.

## Slide 16: DĚKUJI ZA POZORNOST 
PAVEL OTTO
(UČO: 12564)