## Slide 1
Vytvořil Jan Večeřa, 2016
Jan Večeřa
Návrh a konstrukce PC simulátoru
Notes: Dobrý den,
Já jsem Jan Večeřa a nachystal jsem si pro Vás prezentaci svého projektu - > Návrh a konstrukce PC simulátoru

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Zájem o simulátory
Vytvoření nového produktu
Ověření konstrukčních schopností
Seznámení se s danou problematikou
Notes: Seznámení se s danou problematikou
  Samozřejmostí pro vytvoření takového to projektu byl dlouhodobý můj zájem o takovou problematiku.
Zájem o simulátory
  Vždycky jsem se snažil přiblížit se co nejvíce realitě, při hraní závodních videoher. Z tohoto důvodu jsem zkoušel zkonstruovat první návrhy herního simulátoru.
Vytvoření nového produktu
  Jednou z dalších motivací bylo vytvořit nový produkt, který na trhu do jisté míry chyběl.
Ověření konstrukčních schopností
  Velikou motivací pro mě byla výzva chopit se projektu, který bych celý sám navrhl a po té zkonstruoval. Z hlediska budoucích pracovních pozic je tato zkušenost a vlastnost velice ceněná. Proto jsem si tedy chtěl ověřit, že mé myšlení konstruktéra je blízké realitě, pak i z hlediska možnosti vyrobitelnosti a použitelnosti mých produktů ve výrobě.

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Zájem o simulátory
Vytvoření nového produktu
Ověření konstrukčních schopností
Seznámení se s danou problematikou
Notes: Seznámení se s danou problematikou
  Samozřejmostí pro vytvoření takového to projektu byl dlouhodobý můj zájem o takovou problematiku.
Zájem o simulátory
  Vždycky jsem se snažil přiblížit se co nejvíce realitě, při hraní závodních videoher. Z tohoto důvodu jsem zkoušel zkonstruovat první návrhy herního simulátoru.
Vytvoření nového produktu
  Jednou z dalších motivací bylo vytvořit nový produkt, který na trhu do jisté míry chyběl.
Ověření konstrukčních schopností
  Velikou motivací pro mě byla výzva chopit se projektu, který bych celý sám navrhl a po té zkonstruoval. Z hlediska budoucích pracovních pozic je tato zkušenost a vlastnost velice ceněná. Proto jsem si tedy chtěl ověřit, že mé myšlení konstruktéra je blízké realitě, pak i z hlediska možnosti vyrobitelnosti a použitelnosti mých produktů ve výrobě.

## Slide 4: Cíl práce
Navrhnout konstrukci herního simulátoru
Využít program SolidWorks
Kontrola z hlediska pevnostních podmínek
Notes: Cílem této práce bylo navrhnout konstrukci herního simulátoru, která na sobě nese volant, řazení, pedály a sedačku ze skutečného automobilu
Tuto konstrukci pak vymodelovat v programu SolidWorks, včetně vytvoření kompletní výkresové dokumentace a ověření její konstrukce
Po zkompletování výrobní dokumentace samotnou konstrukci vyrobit a vybrané části podrobit kontrole z hlediska pevnostních podmínek.

## Slide 5: Cíl práce
Navrhnout konstrukci herního simulátoru
Využít program SolidWorks
Kontrola z hlediska pevnostních podmínek
Notes: Cílem této práce bylo navrhnout konstrukci herního simulátoru, která na sobě nese volant, řazení, pedály a sedačku ze skutečného automobilu
Tuto konstrukci pak vymodelovat v programu SolidWorks, včetně vytvoření kompletní výkresové dokumentace a ověření její konstrukce
Po zkompletování výrobní dokumentace samotnou konstrukci vyrobit a vybrané části podrobit kontrole z hlediska pevnostních podmínek.

## Slide 6: Výzkumný problém
Analýza stávající situace
Rozdíly mezi automobilem a simulátorem
Spoje
Testování prototypu v měřítku 1:1
Notes: Analýza stavu
Prvním krokem výzkumného problému bylo analyzovat stávající situaci.

## Slide 7: Výzkumný problém
Analýza stávající situace
Rozdíly mezi automobilem a simulátorem
Spoje
Testování prototypu v měřítku 1:1
Notes: - Navrhnout konstrukci

## Slide 8: Použité metody
Metoda měření
Metoda pozorování
Metoda analytická
Notes: Metodu měření jsem použil při zjišťování přesných pozic jednotlivých periférií..
Metodu pozorování jsem používal při testování protoypu, na které jsem ověřoval umístění periférií
Metodu analytycikou sjem používal při rozhodování a výběru typu konstrukce, výběru materiálu aj.

## Slide 9: Použité metody
Metoda měření
Metoda pozorování
Metoda analytická
Notes: Metodu měření jsem použil při zjišťování přesných pozic jednotlivých periférií..
Metodu pozorování jsem používal při testování protoypu, na které jsem ověřoval umístění periférií
Metodu analytycikou sjem používal při rozhodování a výběru typu konstrukce, výběru materiálu aj.

## Slide 10: Dosažené výsledky a přínos práce
Vybraný hardware
Ergonomie konstrukce
Deformace jäklu
Přínos práce
Notes: Vybraný hardware
Hardware jsem vybral výborně. Svou kvalitou a funkčností dokonce předčil má očekávání. V tomto bodu je vhodné skutečně více investovat. Přidané peníze ze vrátí hned po prvním svezení
Ergonomie konstrukce
je zvolena velice dobře. Simulátor je velice komfortní pro používání, a lze jej používat i několik hodin zcela bez problémů.. Své místo si našel i pojezd použitý ze skutečného automobilu, který velice rozšířil možností využití, takže i člověk podstatně nižšího vzrůstu může simulátor bez problému používat
Bortení jaklu
Jak jsem již při konstrukci očekával, v tomto místě skutečně dochází k bortění jäklu. Na simulaci za mnou můžete vidět o jaký jev se jedná. Šlo mu předejít zvolením lepšího spoje. Já jsem zvolil tento jednoduchý spoj, který na vyrobení byl nejjednodušší. Simulace poukazuje na stav, kdy ¨nejvzdálenější místo ramene zatížíme silou. V takovém případě stěna profilu 80x30 nevydrží a deformuje se. Tento jev jsem opravil vložením výztuhy mezi oba jäkly.. Možná vás některé zajímá, proč jsem tuto výztuhu nenechal vyrobit hned. ->Důvod je jednoduchý, dokud jsem neměl přesnou kopii ramene 1:1 , nevěděl jsem kam by mohli nohy operátora při používání zasahovat, a tak ani jak veliká by výztuha měla být. Po složení a odzkoušení jsem mohl výztuhu přesně zaměřit tak, aby nebránila operátorovy v používání.
Přínos práce
Přínos práce je především v poukázání na kvalitní a odzkoušený hardware. Dále pak je v práci popsána ergonomie konstrukce a jakou jsem já zvolil za nejvhodnější, tuto teorii jsem dále potvrdil na pravém přesněm modelu. Lze tedy z těchto rozměrů vycházet pro stavby další simulátorů, není tak třeba se ergonomií znovu zabývat, protože zde je použitá dobře.

## Slide 11: Dosažené výsledky a přínos práce
Vybraný hardware
Ergonomie konstrukce
Deformace jäklu
Přínos práce
Notes: Vybraný hardware
Hardware jsem vybral výborně. Svou kvalitou a funkčností dokonce předčil má očekávání. V tomto bodu je vhodné skutečně více investovat. Přidané peníze ze vrátí hned po prvním svezení
Ergonomie konstrukce
je zvolena velice dobře. Simulátor je velice komfortní pro používání, a lze jej používat i několik hodin zcela bez problémů.. Své místo si našel i pojezd použitý ze skutečného automobilu, který velice rozšířil možností využití, takže i člověk podstatně nižšího vzrůstu může simulátor bez problému používat
Bortení jaklu
Jak jsem již při konstrukci očekával, v tomto místě skutečně dochází k bortění jäklu. Na simulaci za mnou můžete vidět o jaký jev se jedná. Šlo mu předejít zvolením lepšího spoje. Já jsem zvolil tento jednoduchý spoj, který na vyrobení byl nejjednodušší. Simulace poukazuje na stav, kdy ¨nejvzdálenější místo ramene zatížíme silou. V takovém případě stěna profilu 80x30 nevydrží a deformuje se. Tento jev jsem opravil vložením výztuhy mezi oba jäkly.. Možná vás některé zajímá, proč jsem tuto výztuhu nenechal vyrobit hned. ->Důvod je jednoduchý, dokud jsem neměl přesnou kopii ramene 1:1 , nevěděl jsem kam by mohli nohy operátora při používání zasahovat, a tak ani jak veliká by výztuha měla být. Po složení a odzkoušení jsem mohl výztuhu přesně zaměřit tak, aby nebránila operátorovy v používání.
Přínos práce
Přínos práce je především v poukázání na kvalitní a odzkoušený hardware. Dále pak je v práci popsána ergonomie konstrukce a jakou jsem já zvolil za nejvhodnější, tuto teorii jsem dále potvrdil na pravém přesněm modelu. Lze tedy z těchto rozměrů vycházet pro stavby další simulátorů, není tak třeba se ergonomií znovu zabývat, protože zde je použitá dobře.

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Projekt
SolidWorks
Notes: Projekt
Na této bakalářské práci jsem si ověřil, že jsem schopen vymyslet a navrhnout funkční konstrukci, kterou lze pak bez problémů nechat vyrobit a následně postavit. Tedy jsem schopen se ujmout projektu, který dotáhnu do konce. Samotného mě překvapilo, že jsem se nesešel při montáži s nějakou nepřesností, nebo nějakým nedostatkem. Při stavbě vše sedělo přesně tam kde mělo, každý díl, každá předvrtaná díra, zkrátka vše šlo jako zakoupená stavebnice.
SolidWorks

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Projekt
SolidWorks
Notes: - Navrhnout konstrukci

## Slide 14
Vytvořil Jan Večeřa 2016
Dotazy od vedoucího práce a oponenta
,,1. Kontroloval Ste konštrukciu rámu vzhľadom na bezpečnosť?”
,,2. Bližšie popíšte prínosy Vašej záverečnej práce vzhľadom na prax.”
Notes: 1, Konstrukci rámu jsem zkontroloval na bezpečnost vzhledem k ,,nasedání“ do konstrukce. Zde je samozřejmě určité napětí, a tak je potřeba celou konstrukci naddimenzovat na takovéto zatížení. Tomu pak odpovídají šrouby držící jäkly na plechu – ty jsou M10, takže jejich namáhání na smyk je dostačující. Dále pak šrouby pod, které drží plechy na dřevěné desce zhotovené z multiplexu.. Zde jsou šrouby namáhány na tah – zde jsem zvolil 12ks šroubů M8. posledním dílem kde by mohlo dojít k poškození které by mohlo znamenat bezpečnostní riziko je pak spoj dřevěné části multiplexu k bocím multiplexu, zde jsem zvolil 40ks dřevěných kolíku průměr 8mm.
2, Přínosy této práce pro praxi je především v její široké škále použití, a to nejen ve směru herním, ale i profesionálním.. Samozřejmě že konstrukci ocení především hráči prahnoucí po dokonalém zážitku, pro které bude práce velmi přínosná. Mým cílem však ale bylo oslovit i profesionální sféru segmentu, a to například autoškolu. Díky takto zpracované konstrukci lze bez jakýchkoliv ryzik vzniklých s posazením člověka bez jakýchkoliv zkušeností za volant skutečného vozu, naučit nejzákladnějším dovednostem a návykům například používání spojkového pedálu při řazení, nebo plynulé práci s akceleračním a brzdovým pedálem na mokré vozovce při zhoršených podmínkách, a tím dokázat předejít nevhodným reakcím, které mohou končit dopravní nehodou.

## Slide 15
Vytvořil Jan Večeřa 2016
Děkuji Vám za pozornost
Autor práce: Jan Večeřa
Vedoucí práce: Ing. Martin Podařil, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Monika Karková, PhD.