## Slide 1: VYHODNOCENÍ VARIANTNÍHO PROVEDENÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
STANISLAV ZLOCH, 2016

## Slide 2: MOTIVACE A DŮVODY K ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU
Pro porovnání jsem si vybral nejenom hledisko časové a finanční náročnosti, ale především hledisko tepelně technických vlastností a s nimi úzce spojené hledisko prostorové. S navyšující se cenou pozemků a jejich ubýváním v městských a příměstských oblastech je stále častěji nutností navrhnout dispozici (a vlastně celé obálky) budovy dle specifik daného pozemku.
Práce by měla přinést jednoduchou odpověď na to, jaký konstrukční systém vybrat v případě, kdy stavebník potřebuje získat co největší obytnou plochu při omezené zastavitelné ploše pozemku a požaduje po vybraném konstrukčním systému dosažení shodných tepelně technických vlastností, jako mají konkurenční systémy

## Slide 3: CÍL PRÁCE
Z bakalářské práce:
„Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení variant obvodového pláště budovy z hlediska tepelně – technických vlastností, časové a finanční náročnosti. Předpokládá se stavebně konstrukční studie jednotlivých variant spolu s architektonickou studií a výkresovou dokumentací ve stupni „Projekt pro stavební povolení“ u jedné z variant.“

## Slide 4: HYPOTÉZY NEBO VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Výzkumné otázky:
Který z vybraných systémů je nejvýhodnější pokud investor požaduje:
    Co nejnižší cenu provedené stavby?
    Co nejkratší dobu výstavby?
    Co nejmenší zastavěnou plochu při shodné vnitřní užitné ploše a shodných tepelně izolačních vlastnostech?

## Slide 5: POROVNÁVANÉ VARIANTY
3 vybrané varianty pro posouzení/vyhodnocení obvodového pláště:
  CIHLA – Broušené cihelné tvárnice zděné na tenkovrstvou maltu s fasádou systému ETICS,
  DŘEVO – Rámová dřevostavba systému „two-by- four“ s instalační interiérovou předstěnou,
  BETON – Skořepinové tvárnice zděné na cementovou maltu se systémem vnitřní izolace.

## Slide 6: POROVNÁNÍ Z FINANČNÍHO HLEDISKA - POSTUP
Zdroje dat: Rozpočtové ukazatele (vydavatel RTS)
Použité metody:
tabulkové porovnání dvou materiálových charakteristik pro oblast 803 budovy pro bydlení:
  svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty,
  svislá konstrukce zděná z cihel, tvárnic a bloků.

## Slide 7: POROVNÁNÍ Z FINANČNÍHO HLEDISKA - VYHODNOCENÍ
SVISLÁ KCE. ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC A BLOKŮ 90,27 % pr.
SVISLÁ NOSNÁ KCE. DŘEVĚNÁ A NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY 138,55 % pr.
Chart: roky
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ | 4491 | 4491 | 4401 | 4465 | 4508
SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ A NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY | 6894 | 6894 | 6756 | 6850 | 6920
PRŮMĚR PRO VŠECHNY MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY | 4808 | 4808 | 4712 | 5746 | 4826

## Slide 8: POROVNÁNÍ Z ČASOVÉHO HLEDISKA - POSTUP
Zdroje dat: Technické listy výrobců a dodavatelů materiálů, vlastní zkušenost
Použité metody:
Tabulkové porovnání tří vybraných variant bez
započtení prostojů (čistý technologický čas)

## Slide 9: POROVNÁNÍ Z ČASOVÉHO HLEDISKA - VÝSLEDKY
  DŘEVO – Rámová dřevostavba systému „two-by-four“ s instalační interiérovou předstěnou,
  BETON – Skořepinové tvárnice zděné na cementovou maltu se systémem vnitřní izolace.
  CIHLA – Broušené cihelné tvárnice zděné na tenkovrstvou maltu s fasádou systému ETICS,
100 %
114 %
129%

## Slide 10: POROVNÁNÍ SYSTÉMU Z TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ - POSTUP
Zdroje dat: výpočty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé varianty
Použité metody: komparace jednotlivých variant z hlediska prostorových nároků při stejném součiniteli prostupu tepla

## Slide 11: POROVNÁNÍ SYSTÉMU Z TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ - VÝSLEDKY
  DŘEVO – Rámová dřevostavba systému „two-by-four“ s instalační interiérovou předstěnou,
  BETON – Skořepinové tvárnice zděné na cementovou maltu se systémem vnitřní izolace.
  CIHLA – Broušené cihelné tvárnice zděné na tenkovrstvou maltu s fasádou systému ETICS,
100 %
142 %
165%

## Slide 12: ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Odpověď na výzkumné otázky
Který z vybraných systémů je nejvýhodnější pokud investor požaduje:
    Co nejnižší cenu provedené stavby?
    Co nejkratší dobu výstavby?
    Co nejmenší zastavěnou plochu při shodné vnitřní užitné ploše a shodných tepelně izolačních vlastnostech?
ZDĚNÁ STAVBA Z CIHELNÝCH BLOKŮ
DŘEVOSTAVBA
DŘEVOSTAVBA

## Slide 13: ODPOVĚDI NA OTÁZKY VEDOUCÍHO PRÁCE
Co znamená pojem „sick building syndrom“?
  Soubor nemocí způsobený dlouhodobým pobýváním v uzavřených prostorech
Jak je dosahováno vzduchotěsnosti obálky budovy u dřevostaveb a jak u masivních zděných staveb?
  Dřevostavby – opláštění + vzduchotěsná páska
  Masivní konstrukce – vnitřní omítka
Proč je kondenzace vodní páry u dřevostaveb považována za rizikový faktor z hlediska jejich trvanlivosti?
  degradace nosné konstrukce
  degradace izolačního materiálu

## Slide 14: ODPOVĚDI NA OTÁZKY OPONENTA
Jak byly získány hodnoty k časovému porovnání?
  technické listy a postupy výrobců a dodavatelů materiálů
  vlastní zkušenosti
Skutečně se staví více domů v pasivním standardu na bázi dřevostaveb? Z kterého zdroje bylo čerpáno?
  Přesné statistiky neexistují
  „Téměř všechny dnes realizované montované domy se již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, popř. máme také domy s nulovou spotřebou energie nebo dokonce domy tzv. energeticky plusové.“ - Ing. Vratislav Blaha CSc. – předseda asociace dodavatelů montovaných domů pro www.drevostavitel.cz 10/2015

## Slide 15: DĚKUJI ZA POZORNOST
STANISLAV ZLOCH, 2016