## Slide 1: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Autor práce: Radim Zajíček
Studijní obor: Stavební management, K-8
Vedoucí práce : Ing. Pavlína Charvátová
Oponent práce: Ing. Markéta Myslivečková
v Českých Budějovicích 2017
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ÚSTAV TECHNICKO TECHNLOGICKÝ

## Slide 2: Motivace k řešení tématu
Velice aktuální téma
Možnost subjektivního porovnání výpočtových programů
Získání nových zkušeností a poznatků v této problematice

## Slide 3: Cíl práce
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v různých výpočtových programech, a následné porovnání výsledků

## Slide 4: Výzkumný problém a použité metody práce
Výzkumný problém
  Zpracování PENB
  Porovnání výsledků v různých výpočtových programech
Metodika práce
  Analýza dokumentů
  Metoda komparace programu Energie a Energetika
  Metoda dedukce

## Slide 5: Teoretická část
  Struktura zavádění energetických certifikátů v ČR
  Energetické dokumenty
  Popis výpočtových programů

## Slide 6: Praktická část
  Popis objektu, včetně projektové dokumentace
  Tepelně technické výpočty v programu Teplo
  Vyhotovení PENB v programu ENERGIE a ENERGETIKA
  Vyhodnocení výsledků,

## Slide 7: Posuzovaný objekt
Půdorys objektu
  Zóna I
  Vnější/ vnitřní podlahová plocha 143/121 m²

## Slide 8: Posuzovaný objekt
řez objektem
  Zóna I
  Objem zóny venkovní/ vnitřní 456/301 m³

## Slide 9: Skladby konstrukcí
Obálka budovy
  Konstrukce podhledu
    Sádrokarton, tepelná izolace Ursa TSP U=0,116 W/m²K
  Konstrukce podlahy
    Polystyrenbeton, pěnový polystyren Baumit EPS U=0,197 W/m²K
  Obvodová stěna
    Porotherm 44 T Profi Dryfix, U=0,228 W/m²K

## Slide 10: Základní veličiny pro výpočet PENB
Základní veličiny pro výpočet
  Počet zón v objektu 1
  Třída konstrukce střední
  Teplotní oblast 3
  Návrhová vnitřní teplota 20 °C
  Návrhová vnější teplota -17 °C

## Slide 11: Výstup programu ENERGIE

## Slide 12: Výstup programu ENERGETIKA

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Porovnání výstupů obou programů
Porovnání uživatelského rozhraní programů,
Celkové vyhodnocení
program | ENERGIE | ENERGETIKA
celková dodaná en. | B- 124 kWh/(m²rok) | B- 141 kWh/(m²rok)
neobnovitelná primární en. | C- 210 kWh/(m²rok) | C- 167 kWh/(m²rok)
součinitel prostupu tepla | 0,24 W/m²K | 0,25 W/m²K
vytápění | B- 12,12 MWh/rok | B- 15,1 MWh/rok
spotřeba teplé vody | C- 4,05 MWh/rok | C- 4,5 MWh/rok
osvětlení | 1,52 MWh/rok | 0,5 MWh/rok

## Slide 14: Otázky vedoucího a oponenta
Otázka vedoucího
  Jsou k dispozici nějaké další programy pro výpočet energetické náročnosti budovy? Případně jaké a proč nebyly zvoleny?
Otázka oponenta
  V jakých případech ( u jakých budov) nepotřebujeme průkaz energetické náročnosti ?
  U nových staveb se průkaz vystavuje na základě projektové dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u starších budov, k nimž žádný projekt neexistuje? Například u vesnických domů, městských činžáků z 19. století a podobně?

## Slide 15: Závěr
Děkuji za pozornost 