## Slide 1: PROJEKT PASIVNÍHO DOMU VČETNĚ MATERIÁLOVÉ ANALÝZY
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor práce: Martin Bulíček
Vedoucí práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Jan Plachý, Ph.D.
V Litoměřicích, leden 2017

## Slide 2: Obsah
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Použité metody
Nosné konstrukce
Tepelné izolace
Umístění pasivního RD
Návrh pasivního RD
Energetická náročnost budovy
Ekonomická analýza
Závěrečné shrnutí
Odpovědi na otázky vedoucího BP
Odpovědi na otázky oponenta BP

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Vlastní zájem autora o danou problematiku
Rozšíření teoretických znalostí a zdokonalení se v oboru
Využitelnost v praxi
Aktuálnost tématu

## Slide 4: Cíl práce
Analýza stavebních materiálů
Návrh nejoptimálnější kombinace materiálů
pro stavbu rodinného domu v pasivním standardu
Návrh a projektová příprava pasivního rodinného domu
Dokumentace pro stavební řízení + energetický posudek
Porovnání pasivního a nízkoenergetického domu

## Slide 5: Použité metody
Sběr dat a informací z odborné literatury, jejich následné zpracování
Analýza dostupných materiálů – použitelnost, výhody/nevýhody
Výběr materiálů, tepelné výpočty, návrh pasivního RD
Cenová kalkulace RTS, finanční analýza, porovnání PAS vs. NED

## Slide 6: Nosné konstrukce
Beton
3,979 W/m2K
Cena ± 2.500,-Kč/m3
Keramické tvárnice
Dřevo
Ocel
1,754 W/m2K
Cena ± 1.000,-Kč/m3
1,378 W/m2K
Cena ± 4.500,-Kč/m3
0,997 W/m2K
Cena ± 2.000,-Kč/m3
Pozn.: součinitele prostupu tepla U při tloušťce materiálu 100mm

## Slide 7: Tepelné izolace
Minerální izolace
0,383 W/m2K
Cena ± 1.100-7.000 Kč/m3
Polystyren
0,409 W/m2K
Cena ± 2.000-3.500,-Kč/m3
Polyuretan
Polyisokyanurát
Pozn.: součinitele prostupu tepla U při tloušťce materiálu 100mm
0,444 W/m2K
Cena ± 5.000-20.000,-Kč/m3
0,221 W/m2K
Cena ± 5.000-10.000,-Kč/m3

## Slide 8: Tepelné izolace
Polyetylén
Pěnové sklo
Foukaná izolace
Dřevovláknitá izolace
0.357 W/m2K
Cena ± 2.500,-Kč/m3
Pozn.: součinitele prostupu tepla U při tloušťce materiálu 100mm
0,352 W/m2K
Cena ± 5.000-8.000,-Kč/m3
0,478 W/m2K
Cena ± 10.000-20.000,-Kč/m3
0,366 W/m2K
Cena ± 1.000-2.500,-Kč/m3

## Slide 9: Umístění pasivního RD
Litoměřice
Zdroj: Vlastní tvorba
KOORDINAČNÍ SITUACE

## Slide 10: Návrh pasivního RD
Zdroj: Vlastní tvorba
Zastavěná plocha 149m2
Zdivo Heluz
Těžký strop Porotherm
KZS tl. 180mm EPS 70F
Valbová střecha
Rekuperace
Podlahové vytápění
Plynový kondenzační kotel
PŮDORYS 1.NP

## Slide 11
Zdroj: Vlastní tvorba
ŘEZ A-A

## Slide 12
Zdroj: Vlastní tvorba
DETAILY

## Slide 13: Pasivní rodinný dům
Trnkovi

## Slide 14: Energetická náročnost budovy
69
120
PASIV
NED
Zdroj: ENERGETICKÝ ŠTÍTEK. Energetické štítky [online]. © 2017 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://energeticky-stitek.webnode.cz/
Celková dodaná energie kWh/(m2.rok)

## Slide 15: Ekonomická analýza
Klasifikace budovy | PAS | NED | Delta Δ
Cena za objekt [Kč] | 1.332.410,- | 1.159.218,- | 173.192,-
Neobnovitelná primár. ener. [MWh/rok] | 13,9 | 17,9 | 4
Cena za energie za rok [Kč] | 5.854,9,- | 7.149,- | 1.294,1,-
Návratnost |  |  | 133 let
⫷Možnost snížení návratnosti pomocí využití alternativních zdrojů energie⫸
Zdroj: Vlastní tvorba

## Slide 16: Závěrečné shrnutí
Zpracování konstrukčních detailů a jejich aplikovatelnost v praxi
Ekonomická analýza nebyla dle předpokladů
Využití dotačního titulu NZÚ

## Slide 17: Odpovědi na otázky vedoucího BP
Autorova materiálová analýza je pouhým shrnutím výhod a nevýhod bez komplexního a podrobného rozebrání jednotlivých variant, porovnání a sumarizací získaných informací.
Absence zmínky o high-tech izolačních materiálech (vakuové izolace, aerogel) a zmínění jejich výhod, nevýhod a cen v teoretické části práce.
V aplikační části není zcela zřejmé s jakými parametry nízkoenergetického domu je porovnáván navržený pasivní dům.
Rozpočty…

## Slide 18: Odpovědi na otázky oponenta BP
Co Vás vedlo ke kombinaci výrobků společnosti HELUZ a Wienerberger?

## Slide 19
Děkuji za Vaši pozornost.