## Slide 1: Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie
Autor bakalářské práce: Tomáš Koreszka
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Tomáš Hrdlička
České Budějovice, červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Osnova
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Popis objektu
Popis konstrukcí a jejich řešení
Výměna výplně otvorů
Rekuperační jednotka
Zhodnocení energetické náročnosti objektu
Závěrečné shrnutí

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Řešení rekonstrukce reálného objektu
Aktuálnost tématu
Osobní zájem o nízkoenergetické a pasivní domy

## Slide 4: Cíl práce
Zpracování výkresové dokumentace rekonstrukce již existujícího objektu na objekt s nízkou spotřebou energie.
Dokumentace stávajícího stavu a výkresová dokumentace ve stupni „Projekt pro stavební povolení“.
Vyhodnocení a posouzení původních i navrhovaných konstrukcí z hlediska tepelně – technických vlastností.

## Slide 5: Popis objektu
Jednogenerační rodinný dům, Radonice 49
Parc. č.: 1182, kat. ú.: Radonice u Drahotěšic
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 6: Popis konstrukcí a jejich řešení
Zdroj: Vlastní

## Slide 7: Popis konstrukcí a jejich řešení
Zdroj: Vlastní

## Slide 8: Popis konstrukcí a jejich řešení
Skladba obvodového zdiva:
  vnitřní vápenocementová omítka
  zdivo Heluz Family 50
  silikátová omítka
  tepelná izolace BASF Styrodur 2800 C tl. 200 mm
  tmel Baumit thermo s výstužnou armovací tkaninou
  finální hladká omítka Baumit
  U = 0,135 W/m2K UN = 0,30 W/m2K
  U < UN … POŽADAVEK JE SPLNĚN
Zdroj: Vlastní

## Slide 9: Popis konstrukcí a jejich řešení
Skladba podlahové konstrukce:
  keramická dlažba tl. 5 mm
  betonová mazanina B20 vyztužené ocelovým pletivem tl. 65 mm
  polystyrénové desky pro vedení podlahového topení tl. 30 mm
  tepelná izolace- pěnový polystyren tl. 50 mm
  izolace proti zemní vlhkosti Foalbit AL S 40- asfaltové pásy s hliníkovou vložkou
  penetrační nátěr
  podkladní betonová deska z betonu B20 vyztužena 2x kari sítí tl. 150 mm
  podkladní hutněná vrstva štěrkodrtě tl. 150 mm
  terén
  U = 0,491 W/m2K
  UN = 0,45 W/m2K
  U > UN … POŽADAVEK
  NENÍ SPLNĚN
  ΔT10 = 8,23 °C ΔT10N = 5,5 (3,8) °C
  ΔT10 > ΔT10N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN
Zdroj: Vlastní

## Slide 10: Popis konstrukcí a jejich řešení
Skladba stropní konstrukce:
  sádrokartonový zavěšený podhled
  parotěsná zábrana Jutafol
  trámy nosné konstrukce střechy /
  tepelná izolace Isover Uni tl. 250 mm
  tepelná izolace Isover Uni tl. 180 mm
  U = 0,145 W/m2K UN = 0,30 W/m2K
  U < UN … POŽADAVEK JE SPLNĚN
Střešní plášť:
  mezikrokevní tepelná izolace Isover Uni tl. 180 mm
Zdroj: Vlastní

## Slide 11: Výměna výplní otvorů
Okenní výplně: Profi+ Sulko s izolačním čtyřsklem
  Uw= 0,55 W/m2K
Výplně dveří: SC78 – KLASIK Slavona
  UD= 1,0 W/m2K
Garážová vrata: SRD-C Alutech Door Systems LLC
  UG= 1,07 W/m2K
Zdroj: http://www.ceskykutil.cz

## Slide 12: Rekuperační jednotka
Nucené větrání
Jednotka DUPLEX 250 Easy
  úsporné ventilátory
  účinnost rekuperace až 93 %
  materiály šetrné k životnímu prostředí
Zdroj: Vlastní

## Slide 13: Zhodnocení energetické náročnosti objektu
Stávající stav: Uem= 0,44 W/m2K;
Měrná potřeba tepla na vytápění je 167 kWh/(m2.rok);
Klasifikační třída objektu je D (nevyhovující)
Zdroj: Vlastní

## Slide 14: Zhodnocení energetické náročnosti objektu
Nový stav: Uem= 0,21 W/m2K;
Měrná potřeba tepla na vytápění je 49 kWh/(m2.rok);
Klasifikační třída objektu je B (úsporná)
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Závěrečné shrnutí
Návrh projektu pro stavební povolení
Návrh rekonstrukce objektu na nízkoenergetický
Cíl práce byl splněn

## Slide 16: Děkuji za pozornost

## Slide 17: Doplňující otázky vedoucího práce
Jak je definován požadavek na hodnocení podlahy z hlediska poklesu dotykové teploty? Jaké opatření autor práce navrhuje v případě nesplnění daného požadavku?
Jak jsou odvozeny odhadované náklady na rekonstrukci objektu (600 000 Kč). Jaká je dle autora odhadovaná návratnost investice?
Bylo by možné v rámci realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu využít některých z aktuálních dotačních programů?

## Slide 18: Doplňující otázky oponenta práce
Autor uvádí, že dosažení pasivního standardu brání stávají konstrukce podlahy. Není také problém například v geometrii objektu, existenci garáže, ...? Pokud ano, proč?
Proč se autor rozhodl pro rekonstrukci, resp. modernizaci, tak mladého objektu?
Proč se autor rozhodl pro izolování střechy v rovině vazníků?