## Slide 1: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NOVOSTAVBA OBJEKTU S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE
Ústav technicko – technologický
Katedra stavebnictví
v Českých Budějovicích, Červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická
v českých Budějovicích
AUTOR PRÁCE: David Janák
VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
OPONENT PRÁCE: Ing. Jana Hubálovská

## Slide 2: obsah
Motivace
Cíl práce
Metody zpracování
Architektonické a dispoziční řešení
Základní popis stavby
Konstrukční řešení
Technologická zařízení
Energetická náročnost budovy
Závěr

## Slide 3: MOTIVACE
Osobní zájem
Potenciál v nízkoenergetických stavbách
Problematika
Aktuálnost
Stavební materiály

## Slide 4: Cíl práce
Návrh architektonického a stavebně – konstrukčního řešení objektu s nízkou spotřebou energie
Architektonického a stavebně konstrukční studie s výkresovou dokumentací ve stupni „Projekt pro stavební povolení“
Tepelně – technické posouzení
Vyhodnocení energetické náročnosti budovy

## Slide 5: Metody zpracování
Projektová dokumentace zpracována:
ArchiCad 19
AutoCAD 2015
Teplo 2014
Energie 2015

## Slide 6: Umístění stavby
Umístění stavby: Vlašim, Vorlinská alej
Katastrální území: Vlašim
Výměra pozemku: 933 m2
Parcelní číslo: 2277/348
Zdroj: Vlastní zpracování
Upravená mapa z KN

## Slide 7: Koordinační situace
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 8: Architektonické řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 9: Architektonické řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 10: Architektonické řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 11: Architektonické řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 12: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 13: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 14: Řez a-a´
Zdroj: Vlastní
zpracování
ArchiCAd 19

## Slide 15: Základní popis stavby
Druh objektu: Rodinný dům
Počet podlaží: 2 nadzemní
Počet jednotek: 1 (4+1)
Počet obyvatel: 4
Zastavěná plocha: 133 m2
Užitná plocha: 217 m2
Výška budovy od U.T. : 7,63 m
Základy: Pěnové sklo - Refaglass
Obvodová stěna: POROTHERM 38 T Profi Dryfix
Zastřešení: Plochá střecha

## Slide 16: Konstrukční řešení
Základy: pěnové sklo
součinitel tepelné vodivosti λ= 0,086 W/mK | beton hutný λ= 1,230 W/mK
železobeton λ= 1,430 W/mK
Zdroj: www.refaglass.cz

## Slide 17: Konstrukční řešení
Obvodová stěna: POROTHERM 38 T Profi Dryfix
Posouzení: Urec,20 = 0,25 W/m2K> U= 0,124 W/m2K => Vyhovuje
Název vrstvy | d [m] | Lambda [W/mK]
Porotherm TO | 0,010 | 0,100
Porotherm 38 T Profi na zdící pěnu Dryfix | 0,380 | 0,067
Isover EPS GreyWall | 0,120 | 0,033
weber tmel 700 - lepící a stěrková hmota | 0,003 | 0,800
weber.pas silikon – silikonová omítka | 0,002 | 0,750
Zdroj: Vlastní zpracování
Zdroj: www.wienerberger.cz

## Slide 18: Konstrukční řešení
Podlaha na zemině: PVC laminát
Posouzení: Urec,20 = 0,3 W/m2K> U= 0,148 W/m2K => Vyhovuje
Zdroj: Vlastní zpracování
Název vrstvy | d[m] | Lambda [W/mK]
PVC laminátová podlaha | 0,010 | 0,160
Podložka pod laminátové podlahy Mirelon | 0,002 | 0,040
Betonová mazanina | 0,050 | 1,430
Deska na podlahové vytápění | 0,050 | 0,034
Fatrafol 803 | 0,002 | 0,350
Železobeton 2 | 0,300 | 1,580
Pěnové sklo | 0,500 | 0,086

## Slide 19: Konstrukční řešení
Střecha: Nad 2.NP – minimální tloušťka izolace
Posouzení: Urec,20 = 0,16 W/m2K> U= 0,110 W/m2K => Vyhovuje
Zdroj: Vlastní zpracování
Název vrstvy | d[m] | Lambda [W/mK]
Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm | 0,250 | 0,862
Asf. Pás Glastek 40 | 0,004 | 0,210
SmartRoofThermal | 0,240 | 0,036
Knauf DDP Plus | 0,160 | 0,040
Folie dekplan 76 | 0,0015 | 0,350

## Slide 20: Konstrukční řešení
Střecha: Nad 2.NP – průměrná tloušťka izolace [max. tl. 242 mm]
Posouzení: Urec,20 = 0,16 W/m2K> U= 0,102 W/m2K => Vyhovuje
Zdroj: Vlastní zpracování
Název vrstvy | d[m] | Lambda [W/mK]
Stropní konstrukce PorothermMiako 250 mm | 0,250 | 0,862
Asf. Pás Glastek 40 | 0,004 | 0,210
SmartRoofThermal | 0,240 | 0,036
Knauf DDP Plus | 0,160 | 0,040
SmartRoof Top 1 CFT | 0,060 | 0,038
Folie dekplan 76 | 0,0015 | 0,350
Zdroj: www.knaufinsulation.cz

## Slide 21: Technologická zařízení
Řízené větrání s rekuperační jednotkou Vaillant VAR 360/4 s tepelnou účinností 92 %
Tepelné čerpadlo země/voda NIBE F1155 o výkonu 6 kW
Součástí je zásobník TV o objemu 180 l
Jako doplňkový zdroj v jednotlivých místností budou folie pro stropní vytápění: ECOFILM C. Tento doplňkový zdroj bude primárně napájen z fotovoltaických panelů.
Zdroj: http://www.fenixgroup.cz
Zdroj: http://www.fenixgroup.cz

## Slide 22: Energetická náročnost budovy
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy:
pro nízkoenergetické RD... U,em,max: 0,35 W/(m2.K)
pro energeticky pasivní RD... U,em,max: 0,22 W/(m2.K)
průměrný součinitel prostupu tepla U,em: 0,18 W/(m2.K)
U,em < 0,22 W/(m2K) JE SPLNĚN POŽADAVEK PRO ENERGETICKY PASIVNÍ RD.
Měrná potřeba tepla na vytápění:
pro nízkoenergetické RD... E,A,max: 50 kWh/(m2.a)
pro energeticky pasivní RD... E,A,max: 20 kWh/(m2.a)
měrná potřeba tepla na vytápění E,A: 28 kWh/(m2.a)
E,A < 50 kWh/(m2.a) JE SPLNĚN POŽADAVEK PRO NÍZKOENERGETICKÝ RD.

## Slide 23: Energetická náročnost budovy
Měrná neobnovitelná primární energie:
pro energeticky pasivní RD... PE,A,max: 60 kWh/(m2.a)
měrná neobn. primární energie PE,A: 35 kWh/(m2.a)
PE,A < 60 kWh/(m2.a) JE SPLNĚN POŽADAVEK PRO ENERGETICKY PASIVNÍ RD.
Zatřídění rodinného domu: RD 30NE

## Slide 24: Energetický štítek
Zdroj: Energie 2015

## Slide 25: závěr
Splnění tepelně – technických požadavků pro nízkoenergetické budovy
Rodinný dům splňuje požadavky pro nízkoenergetické budovy
Tato práce byla pro mě velmi zajímavá a přínosná

## Slide 26: Děkuji za pozornost

## Slide 27: Odpovědi na otázky vedoucího práce
Jaká zemina se předpokládá v místě založení stavby? Respektive jak je zajištěno odvodnění základové spáry?
Jaké jsou zásady pro návrh střešních vpustí a pojistného přepadu? Jaká je minimální vzdálenost střešní vpusti od atiky či jiných konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu?
Z výsledků vyhodnocení energetické náročnosti budovy splňuje navržený objekt požadavky pro nízkoenergetický standard. Jaká opatření by bylo potřeba přijmout, aby objekt splňoval požadavky pro pasivní standard?

## Slide 28: Odpovědi na otázky vedoucího práce
Zdroj: Energie 2015
Obvodová stěna
Střecha
Podlaha
Okna plastová s izolačním dvojsklem s folií Heat Mirror Uw=0,7 W/(m2K)
Dveře vstupní Uw=1,2 W/(m2K)