## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tváření damascénské oceli
Vypracoval: Aleš Matyásek
2017 Vedoucí práce: Ing. Monika Karková, PhD.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je přiblížit téma damascénská ocel
Výroba vlastního vzorku a předmětu z této oceli.
Vzorky podrobit zkouškám za účelem zjištění jejich mechanických vlastností.
Provést makroskopický rozbor tepelně zpracovaných vzorků.
Na základě výsledků zhotovených z těchto zkoušek vyhodnotit vyrobený materiál a navrhnout jeho možné využití.

## Slide 3: Damascénská ocel
Nehomogení materiál
Vyniká svou makrostrukturou
Výjmečné vlastnosti oproti klasické oceli
Vznik pevným spojením minimálně dvěma druhy oceli
Minimální počet vrstev - 100
Základní 3 druhy zpracování damascénské oceli

## Slide 4: Aplikační část bakalářské práce
Shromáždění informací
Výběr materiálů
Příprava polotovaru
Zpracování polotovaru
Zpracování hotové součásti
Povrchová úprava
Tepelné zpracování

## Slide 5: Příprava polotovaru
Mechanické očištění
Odmaštění
Poskládání paketu
Svaření paketu pomocí elektrického oblouku

## Slide 6: Kovářské svařování
Zahřátí paketu na svařovací teplotu
Očištění povrchu
Zasypání tavidlem
Opětovné ohřátí
Svaření paketu pomocí strojního bucharu
Přehnutí paketu
Opakované svařování

## Slide 7: Opracování vykovaného polotovaru
Frézování
Vypálení požadovaného tvaru
Tepelné zpracování
Broušení
Leštění
Leptání

## Slide 8: Pracovní postup

## Slide 14
IMG_2485.JPG

## Slide 15: Výsledky
Zhotovená damascénská ocel
Ověření konečné tvrdosti materiálu po tepelné úpravě
Vizuální kontrola struktury materiálu

## Slide 16: Laboratorní zkoušky
Zkouška tvrdosti
Chart: Damascénská ocel
| Měření 1 | Měření 2 | Měření 3 | Měření 4 | Měření 5 | Průměr
Bez tepelné úpravy | 29.7 | 23.6 | 27.8 | 29.9 | 28.4 | 27.88
Kaleno | 50.5 | 56.1 | 59.2 | 58.2 | 58.7 | 56.54
Popuštěno | 52.4 | 54.1 | 55 | 54.9 | 55.7 | 54.42
HRC

## Slide 17: Laboratorní zkoušky
Pozorování makrostruktury

## Slide 18
Děkuji za Vaši pozornost

## Slide 19: Otázky
Co podle Vás mělo za následek neúspěch ve spojení materiálů u prvního paketu?
Co Vás vedlo k volbě konkrétních materiálů v druhém paketu?