## Slide 1: Inovace technologie ohýbání
Vypracoval: Jan Kristek
Vedoucí práce: Ing. Monika Karková, PhD.
Červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah prezentace
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Aplikační část
Závěr

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Školní praxe
Zájem o úsporu času ve výrobě
Aplikace znalostí

## Slide 4: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je inovace technologie ohýbání přesunem ze starší hydraulické ohýbačky XOTH na novější elektrohydraulickou ohýbačku AMB, popis a porovnání daných ohýbaček a poté vypočtení úspory.

## Slide 5: Aplikační část
Porovnání strojů
Předběžné výpočty a simulace ohybů
Časové zhodnocení
Porovnání strojů z hlediska výroby
Zhodnocení přesunu výroby

## Slide 6: I. Porovnání strojů
AMOB CH60
Max. průměr ohýbané trubky: 60 x 3,2 mm
Maximální poloměr: 180 mm
Max.délka ohýbaných trubek : 5000 mm
XOTH 40
Max. průměr ohýbané trubky 40 x 2 mm
Maximální poloměr: 200
Max.délka ohýbaných trubek: 4000 mm

## Slide 7: II. Předběžné výpočty a simulace ohybů
Rozvinutá délka
Poloměr neutrální vrstvy
Neutrální vrstva
Relativní tloušťka stěny
Relativní poloměr ohybu
Minimální poloměr ohybu
Ztenčení stěny
Odpružení materiálu

## Slide 8: III. Časové zhodnocení
 | AMOB CH60 | XOTH 40
Strojní jednotkový čas | 0,8 min | 1,04 min
Nutný normovatelný čas s nastavením na kus | 1 min/ks | 1,22 min/ks
Minimálná výrobní dávka | 600 ks | 546 ks
Pracnost operace | 1,03 Nmin/ks | 1,26 Nmin/ks
Navýšení výroby | 54 ks | 
Čas výroby jednoho kusu | 33,43 sec | 48 sec

## Slide 9: IV. Porovnání strojů z hlediska výroby
Rychlost
Čistota výrobku
Obsluha
Údržba
Uvedení do provozu
Náhradní díly

## Slide 10: V. Zhodnocení přesunu výroby
Rychlejší výroba
Návratnost ceny stroje
Rozšíření výroby
Kvalitnější čistota povrchu

## Slide 11: Závěr
Děkuji za pozornost

## Slide 12: Čas pro dotazy