## Slide 1: Konstrukce a výpočty šroubových spojení s podporou počítače
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko – technologický
Autor bakalářské práce: Martin Vebr
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Hrubý, Csc.
Oponent bakalářské práce: Ing. Marcel Gause
České Budějovice, Červen 2017

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Počítačová podpora v konstruování
Rozšíření znalostí práce v aplikaci Autodesk Inventor

## Slide 3: Cíl práce
Analýza metod konstrukce a výpočtů šroubových spojů
Tvorba šroubových spojení v aplikaci Autodesk Inventor
Kontrolní výpočty
Porovnání výsledků

## Slide 4: Teoreticko-metodologická část
Šrouby a šroubové spoje
Autodesk Inventor
Výpočty šroubového spoje v aplikaci Autodesk Inventor

## Slide 5: Výzkumná otázka
Lze provézt výpočet šroubového spoje pouze za pomoci počítačové podpory bez použití literatury?

## Slide 6: Aplikační část
Šroubový spoj na pevné kotoučové spojce
  Spoj průchozím šroubem
  Spoj lícovaným šroubem
Výpočty spojů v aplikaci Autodesk Inventor
Výpočty spojů podle literatury

## Slide 7: Aplikační část
Autodesk Inventor – tvorba a výpočet šroubového spoje

## Slide 8: Dosažené výsledky
Spoj průchozím šroubem
Spoj lícovaným šroubem
 | Autodesk Inventor: | Literatura:
Předepínací síla [kN] | 22,1 | 54,9
Utahovací moment [N.m] | 76,1 | 165,4
Tahové napětí [MPa] | 136,4 | 384
Napětí v krutu [MPa] | 130,5 | 132
Redukované napětí [MPa] | 264 | 416
Tlak v závitu [MPa] | 82,3 | 91

## Slide 9: Vyhodnocení a závěr
Návrh opatření
Splnění cíle

## Slide 10: Děkuji za pozornost.

## Slide 11: Doplňující dotaz
Oponent
  Na str. 33 uvádíte výpočet počtu zatěžovaných závitů s výsledkem z = 7,7 s tím, že pro potřebu dalšího výpočtu (kontrola na otlačení závitů) zaokrouhlujete na z = 8. Nebylo by vhodnější zaokrouhlit na z = 7? Pokud ano, zdůvodněte proč?

## Slide 12: Doplňující dotaz
Počet závitů z = 8:
91 MPa ≤ 150 MPa
Počet závitů z = 7:
104 MPa ≤ 150 MPa