## Slide 1: Konstrukční návrh pásového dopravníku
Vypracoval: Michal Carva
Vedoucí BP: Ing. Martin Podařil, Ph.D.
Oponent BP: doc. Ing. Roman Hrmo, Ph.D.
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ČERVEN 2017

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku, koncepce navrženého řešení, určení hlavních rozměrů a funkční výpočet zařízení
Výzkumný problém
Dopravník nesmí přesáhnout maximální sklon pro daný materiál a vhodně zvolit dopravní rychlost v příslušném rozmezí
Ověřit zda zvolený elektromotor splňuje požadovaný výkon soupravy a zda je vhodně zvolen průměr bubnu v závislosti použitého pásu
Dále ověřit zda pás obstojí pevnostním podmínkám

## Slide 3: Struktura práce
Teoretická část: - Pásový dopravník
- Konstrukční části pásového dopravníku - Příslušenství pásových dopravníků
Aplikační část (Metodika práce): - Funkční výpočet s následnou volbou konstrukčních prvků - Ověření (pevnostní kontroly či splnění kladených podmínek) - Konstrukční návrh (Autodesk Inventor) - Výkresová dokumentace
Závěr (diskuse výsledků)

## Slide 4: Konstrukční části pásového dopravníku

## Slide 5: Funkční výpočet
- vychází z normy ČSN ISO 5048
Vstupní parametry:
Délka dopravníku L= 10 m
Výškový rozdíl/sklon H= 2m
Dopravní výkon: Q = 49 000 Kg.h^-1
Přepravovaný materiál: Vlhký písek

## Slide 6: Vlastnosti materiálu
Sklon dopravníku:
sinδ = H/L
δ = 11,57° < 27 °
Jmenovitá dopravní rychlost:
Pro vlhký písek v rozmezí 1,6 až 3,2
> Zvolil jsem v= 2 m/s

## Slide 7: Volba pásu
Podle známých hodnot (sypný úhel materiálu a vypočteného teoretického průřezu náplně) se z tabulky určila šířka pásu
Pryžový pás Gumex EP 250/2 AA
Rovinný profil materiálu
1352 <100000

## Slide 8: Volba válečků a stolic
Plášť z ocelové trubky (stěna 3
mm)
Integrovaná kuličková ložiska (tip. 6204)
Antikorozní práškový lak polyesterový
Počet válečků a stolic je v horní větvi 12 a v dolní 6.

## Slide 9: Volba poháněcí a vratné stanice
Volen elektromotor Interroll 217i
O výkonu 1,1 kW
Úspora místa
Obvodová rychlost 2,21 m/s
Obvodová hnací síla
Požadovaný výkon elektromotoru

## Slide 10: Volba napínacího zařízení
Tuhé napínací zařízení - Vhodné pro dopravníky o délce do 30 m - Navržen šroub o délce 800 mm a průměru 16 mm

## Slide 11: Volba konstrukce dopravníku
Tyče U180 na kterých jsou přišroubovány stolice
Délka 10,5 m
Ocel typu 11523
Průřezový modul ohybu Wx = 150 cm3

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Sklon dopravníku
Dopravní rychlost
Požadovaný výkon a min. průměr elektromotoru
Požadovaný dopravní výkon
Únosnost pásu
Cíl práce splňen

## Slide 13: Děkuji za pozornost

## Slide 14: Navazující otázky
Navrhnite ďalší možný postup v riešenej problematike.
Aké odporúčania navrhujete v prípade pokračovania výskumu?