## Slide 1: Inovace metody měření odporu vloženého prvku pro odrušení zapalovací svíčky
Autor: Michal Mondek
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.
Oponent: Ing. Marcel Gause
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Nabídka konkrétní firmy
Znalost problematiky
Výkon odborné praxe

## Slide 3: Cíl práce
„Cílem bakalářské práce je inovace stávající metody měření odporu zapalovací svíčky ve firmě BRISK Tábor a.s., výsledek inovace zpřesní výstupy měření a sníží celkovou dobu měření.“

## Slide 4: Výzkumný problém a použité metody
„Stávající metoda měření není dostatečně přesná pro udržení konkurenceschopnosti firmy BRISK.“
Pozorování, analýza dokumentů
Experiment, komparace

## Slide 5: Dosažené výsledky a přínos práce
Životnost vloženého odporu při zátěži
  1. Změny měřícího intervalu
  2. Rozšíření kapacity
  3. Prodloužení celkové doby zkoušky

## Slide 6: Dosažené výsledky a přínos práce
Životnost vloženého odporu při zátěži
Chart: Časový průběh odporu zátavu
| 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 200
Časový průběh odporu | 10.06 | 9.98 | 9.89 | 9.84 | 9.77 | 9.74 | 9.72 | 9.74 | 9.81 | 9.88

## Slide 7: Dosažené výsledky a přínos práce
Elektromagnetická slučitelnost
  1. Simulace provozu motoru
  2. Přímé porovnání vlastností
  3. Pouze informační zkouška

## Slide 8: Dosažené výsledky a přínos práce
Tepelná stabilita odporu
  1. Změna pece
  2. Rozšíření kapacity
  3. Provádění měření přímo v peci
  4. Přidání měřícího intervalu

## Slide 9: Dosažené výsledky a přínos práce
Tepelná stabilita odporu
Chart: Teplotní závislost odporu vybraných vzorků zapalovacích svíček
| 25 | 100 | 25 | 150 | 25 | 300 | 25
vzorek č.1 | 10.8 | 7.94 | 10.04 | 7.21 | 10.24 | 4.01 | 10.19
vzorek č. 2 | 11.51 | 7.94 | 11.15 | 7.25 | 11.47 | 4.49 | 11.43
vzorek č.3 | 10.27 | 7.65 | 9.95 | 6.94 | 10.4 | 4.01 | 10.25
vzorek č. 4 | 9.53 | 6.57 | 9.29 | 6.05 | 9.66 | 3.72 | 9.55
vzorek č.5 | 9.62 | 7.23 | 9.45 | 6.58 | 9.71 | 3.66 | 9.69

## Slide 10: Dosažené výsledky a přínos práce
Snížení celkového času měření tepelné stability
Chart: Celkový čas měření v minutách
| Měřící čas
Původní metoda | 1716
Inovovaná metoda | 340

## Slide 11: Dosažené výsledky a přínos práce
Snížení degradace odporu při změně teploty
Chart: Degradace odporu při změně teploty v procentech
| Degradace odporu v %
Původní složení | 62
Nové složení | 54

## Slide 12: Dosažené výsledky a přínos práce
Srovnání časových průběhů odporu
Chart: Časový průběh odporu
| 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 200
Původní složení | 10.06 | 9.98 | 9.89 | 9.84 | 9.77 | 9.74 | 9.72 | 9.74 | 9.81 | 9.88
Nové složení | 11.55 | 11.48 | 11.46 | 11.39 | 11.18 | 11 | 10.86 | 10.92 | 11.04 | 11.12

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Přesnější výsledky
Kratší doba měření
Zrychlení vývoje nového složení zátavu
Ušetření nákladů
Vznik nového problému

## Slide 14: Odpovědi na doplňující otázky
V časovém záznamu změn odporu zátavu jste zaregistroval prudký pokles odporu v rozmezí 72. až 144. hodiny kontrolního měření. Pokračují u společnosti experimenty se složením směsi zátavu zapalovací svíčky k odstranění této anomálie i po odevzdání Vaší bakalářské práce?

## Slide 15: Děkuji za pozornost