## Slide 1: Návrh konstrukce ocelové haly a opláštění
Autor bakalářské práce: Marek Permedla
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent bakalářské práce: Ing. Ladislav Husinecký
České Budějovice, červen 2017

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Vlastní téma BP
Původní záměr: návrh stavební konstrukce → tvorba 3D modelu na PC → vizualizace pomocí 3D tisku
Volba stavební konstrukce: ocelová hala s příhradovým vazníkem
Zúžení tématu pouze na návrh a statické posouzení konstrukce ocelové haly + návrh opláštění

## Slide 3: Cíl bakalářské práce
Návrh konstrukce ocelové haly s příhradovým vazníkem (dispozice, rozmístění nosných prvků)
Návrh a statické posouzení nosných prvků konstrukce
Návrh vybraných spojů
Návrh vhodného střešního a obvodového pláště

## Slide 4: Výzkumný problém – výzkumné otázky
Výzkumné otázky vycházejí z cíle této práce:
Splňují navržené obvodové pláště požadované hodnoty součinitele prostupu tepla?
Vyhovují navržené prvky konstrukce na mezní stav únosnosti (MSÚ) ?
Vyhovují navržené prvky konstrukce na mezní stav použitelnosti (MSP) ?
Vyhovují vybrané spoje na dané namáhání?

## Slide 5: Představení navržené ocelové haly
Základní údaje:
Půdorysné (osové) rozměry 18 x 30 m
Vzdálenost příčných vazeb 6 m
Střecha sedlová, sklon 10%
Celková výška objektu 11 m (hřeben střechy)
Světlá výška haly 7,96 m (úroveň podlahy až spodní pás příhradového vazníku)
Místo stavby: České Budějovice
Účel stavby: výrobní nebo montážní hala s celoročním provozem (vytápěná)

## Slide 6
Půdorys haly:
Boční pohled:

## Slide 7
Příčný řez:
Pohled na štítovou stěnu:

## Slide 8: Návrh a statické posouzení nosných prvků konstrukce - postup výpočtu:
Zatížení
  Stálé (vlastní tíha) (ČSN EN 1991-1-1)
  Proměnné – sněhem (ČSN EN 1991-1-3)
  – větrem (ČSN EN 1991-1-4)
Zatěžovací stavy (ZS)
    určení zatěžovací plochy posuzovaného prvku konstrukce
  v případě, že se na konstrukci nachází více prvků stejného typu, posuzujeme ty, které jsou nejvíce namáhané
Kombinace zatěžovacích stavů (KZS)
  ZS stavy nepůsobí nikdy všechny dohromady v plné intenzitě → KZS
  hledáme nejméně příznivou KZS

## Slide 9
Průběhy vnitřních sil
  ruční výpočet nebo pomocí programu FIN EC 2017
Návrh profilu prvku
  tabulky ocelových prvků
Posouzení na MSÚ
  dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
  výpočet návrhové únosnosti podle druhu rozhodujícího namáhání prvku: tah, tlak (vzpěr), ohyb, ohyb s vlivem klopení, interakce tlaku s ohybem, kroucení
  podmínka spolehlivosti: návrhová únosnost ≥ návrhová vnitřní síla
Posouzení na MSP
  ČSN EN 1993-1-1 udává doporučené největší hodnoty průhybů
  výpočet průhybu ručně nebo pomocí programu FIN EC 2017
  podmínka MSP: průhyb prvku ≤ mezní průhyb

## Slide 10: Navržené nosné prvky konstrukce
Navržené prvky příhradového vazníku:

## Slide 11: Navržená ztužidla a vybrané spoje
Ztužidlo ve štítové stěně:
  diagonála L 70 x 6
  přípoj diagonály 2 x M20 5.6
Příčné ztužidlo ve střešní rovině:
  diagonála L 70 x 6
  přípoj diagonály 2 x M20 5.6
Podélné ztužidlo:
  diagonála L 70 x 6, v místě křížení jsou diagonály spojeny
  přípoj diagonály 2 x M20 5.6
Spoj vaznice – vazník:
  připojovací botka L 130x90x10
  šroubový spoj M16 5.6 (vaznice – botka)
  koutový svar a = 4 mm (botka – horní pás příhradového vazníku)
Přípoj diagonály na pás v příhradovém vazníku:
  koutový svar a = 4 mm
Uložení vazníku na sloup:
  šroubový spoj 4x M16 5.6

## Slide 12: Návrh střešního a obvodového pláště
Sendvičové panely Kingspan s izolačním jádrem z pěny IPN Firesafe
Výhody: velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, nízká hmotnost, rychlá montáž
Nevýhody: nižší tuhost panelů
Řez střešním panelem KS1000 RW:
Řez stěnovým panelem KS1000 AWP:

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Navržené obvodové pláště splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov.
Byla navržena konstrukce ocelové haly s příhradovým vazníkem. Statickým výpočtem bylo ověřeno, že všechny navržené nosné prvky vyhovují na MSÚ i MSP.
Navržená ztužidla a navržené vybrané spoje vyhovují na daná namáhání, což bylo ověřeno výpočtem.
Tím byl naplněn cíl práce.
Softwarové nástroje pro statický výpočet konstrukce

## Slide 14: Děkuji za pozornost

## Slide 15: Doplňující otázka oponenta: Počítal jste v návrhu haly s nějakou konkrétní sněhovou oblastí a oblastí pro zatížení větrem?
Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
lokalita: České Budějovice, → sněhová oblast II
→ charakteristické zatížení sněhem sk = 1,00 kPa = 1,00 kN/m2
www.snehovamapa.cz
Mapa sněhových oblastí:

## Slide 16: Doplňující otázka oponenta: Počítal jste v návrhu haly s nějakou konkrétní sněhovou oblastí a oblastí pro zatížení větrem?
Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
lokalita: České Budějovice, → větrná oblast II
→ výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s
Mapa větrných oblastí:

## Slide 17: Doplňující otázka vedoucího práce: Jak by vypadaly základy navržené haly a konstrukce podlahy v hale - uveďte možná řešení které znáte.
Základy haly:
základové patky
základové pasy
piloty (vrtané, zarážené, mikropiloty)
Podlaha haly:
průmyslová betonová podlaha
návrh podlahy v závislosti na typu provozu, zatížení, podkladních vrstvách apod.
výztuž: rozptýlená (drátkobeton), nebo kari-sítě
úprava povrchu – vsypy – pro zvýšení odolnosti podlahy
nástřiky povrchu – zvýšení odolnosti proti obrusu a snížení nasákavosti povrchu
dilatační spáry – řezem – zamezení vzniku trhlin vlivem smršťovacího napětí