## Slide 1: Zděný nízkoenergetický dům
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický
Autor: David Kroc
Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Ing. Petra Nováková
Oponentka bakalářské práce: Ing. Andrea Šandová

## Slide 2: Obsah
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Výzkumné otázky
Použité metody
Dosažené výsledky
Přínos práce
Závěrečné shrnutí
Doplňující dotazy vedoucí a oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Aktuální téma
Vlastní zájem
Prohloubení znalostí v daném tématu
Vliv nízkoenergetické výstavby
Aplikace navrhovaného řešení v praxi

## Slide 4: Cíl práce
Studie nízkoenergetického rodinného domu
  Zděná konstrukce
  Vysoký komfort bydlení
  Nízké provozní náklady
Zpracování energetických výpočtů

## Slide 5: Výzkumné otázky
Studie rodinného nízkoenergetického domu
Půdorys 1.NP
Situace pozemku

## Slide 6: Výzkumné otázky
Skladby obálkových konstrukcí domu
Podlaha U = 0,168 W/m2K
Střešní konstrukce U = 0,140 W/m2K
Strop pod nevytápěnou půdou U = 0,116 W/m2K
Obvodová stěna U = 0,126 W/m2K

## Slide 7: Výzkumné otázky
Cenové porovnání obvodových stěn
obvodová stěna | materiál (Kč) | práce (Kč) | zateplení soklu (Kč) | cena celkem (Kč)
EPS ISOVER GREY WALL | 341 228 | 135 329 | 55 351 | 531 908
Rockwool Frontrock | 397 642 | 137 081 | 55 351 | 590 074
YTONG LAMBDA tl. 500 mm | 483 339 | 130 032 | 47 685 | 661 056

## Slide 8: Výzkumné otázky
Návratnost investic
obvodová stěna | Cena za vytápění na 1 rok (Kč) | úspora z vytápění za 1 rok (Kč) | Cena obvodové stěny (Kč) | Rozdíl cen obvodové stěny (Kč) | návratnost (rok)
Zdivo bez dodatečného zateplení | 21 425 |  | 387 654 |  | 
LAMBDA tl. 500 mm | 16 528 | 4 897 | 661 056 | 273 402 | 55,8
Rockwool Frontrock | 14 079 | 7 346 | 590 074 | 202 420 | 27,6
EPS ISOVER GREY WALL | 13 467 | 7 958 | 531 908 | 144 254 | 18,1

## Slide 9: Použité metody
Vypracování architektonické studie rodinného domu
Tepelně – vlhkostní posouzení skladeb v programu Teplo 2014
Výsledné posouzení energetické náročnosti budovy v programu Energie 2015

## Slide 10: Dosažené výsledky
Návratnost investic
Prostup tepla U dle normy ČSN 73 0540-2
Kondenzace vodní páry
Měrná potřeba tepla na vytápění 12 kWh/(m2.a)
Průměrný součinitel prostupu tepla 0,19 W/(m2.K)
Měrná neobnovitelná primární energie 36 kWh/(m2.a)
Výsledný měrný tok H
Chart: Dodávané energie za rok (kWh/m2)
| Vytápění | příprava TV | osvětlení | nucené větrání
Řada 1 | 22 | 14 | 19 | 1

## Slide 11: Přínos práce
Rozšíření dovedností v programech Teplo a Energie
Náhled do problematiky pasivních domů
Rozšíření znalostí v oblasti stavební fyziky a technického zařízení budov
Přehled ekonomicko - materiálového srovnání na realizaci stavebních konstrukcí

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Dům splňuje požadavky pasivního standardu
Vysoký komfort bydlení pro čtyřčlennou rodinu
Nízké provozní náklady
Správný výběr obvodové stěny na základě tepelného a ekonomického porovnání
Cíl práce byl splněn

## Slide 13: Doplňující dotazy Vedoucí
V protokolu z programu Energie používáte ”Celkovou energeticky vztažnou plochu” a ”Celkovou podlahovou plochu”. Vysvětlete prosím výpočet těchto pojmů a jaký je mezi nimi rozdíl.
Jako pomocný jste k hlavnímu zdroji vytápění zvolil krbovou vložku. Na co je potřeba dávat pozor při výběru krbové vložky do pasivního domu?

## Slide 14: Doplňující dotazy oponenta
Bylo by zajímavé porovnat kompletní investiční náklady a určit celkovou dobu návratnosti na instalaci kompletu zařízení. Bude návratnost delší, popř. kratší, než doba technicko - ekonomické životnosti prvků (TČ, FV kolektory)?
Pokud by výpočet solárních zisků byl velmi nepříznivý, jaká opatření byste navrhl pro jejich eliminaci?

## Slide 15: Děkuji za vaši pozornost
David Kroc