## Slide 1: Projekt administrativní budovy a montážní haly – bakalářská práce
Roman Šimánek, UČO 14392

## Slide 2: Zadání
Studie
Rozměry
Dispoziční řešení
Nespecifikován bližší účel stavby

## Slide 3: Cíl práce
PD pro stavební povolení
Mimo část D.1.2 a E
Vhodné konstrukční a arch. řešení
Výběr materiálů
Hospodárnost stavby
Umístění stavby

## Slide 4: Doplnění
Oficiální název:
Projekt administrativní budovy a montážní haly v Hostivicích u Prahy
Umístění stavby:
České Budějovice 3,
Okružní 2686
VŠTE
OBJEKT

## Slide 5: Architektonické řešení
Půdorys cca 45x50 m
Objekt 2 části

## Slide 6: Architektonické řešení – administrativní budova
Stěnový konstrukční systém – příčný
Půdorys 43x19,5 m
Deskový stropní systém
Plochá střecha
Odvodnění do dešťové kanalizace

## Slide 7: Architektonické řešení – hala
Jednopodlažní
Půdorys 45,5x30,5 m
Ohýbaný konstrukční systém
Kombinace skelet a stěny
Vazníková soustava příčná
Sedlová střecha

## Slide 8: Provozní řešení – administrativní budova
1. podlaží – zákazníci a partneři
2. podlaží – zaměstnanci a vedení
Vnitřní zahrada přes obě podlaží

## Slide 9: Provozní řešení – hala
Skladová část – většina plochy
Vestavěná část – zázemí skladníků

## Slide 10: Konstrukční řešení - základy
Nosné zdivo:
  Pasy š. 1500 mm
  Hloubka 1,9 m pod terénem
  Beton C20/25
Sloupy
  Patky 2,6x2,6 m
  Hloubka 2,32 m pod terénem

## Slide 11: Konstrukční řešení - základy
Podkladní beton:
  Tl. 150/200 mm
  Na zhutněném podsypu 16/32
  Výztužná kari síť 150/150/6
Plošná hydroizolace asf. pásy

## Slide 12: Konstrukční řešení – svislé konstrukce
Nosné stěny 440 mm keramické tvárnice
Ztužující žebra – zděné
Sloupy žb 550/500 mm

## Slide 13: Konstrukční řešení – vodorovné konstrukce
Stropní kce deskové – spiroll 500 mm
Trapézový plech 150/280 tl. 12,5 mm
Žb vazníky 30 m předepjaté prefabrikované

## Slide 14: Konstrukční řešení - schodiště
Monolitické
Deskové
Železobeton C30/35
Celkem 2x

## Slide 15: Konstrukční řešení – tepelné izolace
Stěny budovy EPS 70 F tl. 100 mm
PUR panely 150 mm
Střecha hala min. vlna 120 mm
Střecha admin. budova EPS S tl. 200 mm
Podlaha na terénu EPS 100 Z tl. 100 mm

## Slide 16: Konstrukční detail

## Slide 17: Konstrukční detail

## Slide 18: Konstrukční detail

## Slide 19: Závěr
Normy
Hospodárnost
Funkčnost
Konstrukce vyřešily problematiku
Výstavby hal v ČR 

## Slide 20: Dotazy vedoucího
Bylo by možnost celou konstrukci střechy navrhnout i jinak než z panelů, resp. zastřešení haly jinak než betonovými vazníky ?
  Ocelovou konstrukci střechy místo panelů
  Jiný stropní systém (filigran, trámečkový, monolit. deska…)
  Ocelové vazníky
  Jako rámovou soustavu ocel/beton
Co by to pro stavbu znamenalo ?
  Jiné statické řešení
  Více podpěr omezujících prostor

## Slide 21: Dotazy oponenta
1) Jaké rozlišuje eurokód zatížení na pozemní stavby a jaká hodnota užitného zatížení dle národní přílohy eurokódu připadá na administrativní provozy?
  Zatížení stálé, proměnné a mimořádné
  Zatížení statická a dynamická
  Dle kategorie C3
    qk = 5,0 kN/m²
    Qk = 4,0 kN
    qk = 1,0 kN/m (zábradlí a dělící stěny)

## Slide 22: Dotazy oponenta
2) jak by jste optimalizoval konstrukci administrativní budovy s využitím více nosných stěn a jaký vliv to bude mít na dimenzi hlavních nosných prvků?
  Snížení tloušťky stropní konstrukce
  Více variant systémů stropních konstrukcí (tráměčkový žb, monolitický žb, filigránový…)
  Nižší hmotnost celé konstrukce
  Menší šířka základových pasů

## Slide 23: Dotazy oponenta
3) čím nahradíte v konstrukci nevyhovující systémové překlady? Uveďte dva příklady
  Překlad ocelový
  Překlad železobetonový

## Slide 24: Děkuji za pozornost 