## Slide 1: Řešení vnitřního prostředí nízkoenergetického bytového domu
Autor práce: Pavel Putz
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petra Nováková
Oponent práce: Ing. Martin Mach
České Budějovice, leden 2018

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Aktuální a pro mne velmi zajímavé téma
Rozšíření vlastních znalostí a zkušeností na toto téma

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je návrh a cenová kalkulace optimálního způsobu řešení vnitřního prostředí nízkoenergetického bytového domu.

## Slide 4: Výzkumný problém
Platná legislativa
Nízkoenergetické domy
Zateplování bytových domů
Výběr technické soustavy

## Slide 5: Aplikační část
Jednoduchý čtyřpodlažní bytový dům s pravidelným půdorysem,
nacházející se v Konstantinových Lázních, a 11 byty.
Je nepodsklepený s plochou střechou ve vlastnictví Společnosti vlastníků,
zastavěná plocha 243 m2, obestavěný prostor 3208m3.

## Slide 6
Stávající stav

## Slide 7: Zateplení konstrukcí
Podlaha v 1.NP: Isover EPS Grey 100 tl. 100mm,
obvodové stěny podélné: Isover Greywall Plus tl. 100mm,
obvodové stěny příčné: Isover Greywall Plus tl. 150mm,
střešní konstrukce: Isover EPS Grey 100 tl. 120mm.

## Slide 8: Návrh nového tepelného zdroje
  1. varianta: plynový kondenzační kotel pro bytovou jednotku
    Pořizovací cena: 577 390 Kč Provozní náklady: 206 074,88 Kč/rok
  2. varianta: centrální plynový kotel
    Pořizovací cena: 616 907 Kč Provozní náklady: 156 598,5 Kč/rok
    3. varianta: tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrokotlem
    Pořizovací cena: 1 333 149 Kč Provozní náklady: 123 511,05 Kč/rok

## Slide 9: Vyhodnocení výsledků
Tepelné ztráty budovy sníženy na 59,5kW což je 47% úspora.
Nejvhodnější variantou je centrální plynový kotel (varianta č.2).
Úspora financí → možná další vylepšení

## Slide 10: Energetické zhodnocení celkového návrhu
Objekt po stavebních úpravách splňuje kritéria nízkoenergetického domu
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 33 kWh/(m2.a)

## Slide 11: Přínos práce
Bohaté rozšíření znalostí o nízkoenergetických domech
Získání zájmu o tuto problematiku
Zvýšení kvalifikace pro budoucí zaměstnání
Rozšíření znalostí v programech stavební fyziky

## Slide 12: Otázka vedoucí bakalářské práce
Jaké položky jste započítal do ceny za ”Montáž” a ceny za ”Příslušenství”?
Proč máte ve výpočtech součinitele prostupu tepla korekci součinitele prostupu tepla dU =0 W/m2K?
Jakým způsobem je zahrnuta inflace a v jaké výši?
Nemohou se v objektu tvořit plísně?

## Slide 13: Otázky oponenta bakalářské práce
Jak máte zajištěné větrání objektu?
Jak byste posuzoval světelnou složku vnitřního prostředí?

## Slide 14: Děkuji za pozornost.