## Slide 1: Systémy pro snižování emisí ve výfukových plynech u spalovacích motorů
Autor práce: Petr Pavlečka
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Bartuška
Oponent práce: Mgr. Ladislav Mátl
České Budějovice, leden 2018
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody řešeného tématu
Vlastní zájem o problematiku,
možnost využití získaných znalostí v praxi,
aktuální téma.

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je popis stávajících systémů pro eliminaci emisí ve výfukových plynech spalovacích motorů a ověření jejich funkčnosti pomocí měření emisí.

## Slide 4: Výzkumný problém
Analýza emisních norem EURO a homologačních testů,
ověření systémů pro snižování emisí ve výfukových plynech spalovacích motorů. Porovnání naměřených hodnot emisí testovaných vozů s platnými emisními limity.

## Slide 5: Metodika
Metoda sběru dat a zpracování dat
    Analýza dokumentů,
    rozhovor,
    měření emisí u vzorku 10 vozů dle typu spalovacího motoru,
    porovnání naměřených hodnot.

## Slide 6: Dosažené výsledky
Chart: Měření emisí u vozidel se zážehovým motorem Hodnota CO a součinitele přebytku vzduchu lambda (λ)
| Vůz č.1 Škoda Octavia 1,8i rok registrace 2010 | Vůz č.2 Škoda Praktik 1,2i rok registrace 2013 | Vůz č.3 Škoda Octavia II1,2 rok registrace 2011 | Vůz č.4 Kia Cee'd 1,6i rok registrace 2013 | Vůz č.5 Škoda Fabia 1,2i rok registrace 2008
Limitní hodnota CO ve volnoběžných otáčkách | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Hodnota oxidu uhelnatého (CO) ve volnoběžných otáčkách (v % objemu) | 0 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.06
Limitní hodnota CO při zvýšených otáčkách | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
Hodnota oxidu uhelnatého (CO) při zvýšených otáčkách (v % objemu) | 0.042 | 0.057 | 0.072 | 0 | 0.186
Hodnota součinitele přebytku vzduchu lambda (λ) při zvýšených otáčkách. Má být 1 +/- 0,03 | 1.006 | 1.006 | 0.999 | 1.003 | 0.995

## Slide 7: Dosažené výsledky
Chart: Měření emisí u vozidel se vznětovým motorem Hodnota kouřivosti K (m-1)
| Vůz č.6 Škoda Rapid 1.6 TDI rok registrace 2013 | Vůz č.7 Seat Exeo 2.0 TDI rok registrace 2012 | Vůz č.8 VW Golf 1.9 TDI rok registrace 2005 | Vůz č.9 Škoda Yeti 2.0 TDI rok registrace 2013 | Vůz č.10 Citroen C4 1,6 HDi rok registrace 2013
Limitní hodnota kouřivosti K (m-1) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.51
Naměřená hodnota kouřivosti K (m-1) U vozu č.8 se jedná o průměrnou hodnotu ze čtyř měření | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1

## Slide 8: Závěrečné shrnutí
Testované vozy splnily předepsané limity a výsledné hodnoty měření emisí potvrzují funkčnost systémů pro redukci výfukových plynů
Patrné rozdíly v účinnosti systémů především u vozidel se vznětovým motorem
Poukázání na problematiku mírných emisních limitů při měření emisí ve SME
Poukázání na problematiku nevyhodnocování některých škodlivých složek ve výfukových plynech

## Slide 9: Závěr prezentace
Děkuji za pozornost

## Slide 10: Doplňující otázky
Vedoucí práce:
Jakým způsobem bychom mohli dle Vás kvantifikovat či dokázat podíl např. Katalytické redukce na celkovém snížení emisí ve výfukových plynech ze spalovacího motoru konkrétního vozidla?
Zaznamenává to např. OBD či je to vůbec možné zjistit?
Oponent práce:
Kam bude podle vás směřovat budoucí technologie v rámci snižování emisí v dopravě?