## Slide 1: Řešení zdroje pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou a šedou u rodinného domu
Autor bakalářské práce: Michal Hlaváček
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Oponent bakalářské práce: Ing. Jan Zugárek
České Budějovice, Květen 2020
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah prezentace
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce, výzkumné otázky
Popis stavby
Stávající řešení
Možné varianty
Dosažené výsledky a přínos práce
Návrh opatření
Naplnění cíle práce
Odpovědi na otázky oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Řešení vlastního zdroje pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou a šedou je v dnešní době hojně probírané téma, a to ze dvou důvodu:
  Nemožnost napojení na veřejný vodovod
  Úspora finančních nákladů na provoz
  Důvody pro řešení:
  Aktuálnost problematiky
  Zájem o danou problematiky
  Rozšíření znalostí

## Slide 4: Cíl práce, výzkumné otázky
Cílem bakalářské práce je návrh řešení vlastního zdroje pitné vody, včetně její úpravy, společně s návrhem využití a likvidace dešťových vod, a návrhem využití šedé vody
Výzkumné otázky:
1) Řešení stávajícího návrhu zdroje pitné vody a hospodaření a nakládání s dešťovou a šedou vodou.
2) Návrh a posouzení jiných možností řešení zdroje pitné vody, využitím a likvidací vod dešťových a využitím šedé vody.

## Slide 5: Popis stavby
k.ú. Hořovice, p.č. 2331/100
Parcela 2.355 m2
Zastavěná plocha 364,55 m2
Rodinný dům s provozovnou
Dvoupodlažní objekt tvaru L
Napojení na elektrickou síť a kanalizační řad
Obrázek č.1 – vizualizace
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 6: Stávající řešení
Zdroj pitné vody
Nedostačující kapacita vodovodního řadu
Využití stávající studny
Čistění vodního zdroje
Využití ponorného čerpadla s frekvenčním měničem
Ekonomicky nejvýhodnější varianta
Obrázek č.2 – řez kopanou studnou
Zdroj: ATL III

## Slide 7
Hospodaření s vodou dešťovou a šedou
Dešťová voda
Akumulována v podzemní nádrži před objektem
Využívána pro zálivku pomocí externího čerpadla
Likvidace pomocí přepadu do splaškové kanalizace
Šedá voda
Nevyužívá se
Likvidace pomocí splaškové kanalizace do městského řadu

## Slide 8: Možné varianty
Zdroj pitné vody
Výstavba vrtané studny
Splnění zákonných povinností
Využití ponorného čerpadla a tlakových nádob
Mechanické čištění vody
Nižší náklady na údržbu

## Slide 9: Využití dešťové vody
Varianta 1:
Využití pro zálivku
Akumulační nádrž s ponorným čerpadle
Rozvod vody k odběrným místům
Mechanické čištění
Varianta 2:
Využití v objektu – voda provozní
Akumulační nádrž s ponorným čerpadlem
Mechanické čištění a UV zářič
Samostatný rozvod vody po objektu

## Slide 10: Likvidace dešťové vody
Varianta 1:
Využití povrchového vsaku
Přepad z akumulační nádrže
Technicky jednodušší varianta
Trvalý zábor části pozemku
Varianta 2:
Podpovrchové vsakování
Využití vsakovacích tunelů
Typizované řešení výrobce
Náročnější zemní práce

## Slide 11: Využití šedé vody
Varianta 1:
Využití jako voda provozní
Typizované řešení f. Asio
Venkovní čistící jednotka
Samostatný rozvod vody po objektu
Varianta 2:
Využití energie šedé vody
Decentrální řešení
Pro ohřev vody do sprchových koutů

## Slide 12
Obrázek č.3 – Situační výkres
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 13: Dosažené výsledky a přínos práce
Z technologického a ekonomického hlediska vhodnější použití stávající studny
Kopaná studna již na pozemku existuje
Méně stavebních prací
Vyšší náklady na údržbu
Chart: Vlastní zdroj pitné vody
| Pořizovací náklady | Náklady na údržbu
Kopaná studna - stávající | 124322 | 14018
Vrtaná studna | 217696.1 | 9500
Graf č.1 – Vlastní zdroj pitné vody
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 14
Chart: Využití dešťové vody
| Stávající stav | Varianta č. 1 | Varianta č. 2
Pořizovací náklady | 159742.2 | 344121.95 | 352808.7
Náklady na údržbu | 2000 | 1000 | 3795
Z technologického hlediska varianta č.2 velmi náročná – zásah do objektu
Z ekonomického hlediska nejvýhodnější stávající řešení
Náklady na údržbu vůči pořizovací ceně minimální
Graf č.2 – Využití dešťové vody
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 15
Chart: Likdvidace dešťové vody
| Stávající stav | Varianta č. 1 | Varianta č. 2
Pořizovací náklady | 49709.3 | 58571 | 124751.76
Náklady na údržbu | 0 | 0 | 0
Stávajíc í stav – minimální technologické požadavky, krajní řešení
Varianta č.1 – trvalý zábor části pozemku, nižší náklady na pořízení
Varianta č.2 – nejvyšší pořizovací náklady, náročnost provedení
Graf č.3 – Likvidace dešťové vody
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 16
Varianta č.1 – nákladné a technologicky složité řešení, výrazný zásah do objektu
Varianta č.2 – decentrální řešení, bezúdržbové, minimální zásah do objektu, ekonomicky výhodné
Chart: Využití šedé vody
| Stávající stav - nevyužívá se | Varianta č. 1 | Varianta č. 2
Pořizovací náklady | 366727 | 99848
Náklady na údržbu | 0 | 0
Graf č.4 – Využití šedé vody
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 17: Návrh opatření
Poměr mezi vstupními náklady a úsporou
Zdroj pitné vody – stávající kopaná studna, nižší vstupní náklady, technologicky méně náročné na realizaci.
Hospodaření s dešťovou vodou – Nejvhodnější varianta č.1, jedná se o kombinaci využití dešťové vody a udržení srážkové vody v lokalitě. Nevhodnějším řešením likvidace je s ohledem na velikost pozemku využití povrchového vsaku.
Využití šedé vody – s ohledem na ekonomické a technologické hledisko se jeví nejvhodněji varianta č.2, úspora teplé vody a energií na její výrobu.

## Slide 18: Závěrečné shrnutí
Cíl bakalářské práce byl naplněn.
Výzkumné otázky byla zpracovány a vyhodnoceny.
Bakalářská práce obsahuje:
  Teorii v oblasti vybudování a užívání vlastního zdroje pitné vody, hospodaření s vodou dešťovou a využití vod šedých
  Řešení a posouzení stávajícího návrhu zdroje pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou a šedou
  Variantní řešení a posouzení jiných možností zdroje pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou a šedou
  Vyhodnocení výsledků
  Návrh opatření

## Slide 19: Odpovědi na otázky oponenta
Bylo by možné využít některý z dotačních programů na hospodaření s šedými a dešťovými vodami?
Jaký by byl postup řešení poklesu hladiny a úbytku vody ve stávající studni vlivem chybného umístění nové vrtané studny?

## Slide 20: Děkuji za pozornost