## Slide 1: Konstrukční řešení uložení zadní nápravy experimentálního vozidla
Autor bakalářské práce: Michal Krlín
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Oponent: Ing. Marek Šafář

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Osobní zájem o soutěž Shell Eco-marathon
Osobní zájem o CAD software
Návaznost na práce minulých a budoucích absolventů
Filip Koutník, 2019 - Optimalizace designu vozidla pro Shell Eco-Marathon

## Slide 3: Cíl práce
Návrh zavěšení zadní nápravy experimentálního vozidla vyhovujícího specifikaci Shell Eco-marathonu za použití sériově vyráběných dílů

## Slide 4: Výzkumný problém
1. výzkumný problém
  Volba správných komponentů zadního kola
2. výzkumný problém
  Návrh vhodného rámu a dílů pro uložení zadního kola
  Volba vhodné konfigurace rozměrů profilů a materiálu
3. výzkumný problém
  Umístění brzdových třmenů dle Post-Mount standardu

## Slide 5: Inspirace
Vozidlo vysokoškolského týmu ENSEMiacs

## Slide 6: Použité metody
Software Autodesk Inventor Professional 2020
  3D náčrt
  Generátor rámových konstrukcí
  Analýza rámových konstrukcí
  Klasické modelovací metody Inventoru

## Slide 7: Konstrukční návrh rámu
3D náčrt kostry rámu
Generátor rámových konstrukcí

## Slide 8: Konstrukční návrh rámu
Rám před úpravou
Rám po úpravě

## Slide 9: Analýza rámových konstrukcí
Zkouška byla provedena při zatížení 800N a 2000N na konfiguracích:
Ocelové profily
  40 x 40 x 2,5 mm
  30 x 30 x 2,5 mm
  25 x 25 x 2,5 mm
Hliníkové profily
  40 x 40 x 2,5 mm
  30 x 30 x 2,5 mm
  25 x 25 x 2,5 mm

## Slide 10: Klasické modelovací metody Inventoru

## Slide 11: Výsledky
 |  |  | Maximální průhyb při deformaci silou …[mm] | 
Materiál | Rozměry profilů [mm] | Hmotnost rámu [kg] | 800 [N] | 2000 [N]
Ocel | 25 x 25 x 2,5 | 22,904 | 2,564 | 6,056
Ocel | 30 x 30 x 2,5 | 28,097 | 1,497 | 3,491
Ocel | 40 x 40 x 2,5 | 38,051 | 0,639 | 1,455
Hliník | 25 x 25 x 2,5 | 7,878 | 7,711 | 18,890
Hliník | 30 x 30 x 2,5 | 9,657 | 4,230 | 10,310
Hliník | 40 x 40 x 2,5 | 13,100 | 1,760 | 4,251
Hliníkové profily jsou zhruba 3x lehčí než ocelové
Deformace hliníkových profilů je zhruba 3x větší než u ocelových
Volíme ocelové profily 30 x 30 x 2,5 mm

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Volba komponentů zadního kola
Návrh rámu
  Analýza rámové konstrukce různých konfigurací profilů
Návrh dílů pro uložení kola dle PM standardu
Spojení v jednu sestavu a přidání CAD modelů třmenu brzdy a kola
Naplnění cíle

## Slide 13: Děkuji za pozornost

## Slide 14: Otázky oponenta
Jakým momentem se budou utahovat šrouby, které spojují díly pro uložení kol s rámem?
Utahovací moment závisí na pevnostní třídě šroubů a na koeficientu tření f.

## Slide 15: Otázky oponenta
Je toto spojení samosvorné?
f – součinitel smykového tření
P – stoupání závitu
– střední průměr závitu
𝜶 – úhel stoupání
𝝋 – úhel třecí
Šroub je samosvorný.
Pro šrouby s ostrým vrcholovým úhlem se používá součinitel smykového tření v závitech
Podmínka samosvornosti:

## Slide 16: Otázky oponenta
Mohl by být rám vozidla karbonový? Popište výhody a nevýhody karbonového rámu.
Ano, rám by mohl být karbonový.
Výhody:
  Vysoká pevnost
  Nízká hmotnost
  Vysoká trvanlivost
  Schopnost tlumit vibrace a nárazy
Nevýhody:
  Náchylnost na náraz z jiného směru, než na jaký je rám konstruovaný
  Vysoká cena
  Složitější výroba
Karbonový rám vozidla pro Shell Eco-marathon, Imperial College London