## Slide 1: Porovnání technologie třískového obrábění a vstřikování plastů u výroby konkrétního konstrukčního dílu
Autor bakalářské práce: Tomáš Mlčák Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Majerník, Ph.D. České Budějovice, 2020

## Slide 2
Na základě dohody s firmou, která si nepřeje zveřejnit účel ani název součásti, je dílec uváděn pod názvem „součást XY“.

## Slide 3: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je kvantitativně popsat a vyhodnotit výrobní a ekonomické rozdíly výroby konkrétního dílu vyráběného konvenční metodou třískového obrábění ve srovnání s technologií Injection Moulding.

## Slide 4: Technologie třískového obrábění
Rozlišujeme:
    obrábění rotačních ploch (soustružení, frézování)
    obrábění nerotačních ploch (frézování, broušení)
CNC soustružení a frézování

## Slide 5: Technologie vstřikování plastů

## Slide 6: Výzkumný problém
Konstrukční změny a správná funkce součásti XY
Technické požadavky na součást XY
Ekonomická výhodnost, návratnost nákladů na pořízení formy

## Slide 7: Metodika práce
Sběr dat o výrobě, jejich zpracování a vyhodnocení výsledků
Software 3D CAD SolidWorks
Odvození návratnosti výroby zjištěním bodu zvratu

## Slide 8: Konstrukční úpravy

## Slide 9: Materiál a doba výroby dílců dle technologického postupu
Obráběný díl
Materiál
  - dural EN 2007 - Pevnost v tahu - 370 MPa
Doba výroby jednoho kusu
- 3 min 10 s
Vstřikovaný díl
Materiál
- PP Mosten MA 350 - Pevnost vtahu - 30 MPa
Doba výroby jednoho kusu
- 15 s

## Slide 10: Výpočet návratnosti
Cena za jeden kus
Rozdíl nákladů za rok
Bod zvratu za vyrobené kusy

## Slide 11: Výsledky
Konstrukce po úpravách – vyhovuje
Technické požadavky na vstřikovaný díl – vyhovuje
Obráběný díl – 42,3 Kč/ks
Vstřikovaný díl – 0,83 Kč/ks
Bod zvratu – 11 667 ks

## Slide 12: Vstupní hodnoty grafu výrobních nákladů: - obráběný díl 42,3 Kč/ks - vstřikovaný díl 0,83 Kč/ks - cena vstřikovací formy 480 000 Kč
Chart: Počet vyrobených kusů
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000
Obrábění | 42300 | 84600 | 126900 | 169200 | 211500 | 253800 | 296100 | 338400 | 380700 | 423000 | 465300 | 507600 | 549900 | 592200 | 634500 | 676800 | 719100 | 761400 | 803700 | 846000
Vstřikování | 480830 | 481660 | 482490 | 483320 | 484150 | 484980 | 485810 | 486640 | 487470 | 488300 | 489130 | 489960 | 490790 | 491620 | 492450 | 493280 | 494110 | 494940 | 495770 | 496600

## Slide 13: Shrnutí
Teoretická část
Třískové obrábění
Vstřikování plastů
Aplikační část
Porovnání konstrukčních úprav
Porovnání materiálů dílců
Zjištění časů výroby pomocí technologických postupů
Kalkulace, výpočet bodu zvratu

## Slide 14: Děkuji za pozornost

## Slide 15: Dotazy vedoucího
Z jakého důvodu se vykonávaly konstrukční úpravy dílce s ohledem na technologičnost výroby?
- Kvůli správnému odformování dílce.

## Slide 16: Dotazy oponenta
Uveďte srovnatelné materiálové vlastnosti klíčové pro možnou náhradu duralu prezentovaným plastem.
- Pevnost v tahu: dural - 370 MPa, Mosten MA 350 - 30 MPa.
Jaká je předpokládaná drsnost vstřikovaného plastového dílu?
- Dle dutiny formy 0,1 Ra.

## Slide 17: Dotazy oponenta
Z jakého důvodu je ve výpočtech počítáno s výškou válce 44 mm, když v technologickém postupu je definována výška válce polotovaru 42 mm?
- Přídavek na zarovnání čela.
Máte informace, zda firma daný díl vyrábí a pokud ano, zda zvolila Vámi navrhované řešení?
- Firma návrh zvažuje, nicméně je stále ve fázi kalkulací.