## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor práce: Jan Bednář
Vedoucí práce: Ing. Jiří Šál
Oponent práce: Ing. arch. Jan Pala
Návrh a zhodnocení variant studií přestavby stávající dílny na rodinný dům

## Slide 2
Obsah práce:
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Identifikační údaje
Informace o objektu
Navrhované varianty
Odpovědi na otázky

## Slide 3: Cíl práce
Zpracování 3 studií přestavby stávající dílny na rodinný dům. Tyto studie následně porovnat z ekonomického hlediska pomocí rozpočtu.
Aktuálnost tématu
Vlastní zájem
Motivace a důvody k řešení daného problému

## Slide 4: Identifikační údaje
Zdroj: Mapy.cz
České Budějovice 3 – část Nemanice
  Severní část města
  parcela č. 620/4
Zdroj: Mapy.cz, zákres vlastní

## Slide 5: Informace o objektu
Současný stav
  Původní realizace 1997
  Dosavadní účel stavby zámečnická dílna
  Změna využití přestavba na RD
Zdroj: Původní projektová dokumentace stavby.

## Slide 6: Navrhované varianty
Zdroj: vlastní
Vizualizace přízemní varianty
Dispoziční řešení přízemní varianty
Zdroj: vlastní

## Slide 7: Navrhované varianty
Zdroj: vlastní
Vizualizace dvoupodlažní varianty

## Slide 8: Navrhované varianty
Zdroj: vlastní
Dispoziční řešení dvoupodlažní varianty
Zdroj: vlastní
2NP
1NP

## Slide 9: Dosažené výsledky
Zdroj: vlastní
Srovnání variant na základě obestavěného prostoru
Varianta | Obestavěný prostor | Cena za m3 | Výsledná cena | Výsledná cena
 |  |  | bez DPH | včetně DPH
Přízemní | 412,5 | 4 585 Kč | 1 891 313 Kč | 2 175 009 Kč
Dvoupodlažní | 770 | 4 585 Kč | 3 530 450 Kč | 4 060 018 Kč
Pasivní | 770 | 4 585 Kč | 3 530 450 Kč | 4 060 018 Kč
Varianta | Stávající obvodová | Nová obvodová | Podlahová | Střešní
 | stěna + nová TI | stěna | konstrukce | konstrukce
Přízemní | 0,225 W/m2K | - | 0,283 W/m2K | 0,147 W/m2K
Dvoupodlažní | 0,225 W/m2K | 0.182 W/m2K | 0,283 W/m2K | 0,147 W/m2K
Pasivní | 0,174 W/m2K | 0.147 W/m2K | 0,217 W/m2K | 0,147 W/m2K
Srovnání prostupu tepla konstrukcí jednotlivých variant
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Dosažené výsledky
Zdroj: vlastní
Celkové porovnání nákladů
Varianta | bourací | svíslé | vodorovné | izolační | dokončovací | přesun | celková cena | celková cena
 | práce | konstrukce | konstrukce | materiály | práce | hmot | bez DPH | včetně DPH
Přízemní | 100 755 Kč | 113 688 Kč | 270 985 Kč | 117 734 Kč | 460 615 Kč | 56 840 Kč | 1 141 657 Kč | 1 312 906 Kč
Dvoupatrová | 109 992 Kč | 265 156 Kč | 517 773 Kč | 127 202 Kč | 850 259 Kč | 117 740 Kč | 1 988 130 Kč | 2 286 350 Kč
Pasivní | 109 992 Kč | 265 156 Kč | 527 944 Kč | 163 022 Kč | 1 020 207 Kč | 117 740 Kč | 2 215 105 Kč | 2 547 372 Kč
Varianta | Náklady HSV |  | Náklady PSV |  | Subdodávky | Rozpočtová cena | Rozpočtová cena
 | Dodávky | Montáž | Dodávky | Montáž |  | bez DPH | včetně DPH
Přízemní | 618 556 Kč | 345 857 Kč | 115 745 Kč | 61 490 Kč |  | 1 141 657 Kč | 1 312 906 Kč
Dvoupatrová | 1 187 335 Kč | 594 134 Kč | 127 509 Kč | 79 151 Kč |  | 1 988 130 Kč | 2 286 350 Kč
Pasivní | 1 230 003 Kč | 607 018 Kč | 161 817 Kč | 66 267 Kč | 150 000 Kč | 2 215 105 Kč | 2 547 372 Kč
Přehledné shrnutí nákladů
Zdroj: vlastní

## Slide 11: Dosažené výsledky
Zdroj: vlastní
Vyhodnocení nejvhodnější varianty dle všech porovnání
Chart: Vyhodnocení celkových nákladů
| Přízemní | Dvoupodlažní | Pasivní
Celkové náklady | 1312895 | 2286348 | 2547371
Chart: Vyhodnocení ceny za m2
| Přízemní | Dvoupodlažní | Pasivní
Cena za m2 | 14819 | 13240 | 14751
Zdroj: vlastní

## Slide 12: DĚKUJI ZA POZORNOST
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 13
Od vedoucího práce:
Doporučil by jste přestavbu takovéto dílny na rodinný dům?
Od oponenta práce:
Je možné řešit návrh bez stavebních otvorů na hranici pozemku směrem k sousednímu objektu?
Jak je v návrhu řešeno parkování? Je možné naplnit normové požadavky na parkování?
Doplňující dotazy