## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor bakalářské práce: Karel Milostný
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Michal Lávička
REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH
České Budějovice, červen 2018

## Slide 2: OBSAH
Výběr tématu
Cíl práce
Teoretická část
Aplikační část
Závěrečné shrnutí

## Slide 3: VÝBĚR TÉMATU
Aktuálnost tématu
Nejprováděnější typ rekonstrukce objektu
Možnost budoucí rekonstrukce
Prohloubení znalostí a zajímavost problematiky

## Slide 4: CÍL PRÁCE
Cílem bakalářské práce je zpracovat základní přehled možných variant konstrukčního řešení rekonstrukcí šikmých střech. Popsat výhody a nevýhody konstrukčních řešení jednotlivých skladeb. Na zvoleném objektu aplikovat poznatky z teoretické části a zpracovat projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci ve výkresové části zpracovat v rozsahu pro realizaci.

## Slide 5: TEORETICKÁ ČÁST
Ploché střechy - sklon do 5°, Šikmé střechy - 5°<α<45°, Strmé střechy - 45°<α< 90°
TYPY ŠIKMÝCH STŘECH
Zdroj: Kopta a Janoušková, 2012. Šikmé střechy, Praha: Grada Publishing

## Slide 6: TEORETICKÁ ČÁST
Jednoplášťová střecha
ROZDĚLENÍ DLE POČTU STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Zdroj: https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/technologie/nadkrokevni-systemy-zatepleni-podkrovi_101378.html
Dvouplášťová střecha
Tříplášťová střecha

## Slide 7: TEORETICKÁ ČÁST
Poruchy rozdělujeme na technické chyby:
Chyby v samotném projektu
Chyby použitých stavebních materiálů
Chyby při realizaci výstavby
Chyby v užívání konstrukce
CHYBY, VADY A PORUCHY ŠIKMÝCH STŘECH

## Slide 8: TEORETICKÁ ČÁST
Struktura průzkumu:
Stanovení účelu hodnocení
Scénář
Předběžné hodnocení
Podrobné hodnocení
Výsledky hodnocení
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

## Slide 9: APLIKAČNÍ ČÁST
Název objektu: Rodinný dům
Adresa: Římov 133, 675 22 Římov
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina
Katastrální území: Římov na Moravě [745731]
Číslo parcely: st.212
Majitelé objektu: Baloun Miroslav a Balounová Lenka
ŘEŠENÝ OBJEKT
Zdroj:https://mapy.cz/zakladni?x=15.7613155&y=49.1694637&z=19&base=ophoto

## Slide 10: APLIKAČNÍ ČÁST
ŘEŠENÝ OBJEKT
Zdroj: Autor

## Slide 11: APLIKAČNÍ ČÁST
Rok výstavby: 1987
Základové konstrukce: beton proložený kamenem
Obvodové zdivo: Siporexové tvárnice doplněny vyzdívkou z plných cihel pálených
Příčkové zdivo: plné cihle pálené
Stropní konstrukce: stropní desky Hurdis na ocelových nosnících
Střešní konstukce: Sedlová se sklonem 38°
ŘEŠENÝ OBJEKT
Zdroj: Autor

## Slide 12: APLIKAČNÍ ČÁST
ŘEŠENÝ OBJEKT - FOTODOKUMENTACE
Zdroj: Autor

## Slide 13: APLIKAČNÍ ČÁST
Skladba střešní konstrukce od interiéru:
Vápenná omítka 15mm
Rabicové pletivo
Heraklit 35mm
Dřevěný rošt 24mm
Izolační rohož 80mm
Vzduchová mezera
Tašková krytina
PŮVODNÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Vyhodnocení programem Teplo2017
Součinitel prostupu tepla U=0,357W/m2K
POSOUZENÍ: Dle ČSN 730540-02 konstrukce nesplňuje požadované hodnoty = 0,357W/m2K > 0,24W/m2K.

## Slide 14: APLIKAČNÍ ČÁST
Skladba střešní konstrukce :
Střešní krytina Tondach Stodo 12 – kaštanově hnědá
Střešní latě 40x60mm
Kontralatě 40x60mm / vzduchová mezera
Doplňková hydroizolační vrstva Tyvek Solid
Krokve 100/180mm / tepelná izolace Isover MULTIMAX 30 tl.180mm
Tepelná izolace Isover MULTIMAX 30 tl. 20mm
Parozábrana JutaFOL N 140 Special
Rošt + Sádrokartonová deska RIGIPS RB 12,5mm
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – varianta 1.
Vyhodnocení programem Teplo2017
Součinitel prostupu tepla U=0,174W/m2K
POSOUZENÍ: Dle ČSN 730540-02 konstrukce splňuje požadované hodnoty = 0,174W/m2K > 0,24W/m2K.
Zdroj: Autor

## Slide 15: APLIKAČNÍ ČÁST
Zateplení mezi a pod krokvemi
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – varianta 1.
Výhody:
Využití celého prostoru mezi krokvemi
Snadné kotvení tepelné izolace
Akustické vlastnosti
V případě zachování se střešní krytina nemusí demontovat
Izolant pod krokvemi minimalizuje tepelné mosty
Zdroj: Autor
Nevýhody:
Dojde k malému zmenšení interiéru
V případě velké vrstvy spodní izolace nastává obtížné kotvení roštů
Absence kontroly stavu nosné konstrukce

## Slide 16: APLIKAČNÍ ČÁST
Skladba střešní konstrukce :
Střešní krytina Tondach Stodo 12 – kaštanově hnědá
Střešní latě 40x60mm
Kontralatě 40x60mm / vzduchová mezera
Doplňková hydroizolační vrstva Tyvek Soft
Tepelná izolace Isover ORSIK tl. 20mm
Krokve 100/180mm / tepelná izolace Isover ORSIK tl.180mm
Parozábrana JutaFOL N 110 Special
Rošt + Sádrokartonová deska RIGIPS RB 12,5mm
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – varianta 2.
Vyhodnocení programem Teplo2017
Součinitel prostupu tepla U=0,192W/m2K
POSOUZENÍ: Dle ČSN 730540-02 konstrukce splňuje požadované hodnoty = 0,192W/m2K > 0,24W/m2K.
Zdroj: Autor

## Slide 17: APLIKAČNÍ ČÁST
Zateplení mezi a nad krokvemi
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – varianta 2.
Výhody:
Nedochází k zmenšení obytného prostoru
Nedochází k prostupům u parozábrany
Snadné kotvení roštů
Zdroj: Autor
Nevýhody:
Dochází k zvětšení výšky samotného objektu
Velké náklady na realizaci
Absence kontroly stavu nosné konstrukce

## Slide 18: APLIKAČNÍ ČÁST
MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
Zdroj: Autor
Varianta 1 – zateplení mezi a pod krokvemi
Varianta 2 – zateplené mezi a nad krokvemi

## Slide 19: APLIKAČNÍ ČÁST
VYBRANÁ VARIANTA A DALŠÍ OPATŘENÍ
Zdroj: Autor
Půdorys podkroví

## Slide 20: APLIKAČNÍ ČÁST
VYBRANÁ VARIANTA A DALŠÍ OPATŘENÍ
Zdroj: Autor
Půdorys střechy

## Slide 21: ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Přiblížení problematiky rekonstrukcí šikmých střech
Získání nových poznatků
Zjištění nevyhovujícího stavu – navržená rekonstrukce střešní konstrukce na vybraném objektu
Cíl práce byl splněn

## Slide 22: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

## Slide 23: DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Z jakého důvodu jste volil různé materiály (obchodní označení) pro tepelnou izolaci mezi krokvemi pro jednotlivé varianty?
DOTAZY OD VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
DOTAZY OD OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Zvažoval jste možnost použít foukané izolace? Co by to znamenalo pro Váš návrh KCE?

## Slide 24: DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Isover MULTIMAX 30
Skelná vlna
Zateplení šikmých střech
Součinitel tepelné vodivosti λ=0,030W/(m.K)
Z jakého důvodu jste volil různé materiály (obchodní označení) pro tepelnou izolaci mezi krokvemi pro jednotlivé varianty?
Zdroj: https://www.isover.cz/produkty/isover-orsik
Isover ORSIK
Čedičová vlna
Šikmé střechy s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu
Součinitel tepelné vodivosti λ=0,038W/(m.K)
Zdroj: https://www.isover.cz/produkty/isover-multimax-30

## Slide 25: DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Foukaná izolace
Tepelné mosty
Určitý poměr sesedání, objemová hmotnost
Součinitel tepelné vodivosti λ=0,040-0,043W/(m.K)
Zvažoval jste možnost použít foukané izolace? Co by to znamenalo pro Váš návrh KCE?
Zdroj: http://www.honter.cz/zatepleni-domu/zatepleni-strechy/zatepleni-sikme-strechy.html