## Slide 1: Rekonstrukce stávajícího objektu a změna užívání na plochy pro bydlení
Vypracoval: Jiří Sommer
Vedoucí práce: Ing. Kristýna Prušková
Oponent práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Červen 2018

## Slide 2: Obsah
První pohled na objekt
Důvody volby tématu a výběru daného objektu
Cíl práce
Stávající konstrukce
Stavebně technický průzkum a zjištěné poruchy
Návrh odstranění vad a poruch
Lokalita objektu
Nové využití a návrhy dispozice
Doplňující dotazy

## Slide 3: První pohled na objekt
Řešeným objektem je stodola v blízkosti Prahy postavená kolem roku 1902.
Zdroj: vlastní

## Slide 4: Důvody volby tématu a výběru daného objektu
Mé studijní zaměření se specializací zaměřenou na rekonstrukce
Možné rozšíření znalostí souvisejících s rekonstrukcemi staveb
Osobní vztah k objektu a bydliště ve vedlejší budově
Možnost provedení důkladného stavebně-technického průzkumu
Reálná možnost realizace projektu a nutnost rekonstrukce objektu
Výhodná lokalita stavby a rostoucí ceny bytů i nájmů v okolí

## Slide 5: Cíl práce
Navrhnout řešení rekonstrukce stávajícího objektu, který bude nově využívám pro bydlení
Prozkoumat a najít varianty dispozičního řešení
Prozkoumat možnosti rekonstrukcí a sanací objektu
Pro vybranou variantu zpracovat projekt pro stavební povolení

## Slide 6: Popis stávajících konstrukcí
Základové konstrukce přízemí z lomového kamene
Zdivo v 1.NP tloušťky 600mm smíšené
Zdivo v 2.NP tl. 300 zdění z cihel plných pálených (v místech vazných trámů je stěna rozšířená na 450 mm)
Sedlová střecha

## Slide 7: Stavebně technický průzkum a zjištěné vady a poruchy
Trhliny ve zdech (neaktivní)
Napadený krov a střešní krytina za hranicí životnosti
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Stavebně technický průzkum a zjištěné vady a poruchy
Problémy s vlhkostí v 1.NP
Nevyhovující součinitel prostupu tepla konstrukce
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Odstranění problémů s vlhkostí
Podřezání zdiva lanovou pilou a napojení na hydroizolaci v nové skladbě podlahy
Provedení sanačních omítek v 1.NP
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Odstranění jednotlivých poruch vad a nedostatků vzhledem k novému využití
Krov nahrazený novým krovem s novou krytinou
Zazdění otvorů po vratech a oknech a vybourání nových otvorů
Zateplení objektu

## Slide 11: Lokalita objektu
13 km do centra Prahy
3 km od letiště Václava Havla
Pravidelný spoj MHD
Klidné prostředí a ráz obce
Zdroj: google mapy + vlastní

## Slide 12: Nové využití objektu a návrh dispozice
Navrženy čtyři byty 3+kk o velikosti 70-80 m2
Využití především ke krátkodobému pronájmu
Zdroj: vlastní

## Slide 13: Navržená dispozice 1. návrh
Zdroj: vlastní

## Slide 14: Navržená dispozice 2. návrh
Zdroj: vlastní

## Slide 15: Doplňující dotazy
Vedoucí práce:
  Jak by měla být dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Strukturována část D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení a co je jejím obsahem
  Která části stavby či prvky by bylo nutno staticky posoudit v rámci Vámi zvolené rekonstrukce a proč?
Oponent:
  Jaká je min. šířka schodišťového ramene v bytovém domě?
  Jaké je min. šířka únikového pruhu na schodišti?

## Slide 16: Děkuji za pozornost