## Slide 1: Energeticky úsporný dům
Vypracoval: Milan Frček
Vedoucí práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Zdeněk Krejčí

## Slide 2: Cíl práce
Návrh konkrétního architektonického a stavebně-konstrukčního řešení energeticky úsporného domu
Stupeň dokumentace pro stavební povolení
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

## Slide 3: Výzkumný problém
Výzkumný problém č. 1: Odpovídá dům architektonicky okolní zástavbě?
Výzkumný problém č. 2: Splňuje dům požadavky na pasivní stavby?

## Slide 4: Umístění stavby
Obec: Strakonice
Katastrální území: Strakonice
Parcelní číslo: 480/26
Výměra: 841 m2
Zdroj: vlastní
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

## Slide 5: Dispoziční řešení
Obytná plocha: 70 m2
Užitná plocha: 117 m2
Zastavěná plocha 182 m2
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Konstrukční řešení
Založení na REFAGLASS tl. 500 mm, λ=0,078 W/m + železobetonová deska
Obvodová stěna zdivo SENDWIX tl. 175 mm + Greywall tl. 300 mm, λ=0,032 W/mK
Plochá střecha Isover 200 tl. 300-400 mm, λ=0,034 W/mK + Dekperimeter 200 tl. 50 mm, λ=0,034 W/mK

## Slide 7: 3D model
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Vizualizace
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Vizualizace
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Závěr - Vyhodnocení dle TNI 730329
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
  Požadavek na pasivní RD: U,em,max = 0,22 W/(m2.K)
  Navrhovaný dům: U,em = 0,18 W/(m2.K)
Měrná potřeba tepla na vytápění
  Požadavek na pasivní RD: E,A,max = 20 kWh/(m2.a)
  Navrhovaný dům: E,A,max = 27 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie
  Požadavek na pasivní RD: PE,A,max = 60 kWh/(m2.a)
  Navrhovaný dům: PE,A,max = 7 kWh/(m2.a)

## Slide 11: Doplňující dotaz 1
Jakým způsobem jsou předsazena okna před nosnou konstrukci? (Ing. Michal Kraus, Ph.D.)
illbruck PR010 (zdroj: www.illbruck.com)

## Slide 12: Doplňující dotaz 2
Jaký je nejvhodnější tvar objektu z hlediska objemového faktoru tvaru budovy A/V? (Ing. Michal Kraus, Ph.D.)

## Slide 13: Doplňující dotaz 3
Z výsledků vyhodnocení energetické náročnosti budovy splňuje navržený objekt požadavky na nízkoenergetický standard. Jaké opatření by bylo potřeba přijmout, aby objekt splňoval požadavky pro pasivní standard? (Ing. Michal Kraus, Ph.D.)

## Slide 14: Doplňující dotaz 4
Jaká opatření navrhujete aby bylo dosaženo pasivního standardu? (Ing. Zdeněk Krejčí)

## Slide 15: Doplňující dotaz 5
Znáte jiná hodnocení energetické náročnosti budov kromě TNI 730329? (Ing. Zdeněk Krejčí)

## Slide 16: Děkuji za pozornost