## Slide 1: Materiály, konstrukce, výpočty, technologie výroby a montáže zubového čerpadla
Autor:Jan Habich
Učo:18005
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc.
Oponent práce: Ing. Jiří Ambrož
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Ústav technicko - technologický

## Slide 2: Cíl práce
Formulace vzorců pro spojení náboje s hřídelem
Návrh programového vybavení v softwaru Microsoft Excel

## Slide 3: Osnova
Zubové čerpadlo
Vliv smykového tření f
Přesah
Pevnostní hypotéza HMH
Příklad
Výsledky 1. verze testovacího příkladu
Optimalizace
Výsledky 2. verze testovacího příkladu
Výsledky 3. verze testovacího příkladu
Použití MS Excel
Vývojový diagram
Komunikace ze softwarem

## Slide 4: Zubové čerpadlo

## Slide 5: Vliv smykového tření f
Velký vliv na spojované součásti
Doporučuje se využívat zkušeností podniku a experimentálního testování

## Slide 6: Přesah

## Slide 7: Pevnostní hypotéza HMH
Též zvaná hypotéza podle hustoty deformační energie na změnu tvaru.
O 15% objektivnější výsledky
V souladu s experimenty
Vhodnější pro tvárné materiály

## Slide 8: Příklad
Výkon:33kW
Otáčky:3000 min-1
Materiál:Ocel 11 500

## Slide 9: Výsledky 1. verze testovacího příkladu
maximální přesah Δd2max = 85 μm
redukované napětí σredHMH = 495,45 MPa
kskut =0,616 < 1,7 až 2 => nevyhovuje (záměr testovacího příkladu)

## Slide 10: Optimalizace
zvětšení jmenovitého průměru hřídele, průměru náboje nebo délky stykové plochy = většinou konstrukčně nevýhodné
zmenšení potřebného stykového tlaku omezením spolehlivosti výsledku (nižší ks, větší f) = potenciálně nebezpečné
zpřesnění výroby (menší maximální přesah) = optimální řešení (doporučený 1. krok optimalizace)
volba únosnějšího materiálu náboje = nemívá výrazný efekt a často působí technologické problémy

## Slide 11: Výsledky 2. verze testovacího příkladu
díra 32H6
hřídel 32r5
maximální přesah Δd2max = 45 μm
redukované napětí σredHMH = 262,27 MPa
skutečná bezpečnost kskut = 1,16 > 1,2 => nevyhovuje

## Slide 12: Výsledky 3. verze testovacího příkladu
Optimalizace geometrie a bezpečnosti návrhu:
l = 50 mm (úprava průměru většinou bývá konstrukčně a provozně nevýhodná)
ks = 1,6
f = 0,12
díra 32H6
hřídel 32p5
maximální přesah Δd2max = 37 μm
redukované napětí σredHMH = 215,76 MPa
skutečná bezpečnost kskut = 1,40 < 1,2 => vyhovuje

## Slide 13: Použití MS Excel
Jednoduchost
Výkonný výpočetní software
Dostupnost

## Slide 14: Vývojový diagram

## Slide 16: Komunikace ze softwarem

## Slide 17
Děkuji za pozornost