## Slide 1: Měření intenzit dopravy na vybrané síti pozemních komunikací
Autor bakalářské práce: Jiří Havlík
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Bartuška
Oponent práce: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
České Budějovice, červen 2018
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Důvody k řešení daného problému
zjistit dopravní situaci v Táboře
seznámit se s dalším vývojem
získat více informací o dané problematice

## Slide 3: Cíl práce
zvolit v silniční síti oblast pozemních komunikací, na kterých je žádoucí provést měření intenzit dopravy
provést analýzu organizace dopravy v dané oblasti
návrhy řešení

## Slide 4: Výzkumný problém
dopravní situace v Táboře
měřící úseky
  Komunikace II/137, ulice Týnská
  II/603, ulice Soběslavská
intenzita dopravy – denní, týdenní a roční průměrná denní intenzita
budoucí vývoj dopravní situace
srovnání dat z celostátního sčítání dopravy z let 2000-2016
návrh na zlepšení současné situace

## Slide 5: Použité metody
Sběr dat
  krátkodobý průzkum
  ruční sčítání
Zpracování a vyhodnocování dat
  TP 189
  TP 225
Celostátní sčítání dopravy

## Slide 6: Měřící úseky

## Slide 7: Dosažené výsledky RFDI
RFDI na ulici Soběslavská = 17 100 vozidel
RFDI na ulici Týnská = 6 639 vozidel
Chart: Výsledky sčítání - počet vozidel po hodinách
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00
Týnská Do města | 438 | 250 | 248 | 207 | 215 | 200 | 302 | 251
Týnská Z města | 217 | 205 | 185 | 211 | 192 | 225 | 320 | 316
Soběslavská Do Města | 673 | 609 | 585 | 586 | 623 | 702 | 659 | 696
"Soběslavská Z města" | 508 | 516 | 554 | 575 | 523 | 668 | 661 | 712

## Slide 8: Dosažené výsledky Historický vývoj 2000 - 2018
Chart: Týnská ulice RFDI
| 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2018
RFDI | 3173 | 2883 | 3468 | 2675 | 6639
Chart: Soběslavská ulice RFDI
| 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2018
RFDI | 15774 | 9893 | 12330 | 14721 | 17100

## Slide 9: Dosažené výsledky Vývoj intenzit 2020-2030
Chart: Vývoj intenzity ul. Týnská
| 2020 | 2025 | 2030
lehká vozidla LV | 6722.4957 | 7427.2735 | 7915.1966
těžká vozidla TV | 1051.3069 | 1061.6139 | 1071.9208
celkem SV | 7773.8027 | 8488.8874 | 8987.1174
Chart: Vývoj intenzity ul. Soběslavská
| 2020 | 2025 | 2030
lehká vozidla LV | 17814.6667 | 19682.3333 | 20975.3333
těžká vozidla TV | 1557.2673 | 1572.5347 | 1587.802
celkem SV | 19371.934 | 21254.868 | 22563.1353

## Slide 10: Návrhy na zlepšení
Zákaz automobilů nad 12tun do města
Zákaz automobilů v historické části města Tábor
Zklidnění dopravy v ulici Budějovická
Vybudování jižního obchvatu
Vybudování západního obchvatu

## Slide 11: Děkuji za pozornost.

## Slide 12: Otázky vedoucího a oponenta
Vedoucí
  Setkal jste se při měření intenzit dopravy s některými faktory, které by mohly výsledky měření nějakým způsobem ovlivnit?
Oponent
  Bolo by možné získané výsledky použiť pre tvorbu simulačných modelov programe PTV Vissim?

## Slide 13: Otázka oponenta SW PTV Vissim

## Slide 14: Otázka oponenta SW PTV Vissim