## Slide 1: Specifikace trakční napájecí soustavy v železniční dopravě s výhledem pro její další rozvoj
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický
Autor bakalářské práce: Jan Brabec
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Oponent bakalářské práce: Ing. Vladislav Zitrický, PhD.

## Slide 2: Důvody pro výběr tématu
Prohloubení vlastních znalostí z profesní praxe
Pařížská konference (o životním prostředí)
  ekologičtější forma dopravy
  přesun silniční přepravy na železnici
  vytvoření kvalitní a stabilní trakční napájecí soustavy
Porovnání výkonového stavu lokomotiv na různém trakčním vedení

## Slide 3: Cíl práce
Analýza současného stavu trakční napájecí soustavy
Výhodnost přechodu na jednotnou napájecí soustavu
Výhodnost napájení VRT střídavou napájecí soustavou

## Slide 4: Stanovení rychlostí vlaků osobních a nákladních
Chart: 
| původní rychlost vlaků (km) | nová rychlost vlaků (km)
osobní | 120 | 160
nákladní | 65 | 100

## Slide 5: Stanovení výkonu hnacích vozidel

## Slide 6: Stejnosměrné nebo střídavé napětí?
Zvyšování hmotnosti a rychlosti jízdy vlaků má vliv na výkon lokomotivy
Pro lokomotivy o výkonu 6 MW je napětí 3 kV stejně nízké, jako bylo napětí 1,5 kV pro lokomotivy o výkonu 1,5 MW.
Řešení není ve zdvojnásobení stejnosměrného napětí z 3 kV na 6 kV technicky reálné
Řešení je v přechodu na jednotný střídavý systém 25 kV

## Slide 7: Výkonová bilance
Chart: výkonová bilance uprostřed napájeného úseku
| 3000 | 25000
lokomotiva | 5045.4362 | 7617.8831
vedení | 2894.5638 | 493.7449

## Slide 8: Vysokorychlostní trať
Stanovená rychlost VRT 300 km/h
Stejnosměrný systém – do 200 km/h
Střídavý systém – nad 200 km/h
Druh napájení VRT 2 x 25 kV 50 Hz

## Slide 9: Decentralizovaná a centralizovaná síť
Spojité nepřerušované napájení vozidel jednotnou fází
Vlastní přenosové jednofázové vedení
Není přímo vázáno na třífázovou rozvodnou soustavu 50 Hz
Jsou v ní vytvořeny podmínky pro zpětný přenos rekuperační energie

## Slide 10: Shrnutí
Úspora elektrické energie na střídavém systému
Možnost jednoduššího rozvoje eletrifikace dalších tratí
Potvrzení nevýhodnosti stejnosměrného systému pro VRT i konvenční tratě v budoucnu

## Slide 11: Doplňující otázky
Vedoucí práce
Je práce aplikovatelná v praxi?
Oponent práce
Od kterého výrobce je lokomotiva, kterou jste použil při komparaci výkonu 6MW?
Uveďte zdroj o plánovaném vybudovaní VRT v ČR.

## Slide 12: Děkuji za pozornost