## Slide 1: Analýza možností využití alternativních pohonů v městské hromadné dopravě v České republice
Autor bakalářské práce: JAROMÍR Horvát
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mária Chovancová
Oponent bakalářské práce: Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Cíl bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy poznatků ze zahraničí a legislativy Evropské unie navrhnout způsob implementace alternativních pohonů do městského hromadného provozu na území České Republiky.

## Slide 3: Výzkumné otázky
Jaké jsou legislativní možnosti zavedení alternativních technologií do MHD
Na kolik se promítá ekonomicko- ekologická stránka pro společnost při využití a zařazení alternativních technologií do MHD
Jaké jsou důsledky používání alternativních technologií, včetně bezpečnostních rizik MHD při přepravě osob

## Slide 4: druhy používaných alternativních pohonů
Obnovitelné zdroje
Bioplyn
Bioethanol
Bionafta
Neobnovitelné zdroje
Stlačený ropný plyn-LPG
Stlačený zemní plyn-CNG
Elektrické zdroje a kombinace zdrojů
Baterie
Ultrakapacitátory
Palivový článek
Hybridní pohon

## Slide 5: Legislativní možnosti využití alternativních pohonů v mhd v čr
Legislativně podporuje využití alternativních pohonů v ČR zákon 152/2017 Sb.
Zákon doplňuje vyhláška 153/2017 Sb. o požadavcích na jakost a evidenci PHM
Vychází z legislativní normy EU – č. 2014/94/EU
Zákon definuje alternativní paliva (vodík, elektřinu, bioplyn, …)
Zákon definuje povinnosti provozovatelů čerpacích stanic

## Slide 6: ekonomicko - ekologická stránka využití alternativních pohonů v mhd
 | Hlučnost v dB | Celkové náklady Kč/km | Skleníkové emise g/km | Spotřeba energie v % oproti diesel busu | Cena energie/ paliva v Kč | Náklady na pořízení vozu v Kč (viz graf č.9, 11)
Trolejbus | 63 | 78 | 500 | 40% | 3,50 | 24 000 000
E – bus | 63 | 110 | 500 | 40% | 1,90 | 18 000 000
FC – bus | 63 | 118 | 150 | 50% | 9,50 | 
Hybrid bus | 68 | 60 | 700 | 50% | 10,50 | 
CNG bus | 78 | 54 | 900 | 120% | 12,50 | 7 000 000
Bio diesel bus | 80 | 58 | › 650 | 100% | 15 | 6 000 000

## Slide 7: Bezpečností rizika využití alternativních pohonů v mhd
Vodík – nebezpečí výbuchu při skladování a přepravě
LPG – omezení v uzavřených prostorách, nebezpečí výbuchu
LPG, CNG – tlakové nádrže

## Slide 8: Diskuse výsledků
Ekonomické hledisko
+ CNG
- Vodík
Ekologické hledisko
+ Elektřina
- Bionafta
Bezpečnostní hledisko
+ Bionafta
+ Elektřina
- Vodík, LPG

## Slide 9: Návrh aplikace zahraničních trendů v české republice
Návrh
Bateriové napájení trolejbusů mimo trakci
Zavedení E-busů
Argumenty
Legislativní podpora EU
Finanční podpora - dotace

## Slide 10: Závěr
Krátkodobé hledisko
Modernizace trolejbusů - přidání baterií
Autobusy využívající CNG
Střednědobé hledisko
E - Busy
PHEV – Busy (hybridy)
Dlouhodobé hledisko
E - Bus + ultrakapacitátor
Palivové články

## Slide 11: Otázka vedoucí bakalářské práce
Myslíte si, že by v dohledné době mohly být vaše návrhy aplikovány v praxi ?

## Slide 12: Otázka oponenta bakalářské práce
Jaké jsou vaše návrhy do budoucna a proč?

## Slide 13: Děkuji za pozornost