## Slide 1: Návrh optimální metody spojování měděných trubek
Autor bakalářské práce: Marek Novotný
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Podařil, PhD. et PhD
Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Mareška
České Budějovice, 2023
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický
Katedra strojírenství

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je porovnání a vyhodnocení vybraných parametrů výsledných spojů měděných trubek provedených metodami pájení a lisování. (netěsnosti, kvalita, životnost, rychlost atd.).

## Slide 3: Výzkumný problém
Jakou metodou docílíme nejrychlejšího a nejkvalitnějšího zkompletování celé topné soustavy?
Která metoda bude ekonomicky šetrnější na instalaci topného systému?
Jaké jsou nejčastější chyby vzniklé při spojování?

## Slide 4: Metodika práce
Popis nástrojů  Lisování, pájení
Zhotovení spojů  Lisování, měkké a tvrdé pájení
Porovnání spojů  Časové a cenové porovnání

## Slide 5: Popis nástrojů
Lisovací nástroj
Hořák pro měkké pájení
Hořák pro tvrdé pájení

## Slide 6: Zhotovení spojů lisováním
Vsunutí čelisti
Zaklapnutí pojistky
Zapojení do el. sítě
Zaklapnutí čelistí
Slisování
Odepnutí čelistí

## Slide 7: Zhotovení spojů tvrdým pájením
Nanesení tavidla
Nastavení plamene
Pájení
Očištění spoje

## Slide 8: Zhotovení spojů měkkým pájením
Nanesení tavidla
Zapálení hořáku
Nanesení pájky
Vychladnutí

## Slide 9: Časové porovnávání
Tvrdé pájení - 199 sekund
Měkké pájení - 125 sekund
Lisování 29 - sekund

## Slide 10: Cenové porovnání
Tvrdé pájení  4 197,- Kč (2 016,4 + 2180,95 Kč)
Měkké pájení  6 150,- Kč (2 016,4 + 4 134 Kč)
Lisování  8 063,- Kč

## Slide 11: Chyby ve spojování
Lisování – Optické vady, přehlédnutí O-kroužku, nečistoty, neodhrotování
Tvrdé a měkké pájení – Znečištění na spoji, nedostatečné zahřátí spoje, pájení s připojenými armaturami

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Časové porovnání – Metoda lisováním je nejrychlejší z metod
Cenové porovnání – Tvrdé pájení je nejlevnější
Nejpraktičtější metoda lisováním – Kratší doba  Menší náklady na pracovníka

## Slide 13: Děkuji za pozornost