## Slide 1: Technologický postup výroby ozubených kol
Bakalářská práce
2023 Vypracoval: Tomáš Valenta
Vedoucí práce: Ing. Martin Podařil, Ph.D., Ph.D.
Konzultant práce: Ing. Ján Majerník, Ph.D

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je porovnat technologické postupy a parametry při výrobě ozubených kol, které budou vyrobeny frézováním a obrážením. Porovnat vlastnosti vyrobených ozubených kol po aplikaci dokončovacích metod a chemicko-tepelného zpracování.

## Slide 3: Osnova práce
Seznámení se s problematikou ozubených kol
Charakterizování možností výroby ozubených kol
Možnosti výroby ozubených kol
Představení chemicko-tepelného zpracování a dokončovacích operací
Volba a výpočet základních parametrů kol
Vytvoření modelu na základě výpočtů
Volba materiálu
Popis postupu výroby ozubeného kola
Zlepšení vlastností ozubených kol za pomoci chemicko-tepelného zpracování
Porovnání jednotlivých druhů dokončovacích metod
Diskuze výsledku, návrhy opatření a závěr

## Slide 4: Ozubená kola
Druhy ozubených kol
  Čelní
  Kuželová
  Šneková soukolí
  Šroubová soukolí

## Slide 5: Možnosti výroby ozubených kol
Frézování
Obrážení
Protahování
Protlačování

## Slide 6: Chemicko-tepelné zpracování
Nitridování
Cementování
Tepelné zpracování po cementaci

## Slide 7: Dokončovací operace
Ševingování
Broušení
Honování
Lapování
Zaběhávání
Válcování

## Slide 8: Volba a výpočet základních parametrů
Výpočet roztečné kružnice: D = z ∗ m
Výpočet hlavové kružnice: Da = D + 2 ∗ m
Výpočet délky paty zubu: hf = 1,25 ∗ m
Výpočet patní kružnice: Df = D − 2 ∗ hf
Výpočet délky hlavy zubu: ha = m
Výpočet výšky zubu: h = ha + hf
Výpočet zubové rozteče: t = π ∗ m
Výpočet hlavové vůle: c = 0,25 * m

## Slide 9: Tvorba 3D modelu

## Slide 10: Vlastnosti materiálu ozubeného kola vyráběného frézováním
Chart: Hodnoty meze kluzu a meze pevnosti materiálu
| Ocel 11 370 | Ocel 12 050 | Ocel 14 340 | Ocel 15 142
Minimální hodnota meze pevnosti | 340 | 540 | 785 | 686
Maximální hodnota meze pevnosti | 470 | 780 | 932 | 930
Mez kluzu | 235 | 390 | 588 | 525

## Slide 11: Vlastnosti materiálu ozubeného kola vyráběného obrážením
Chart: Hodnoty meze kluzu a meze pevnosti materiálu
| Ocel 12 020 | Ocel 14 120 | Ocel 14 220 | Ocel 16 220
Mez kluzu | 215 | 340 | 440 | 500
Minimální mez pevnosti | 390 | 580 | 640 | 740
Maximální mez pevnosti | 560 | 750 | 930 | 1040

## Slide 12: Vlastnosti materiálu ozubeného kola vyráběného frézováním
Chart: Tvrdosti materiálu po nitridování
| Ocel 11 370 | Ocel 12 050 | Ocel 14 340 | Ocel 15 142
Minimální tvrdost | 150 | 350 | 800 | 550
Maximální tvrdost | 300 | 500 | 1100 | 700

## Slide 13: Vlastnosti materiálu ozubeného kola vyráběného obrážením
Chart: Tvrdosti materiálu po cementaci
| Ocel 12 020 | Ocel 14 120 | Ocel 14 220 | Ocel 16 220
Minimální tvrdost | 650 | 615 | 650 | 650
Maximální tvrdost | 750 | 700 | 720 | 720

## Slide 14: Cena materiálu ozubeného kola vyráběného frézováním
Chart: 
| Ocel 11 370 | Ocel 12 050 | Ocel 14 340 | Ocel 15 142
Cena materiálu | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75

## Slide 15: Vlastnosti materiálu ozubeného kola vyráběného obrážením
Chart: 
| Ocel 12 020 | Ocel 14 120 | Ocel 14 220 | Ocel 16 220
Cena materiálu | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.7

## Slide 16: Délka chemicko-tepelného zpracování ozubeného kola vyráběného frézováním
Chart: Jednotlivé délky procesů nitridování
| Iontová nitridace | Nitridace v solné lázni | Karbonitridace
Minimální délka procesu[min] | 150 | 60 | 60
Maximální délka procesu[min] | 210 | 120 | 120

## Slide 17: Délka chemicko-tepelného zpracování ozubeného kola vyráběného frézováním
Chart: Délka jednotlivých procesů cementace
| Cementování v tuhém prostředí | Cementování v lázni | Cementování v plynném prostředí | Nitrocementace
Minimální délka procesu | 4 | 2 | 2.5 | 2
Maximální délka procesu | 6 | 4 | 6 | 2.8

## Slide 18: Dosahované stupně přesnosti po aplikaci dokončovacích metod na ozubené kolo vyráběné frézováním
Chart: Dosahované stupně přesnosti při broušení
| Broušení odvalovacím způsobem | Broušení dělícím způsobem
Minimální stupeň přesnosti | 7 | 8
Maximální stupeň přesnosti | 3 | 4

## Slide 19: Dosahované stupně přesnosti po aplikaci dokončovacích metod na ozubené kolo vyráběné obrážením
Chart: Stupně přesnosti pro jednotlivé dokončovací metody
| Ševingování | Lapování | Honování
Minimální stupeň přesnosti | 6 | 8 | 6
Maximální stupeň přesnosti | 5 | 6 | 5

## Slide 20: Diskuze výsledků
Výroba ozubeného kola vyrobeného frézováním
  Materiál
  Chemicko-tepelné zpracování
  Dokončovací metody
Výroba ozubeného kola vyrobeného obrážením
  Materiál
  Chemicko-tepelné zpracování
  Dokončovací metody

## Slide 21: Návrhy opatření
Technologie výroby
Materiál
Chemicko-tepelné zpracování
Dokončovací metody

## Slide 22: Závěr
Cíl práce splněn
Zhodnocení nejvhodnějšího postupu při výrobě ozubených kol

## Slide 23: Poděkování
Panu Ing. Martin Podařil, Ph.D., Ph.D.
  Vedoucí práce
Ing. Jánu Majerníkovi, Ph.D. za konzultace
  Konzultant práce

## Slide 24: Děkuji za pozornost

## Slide 25: Otázky vedoucího a oponenta práce