## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko – technologický Analýza vlivu průměru plnící komory tlakového licího stroje na zachycení plynů v objemu odlitku
Autor bakalářské práce: Radek Bambula
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Majerník, PhD.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je analyzovat vliv průměru horizontální studené komory tlakového licího stroje na zachytávání plynů taveninou v plnící fázi licího cyklu a jejich následný transport a usazování v objemu odlitků. Primárním sledovaným parametrem je zachycení plynů v objemu odlitku na konci plnící fáze. Sekundárně bude sledován vývoj vlny v plnící komoře, charakter proudění taveniny skrz vtokové kanály a teplotní charakteristiky taveniny ve zvolených místech vtokové soustavy.

## Slide 3: Teoreticko-metodologická část Charakteristika technologie lití kovů pod tlakem
Silové působení pístu na taveninu v plnící komoře tlakového licího stroje.
Spočívá v zalisování tekutého kovu pod tlakem do formy.
Taveniny se dopraví z plnící komory do dutiny formy pomocí vtokové soustavy.
Výroba tenkostěnných odlitků, přesné kopírování reliéfu dutiny formy.

## Slide 4: Teoreticko-metodologická část Výhody lití kovů pod tlakem
Malé rozměrové tolerance.
Hladký povrch.
Výroba tvarově složitějších součástí, výroba tenkostěnných odlitků.
Malé náklady na mzdu za jeden odlitek.
Nízká produkce odpadu.

## Slide 5: Teoreticko-metodologická část Nevýhody lití kovů pod tlakem
Vysoké náklady na zhotovení licí formy.
Pouze neželezné kovy, případně malý počet neželezných kovů.
Pórovitost odlitků.
Kvalifikovaná obsluha stroje.

## Slide 6: Teoreticko-metodologická část Stroje pro technologii lití kovů pod tlakem
Stroje s teplou licí komorou:
Vstřikování kovu pístem
Vstřikování kovu vzduchem
Stroje se studenou licí komorou:
Vertikální komora
Horizontální komora

## Slide 7: Aplikační část
Zachycení vzduchu v objemu odlitku.
Vyplňování licí komory.
Průměry komor: 60, 70, 80 mm.
Rychlosti pístu: 0,3 m/s, 0,7 m/s
Výška tablety: 20 mm
Konstantní objem

## Slide 8: Aplikační část Základní parametry, nastavení simulace
Materiál | AlSi12Cu(Fe)
Hustota materiálu | 2650 kg.m-3
Objem odlitku | 51697,9 . 10-9 m3
Hmotnost odlitku | 0,136 kg
Maximální teplota taveniny | 708 °C
Teplota formy | 220 °C
Rychlosti lisovacího pístu | 0,3 m/s, 0,7 m/s
Dotlak | 25 MPa
Délka plnící komory | 350 mm

## Slide 9: Aplikační část Zachycení vzduchu v objemu odlitku
Rychlost | Zachycení objemu vzduchu | Jednotky
VP = 0,3 m/s, konstantní objem, průměr 60 | 0,4246 | [%]
VP = 0,7 m/s, konstantní objem, průměr 60 | 0,43865 | [%]
VP = 0,3 m/s, tableta 20, průměr 60 | 0,2489 | [%]
VP = 0,7 m/s, tableta 20, průměr 60 | 0,62885 | [%]
VP = 0,3 m/s, tableta 20, průměr 70 | 0,3674 | [%]
VP = 0,7 m/s, tableta 20, průměr 70 | 0,3869 | [%]
VP = 0,3 m/s, konstantní objem, průměr 80 | 0,8136 | [%]
VP = 0,7 m/s, konstantní objem, průměr 80 | 0,86995 | [%]
VP = 0,3 m/s, tableta 20, průměr 80 | 0,69615 | [%]
VP = 0,7 m/s, tableta 20, průměr 80 | 0,7401 | [%]

## Slide 10: Aplikační část Vyplňování licí komory

## Slide 11: Aplikační část Vyplňování licí komory

## Slide 12: Aplikační část Vyplňování licí komory

## Slide 13: Závěr
Úkolem bakalářské práce bylo zanalyzovat vlivu průměru plnící komory tlakového licího stroje na zachycení plynů v objemu odlitku.
Analýza byla vypracována na základě vyplňování licí komory taveninou pro dosažení minimální hodnoty zachycení objemu vzduchu v odlitku.
Nejdůležitějšími parametry pro kvalitní odlitek je zachycení objemu plynu v tavenině, teplota taveniny a průběh vlny taveniny.
Bylo simulováno a zkoumáno proudění taveniny do vtokové soustavy, kde hlavním cílem bylo zjistit nejmenší zachycení vzduchu objemu odlitku.

## Slide 14: DĚKUJI ZA POZORNOST