## Slide 1: Administrativní budova - Variantní střešní konstrukce
Vypracoval: Lukáš Mikuláštík, UČO: 25217
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Oponent: Ing. Michal Lávička
Kvalifikační stupeň: Bakalářská práce
Datum odevzdání: 06/2023
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Studijní obor: pozemní stavby

## Slide 2: LOKALIZACE PROJEKTU
- Prerekvizita předmětu Ateliér
- Administrativní budova pro projekční kancelář
Výzkumná otázka č. 1
Variantní návrh konstrukce ploché střechy (min. 3 varianty)
Výzkumná otázka č. 2
Multikriteriální posouzení a vyhodnocení navržených variant konstrukce ploché střechy (min. 5 kritérií)

## Slide 3: LOKALIZACE, SITUACE
- Kraj: Jihočeský kraj
- ORP: Strakonice
- Obec: Strakonice
- Ulice: Zvolenská
- Parcelní číslo: 545/1, 545/11

## Slide 4: DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, VIZUALIZACE
1.NP 2.NP

## Slide 5: DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, VIZUALIZACE

## Slide 6: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- Základy: základové pasy, ztracené bednění, podkladní ŽB deska
- Konstrukční systém: kombinovaný stěnový nosný systém
- Svislé nosné/nenosné konstrukce: cihelné bloky Porotherm, SDK
- Vodorovné nosné konstrukce: předpjaté panely Spiroll
- Typ střechy: jednoplášťová plochá střecha

## Slide 7: 1. VÝZKUMNÁ OTÁZKA
- „Variantní návrh konstrukce ploché střechy (min. 3 varianty)“
Extenzivní plochá střecha
Inverzní plochá střecha
Plochá DUO střecha

## Slide 8: 2. VÝZKUMNÁ OTÁZKA
- „Multikriteriální posouzení a vyhodnocení navržených variant konstrukce ploché střechy (min. 5 kritérií)“
Druh střechy | Součinitel prostupu tepla (W/m2*K) | Statické zatížení (KN/m2) | Celková cena (Kč) | Celková tloušťka (mm) | Lineární činitel prostupu tepla (W/m*K)
Extenzivní plochá střecha | 0,144 | 8,47 | 1 710 000 | 441,14 | 0,166
Plochá inverzní střecha | 0,151 | 9,44 | 1 630 000 | 522 | 0,148
Plochá DUO střecha | 0,162 | 8,83 | 1 485 000 | 471 | 0,148

## Slide 9: SHRNUTÍ, ZÁVĚR
- Zkušenosti
- Průběh práce
- Volba rozhodující varianty
Chart: Porovnání celkové ceny
| 1710000 | 1630000 | 1485000
Extenzivní plochá střecha | 1710000
Inverzní plochá střecha | 1630000
Plochá Duo střecha | 1485000

## Slide 10: Děkuji za pozornost

## Slide 11: OTÁZKY VEDOUCÍHO PRÁCE
- „Je možné u navržených konstrukčních variant ploché střechy uvažovat stávající řešení např. odvodnění střechy, řešení prostupů TZB, výtahové šachty apod.? Případně by bylo nutné tyto prvky upravit dle jednotlivých variant.“
- Nastavení výšky odvětrávacích komínků
- Změna atikové vpusti

## Slide 12: OTÁZKY OPONENTA PRÁCE
- „Pokud je v PBŘ požadavek na střechu Broof T3 co to znamená jednotlivé vrstvi (skladby jako celek)?“
- „Pokud plochou střechou probíhá objektová dilatace, nakreslete (popište) jak bude vypadat hydroizolace ploché střechy v místě, a na co si dát pozor?“
- „Při návrhu intenzivní/extenzivní střechy je vhodnější k akumulaci vody použít nopovou fólii nebo například Isover FLORA – výhody / nevýhody?“