## Slide 1: Konstrukční návrh upínacího přípravku pro CNC frézku Bakalářská práce
Vypracoval: Novák David
2022 Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je navrhnout konstrukci upínacího přípravku pro hromadnou výrobu dílů zhotovených frézováním na CNC strojích. Návrh bude pozůstávat z návrhu konstrukce upínače s ohledem na volbu násobnosti dílů k maximální efektivitě a využití pracovního času.

## Slide 3: Úvod do problému
Inovativní konstrukční návrh přípravku
Zpracování přípravku
Modelování přípravku
Maximální efektivita práce
Obr.1. – Frézovaná drážka
Obr.2. – Původní verze upínače

## Slide 4: Možnosti pro zhotovení přípravku
Lasserové vypalování plechů
CNC frézka
Náklady na výrobu přípravku
Složitost přípravku
Obr.3. – Pálení plechu

## Slide 5: Konstrukční návrh
Velikost klínového upínače
  Řezná síla při obrábění 1,64 kN < 2,2 kN – Klínový upínač M4
Potřebná tloušťka plechu
  Šroub klínového upínače 14,2 mm ▬► síla desky 15mm
Zástavbové rozměry
  Deska pracovního stolu frézky a rozsah vřetene ▬► max. 650 x 450

## Slide 6: Efektivita práce
Měření intervalu na starém přípravku
  2 kusy ▬► průměrná hodnota 50,61s
Nový přípravek
  Excentrické šrouby ▬► 6 kusů 2 min 23s
  Klínové upínače ▬► 12 kusů 3 min
Obr.4. – Excentrický šroub
Obr.5. – Klínový upínač

## Slide 7: Tvorba 3D modelů
Vizualizace konečného výrobku
Různé druhy modelování
Vytvoření skici
Prvek vysunutí, díry, závity, zaoblení
Obr.6. – Skica
Obr.7. – Vytažení

## Slide 8: Tvorba 3D modelů
Kompletní sestavení
3D modely formát step
Upevnění pomocí vazeb
Obr.8. – Verze s excentrickými šrouby
Obr.9. – Verze s klínovými upínači

## Slide 9: Zhotovení výkresové dokumentace
Použitá k reálnému zhotovení
Správné okótování
  Kóty
  Řezy
  Detaily
  Tolerance
  Povrchová úprava
DXF formát
  vypálení
Obr.10. – Výkres desky

## Slide 10: Zhotovení výkresové dokumentace
Základní rozměry
Kompletní pozice všech dílů
Utahovací momenty
Obr.11. – Výkres sestavy

## Slide 11: Návrhy na opatření
Dotahování klínového upínače
  Předepsaný utahovací moment ▬► 3,4 Nm
Důkladné očistění dosedacích ploch
  Obrobek, přípravek
Volba správných řezných podmínek
  Dodržení požadovaných rozměrů, životnost nástroje
Chlazení
Doklepaní gumovou paličkou

## Slide 12: Závěr
Návrh dokončen
  Zvýšení efektivity práce
  Snadná montáž
Velice přínosná zkušenost
  Seznámení s reálnou výrobou a konstrukcí

## Slide 13: Poděkování
Panu Ing. Jánu Majerníkovi, PhD.
  Vedoucí bakalářské práce
Panu Jaroslavu Šimákovi
  Šimák – konstrukce s.r.o.
  Kolektivu firmy

## Slide 14: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 15: Otázky vedoucího a oponenta práce
Posudek vedoucího práce
  Upínanie prípravku je navrhnuté pomocou využitia excentrických skrutiek a matíc. Prosím, vysvetlite a popíšte základné princípi dimenzácie tohoto usporiadania skrutkového spoje pre Vašu aplikáciu.
Posudek oponenta práce
  Zaujímalo by ma, či firma, v ktorej pracujete už tento výrobok používa, resp. či máte aspoň informáciu o tom, či nad tým uvažuje.