## Slide 1: Penzion únor 2021
Vysoká škola technická a ekonomická v českých budějovicích
Ústav technicko-technologický
Katedra stavebnictví
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Lucie Kálesová
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
OPONENT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Mgr. Jana Pavlíčková Hlebová

## Slide 2: Cíl práce
Architektonická studie
Dokumentace pro stavební povolení
Textová část: problematika vodního a odpadového hospodářství v kontextu navrhovaného objektu

## Slide 3: Motivace a použité metody
ZÁJEM O DANNOU PROBLEMATIKU
ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ
AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY
METODA SBĚRU DAT
METODA ČASOVÝCH ŘAD
FINANČNÍ METODY

## Slide 4: Výzkumné PROBLÉMY
Optimalizace spotřeby pitné vody z vodovodního řádu (využití šedé vody)
Analýza možností využití dešťových srážek na pozemku

## Slide 5: specifikace objektu:
16 ubytovacích buněk celková kapacita 39 osob
Restaurace celková kapacita: 50 osob
kuchyně a zázemí pro personál
Odvodňovaná plocha střechy: 661,43
CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY: 3027

## Slide 6: Optimalizace spotřeby pitné vody z vodovodního řádu (využití šedé vody)
Chart: 
| ČERNÁ | ŠEDÁ | SPRCHOVÁNÍ, OS. HYGIENA | MYTÍ NÁDOBÍ, VAŘENÍ
Vyprodukovaná odpadní voda | 52.6 | 40.51 | 6.89
Chart: 
| ČERNÁ | ŠEDÁ | SPRCHOVÁNÍ, OS. HYGIENA | MYTÍ NÁDOBÍ, VAŘENÍ
Vyprodukovaná odpadní voda | 52.6 | 40.51 | 6.89

## Slide 7: Optimalizace spotřeby pitné vody z vodovodního řádu (využití šedé vody)
Chart: 
VYPRODUKOVANÁ: SPRCHY, UMYVADLA | 1226.3
VYPRODUKOVANÁ: DŘEZY, MYČKY NÁDOBÍ | 208.6
POTŘEBNÁ: SPLACHOVÁNÍ TOALET | 1069.85

## Slide 8: Optimalizace spotřeby pitné vody z vodovodního řádu (využití šedé vody)
Chart: NÁVRATNOST
| 1. ROK | 2. ROK | 3. ROK | 4. ROK | 5. ROK | 6. ROK | 7. ROK | 8. ROK
POČÁTEČNÍ INVESTICE | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100
SOUČET ROČNÍCH ÚSPOR | 69702 | 141234 | 214596 | 289786 | 366807 | 445657 | 526336 | 608845

## Slide 9: Analýza možností využití dešťových srážek NA pozemku
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ OBJEM SRÁŽEK: 𝟑𝟖𝟒, 𝟔𝟗 / rok
SPOTŘEBA VODY NA ZALÉVÁNÍ: 𝟑𝟔𝟖, 𝟔𝟒 /rok
VSAKOVÁNÍ:
VSAKOVACÍ PLOCHA: 2007,5
AKUMULACE + VSAKOVÁNÍ:
AKUMULAČNÍ OBJEM: 21,20
VSAKOVACÍ PLOCHA: 70,98
PŘEBYTEK: 16,05 / rok
POTENCIÁL VSAKU

## Slide 10: Doplňující dotazy vedoucího práce
V případě, že by byla zvolena varianta s akumulační dešťovou nádrží s mokřadní filtrační zónou, kde by tato nádrž byla studentkou navržena a umístěna v rámci řešeného pozemku?
• Jaký je technologický rozdíl (náročnost) v úpravě šedé vody na bílou vodu z koupelen a kuchyní?

## Slide 11: Doplňující dotazy oponenta
Nakolik vlastníka zkoumaného objektu vedle ekonomický a nakolik ekologický aspekt řešení? A jak vnímá studentka ve své praxi, zda jsou vlastníci objektu při požadavku na obdobná řešení vedeni spíše snahou ušetřit nebo převládá větší povědomí o ekologickém přínosu?

## Slide 12: DĚKUJI ZA POZORNOST.