## Slide 1: Posouzení a vyhodnocení variantního návrhu povrchů podlah a povrchů stěn ve zdravotnickém zařízení
Autor bakalářské práce: Martin Veselý
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Oponent bakalářské práce: Ing. Michal Lávička
České Budějovice, Leden 2021
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah prezentace
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce, výzkumný problém
Použitá metoda
Specifikace objektu
Řešené podlaží
Skladební systém dlažba a obklad
Skladební systém epoxidové stěrky
Skladební systém polyuretanové stěrky
Dosažené výsledky
Závěrečné shrnutí
Odpovědi na otázky vedoucího
Odpovědi na otázky oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Motivace:
  Mé současné i budoucí pracovní zaměření
  Aplikace do zdravotnických zařízení – má žena je lékařka
  Důvody pro řešení:
  Velmi opomíjená problematika
  Zájem o danou problematiky
  Rozšíření znalostí

## Slide 4: Cíl práce, výzkumný problém
Cílem bakalářské práce je variantní návrh povrchů nášlapných vrstev podlah a povrchů stěn, dle legislativních požadavků kladených na objekty zdravotnického zařízení a jejich jednotlivé specializace, včetně následného posouzení a vyhodnocení navržených variant, vše v rozsahu stanovaném vedoucím práce.
Výzkumný problém:
Jako výzkumný problém budu posuzovat správnost výběru povrchů nášlapných vrstev povrchů podlah a stěn ve zdravotnickém zařízení.
Každé variantní řešení bude z jiného vhodného matriálu, který lze aplikovat do zdravotnických zařízení.
Z tohoto posouzení vzejdou tři variantní řešení, která budu posuzovat v rámci výběru matriálu, správného technologického postupu a jeho časové a finanční náročnost.

## Slide 5: Použitá metoda
Stanovení tří variantních řešení dle vlastního výběru a vhodnosti použití:
Stavební systém obkladů a dlažeb, který bude posouzen na základě výběru materiálu, technologického pracovního postupu, časové náročnosti a finančních nákladů
Stavební systém na bázi epoxidu, který bude posouzen na základě výběru materiálu, technologického pracovního postupu, časové náročnosti a finančních nákladů
Stavební systém na bázi polyuretanu, který bude posouzen na základě výběru materiálu, technologického pracovního postupu, časové náročnosti a finančních nákladů

## Slide 6: Specifikace objektu
Zastavěná plocha: 323,9 m2
Zpevněná plocha: 704,3 m2
Užitná plocha: 1.NP 258,71 m2, 2.NP 223,31 m2
Suchý provoz 234,46 m2
Mokrý provoz 24,25 m2

## Slide 7: Řešené podlaží

## Slide 8: Skladební systém dlažba a obklad
Činnost:
  Provedení dlažeb a obkladů.
Materiál:
  Dlažba - keramická slinutá neglazovaná dlažba Taurus Rako Granit odstín sahara s rozměrem 29,7x29,7 cm tl.9 mm
  Obklad - keramická slinutá neglazovaná dlažba Taurus Rako Granit odstín sahara s rozměrem 14,7x14,7 cm tl. 6 mm
  Lepidlo – cementová báze, se sníženým vertikálním skluzem, prodloužení doby zavadnutí Mapei Adesilex P9
  Spárovací hmota – epoxidová báze, dvousložková, kyselinovzdorná, se sníženým vertikálním skluzem Mapei Kerapoxy

## Slide 9: Skladební systém epoxidové stěrky
Činnost:
  Provedení epoxidových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Podlaha hladká:
    Penetrační vrstva Epoxy ST 100
    Vyrovnávací a nosná stěrka Epoxy Primer PF
    Litá epoxidová vrstva podlahy Epoxy UV 100
    Pečetící lak – ochranná vrstva PUR Aqua Top 500 2K M

## Slide 10: Skladební systém epoxidové stěrky
Činnost:
  Provedení epoxidových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Podlaha protiskluzová:
    Penetrační vrstva Epoxy ST 100
    Vyrovnávací a nosná stěrka Epoxy Primer PF
    Stálý vsyp – křemičitý inertní vhodné frakce
    Pečetící lak – ochranná vrstva Epoxy Color Top

## Slide 11: Skladební systém epoxidové stěrky
Činnost:
  Provedení epoxidových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Stěny:
    Penetrační nátěr nebo nástřik BS 2000
    Pečetící lak – ochranná vrstva BS 3000

## Slide 12: Skladební systém polyuretanové stěrky
Činnost:
  Provedení polyuretanových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Podlaha hladká:
    Penetrační vrstva Epoxy ST 100
    Litá polyuretanová vrstva podlahy
    PUR Deco Color
    Pečetící lak – ochranná vrstva PUR Aqua Top 500 2K M

## Slide 13: Skladební systém polyuretanové stěrky
Činnost:
  Provedení polyuretanových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Podlaha protiskluztová:
    Penetrační vrstva Epoxy ST 100
    Litá polyuretanová vrstva podlahy
    PUR Deco Color
    Pečetící lak – PUR Top M Plus – vyplněn balotinou

## Slide 14: Skladební systém polyuretanové stěrky
Činnost:
  Provedení polyuretanových stěrek podlahy a nátěrů stěn
Materiál:
  Stěny:
    Penetrační nátěr nebo nástřik BS 2000
    Pečetící lak – ochranná vrstva BS 3000

## Slide 15: Dosažené výsledky
Předpokládaná doba realizace:
Chart: 
| Dlažby a obklady | Epoxidové stěrky a nátěry | Polyuretanové stěrky a nátěry
Pracnost v Nh | 1699.1 | 300.74 | 259.47

## Slide 16: Dosažené výsledky
Předpokládaný odhad ceny:
Chart: 
| Dlažby a obklady | Epoxidové stěrky a nátěry | Polyuretanové stěrky a nátěry
Cena v Kč bez DPH | 1387822.9 | 363892.63 | 431795.21

## Slide 17: Závěrečné shrnutí
Vždy rozhoduje:
  Časová náročnost
  Finanční náklady
  Estetika
  Výběr správné prováděcí společnosti
  Osobní doporučení ze systému na bázi epoxidů nebo polyuretanu
  Cíl práce byl splněn

## Slide 18: Odpovědi na otázky vedoucího
Jaké jsou legislativní požadavky na skluznost podlah, především ve zdravotnických zařízení, jak je dělíme, jaké jsou jejich požadované hodnoty?
Celkové i dílčí ceny uvedené ve výpočtech jednotlivých nákladů za provedení prací jsou uvedeny s / bez DPH? Na základě jakých ceníků jsou ceny stanoveny?

## Slide 19: Odpovědi na otázky oponenta
Detail soklu ukazuje značné mimostřední zatížení na základ. Musí být toto zohledněno ve výztuži základového pasu / desky? Pokud ano, jak by mohlo vypadat vyztužení desky / pasu?
Jaký je rozdíl mezi betonovou a anhydritovou podlahou (výhody, nevýhody)? Proč jste zvolil, pokud máte podlahové vytápění právě betonovou podlahu (mazaninu)?

## Slide 20: Děkuji za pozornost