## Slide 1: Mateřská škola
Autor BP: Nikola Staňková
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Oponent práce: Ing. Daniel Vacek

## Slide 2: Cíl práce
vypracování PD v rozsahu pro stavební povolení
výzkumná otázka č.1: multikriteriálního vyhodnocení variant skladeb obvodového pláště
výzkumná otázka č.2: variantní vyhodnocení architektonického řešení obvodových plášťů

## Slide 3: Představení objektu
novostavba mateřské školy – samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt
v 1.NP je navržena denní místnost pro 25 dětí, ve 2.NP pro 28 dětí
v každém podlaží se nachází umývárna s šatnou pro děti, výdejna obědů
v 1.NP také technická místnost, kancelář a šatna s umývárnou pro zaměstnance MŠ
místo výstavby – Plzeň - Bručná

## Slide 4: Vybrané materiály pro výzkumné otázky
Zdivo: Porotherm 30 Profi,
Ytong 300 Standard PDK (P2-400),
Kalksandstein 10 DF/300 LP,
Liapor M300
Izolace: Isover EPS 70F
  Isover TF Profi
  Isover EPS GreyWall
  New-Therm TPD – PUR 30/40

## Slide 5: Porovnávané a hodnocené parametry obvodových plášťů – výzkumná otázka č.1
spotřeba primární energie (PEI)
potenciál globálního oteplování (GWP)
potenciál okyselování prostředí (AP)
potenciál eutrofizace prostředí (EP)
potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)
potenciál tvorby přízemního ozónu (POCP)
součinitel tepelné vodivosti (λ)
součinitel prostupu tepla (U)
cena materiálu za m3

## Slide 6: Porovnání vybraného zdiva
Chart: PEI Zdivo
| 2.5739999999999998 | 4.0780000000000003 | 0.94299999999999995 | 5.26
Keramické zdivo Porotherm | 2.574
Pórobetonové zdivo Ytong | 4.078
Vápenopískové zdivo Kalksandstein | 0.943
Betonové lehčené zdivo Liapor | 5.26
Porovnání PEI
Chart: Součinitel tepelné vodivosti λ Zdivo
Keramické zdivo Porotherm | 0.18
Pórobetonové zdivo Ytong | 0.1
Vápenopískové zdivo Kalksandstein | 0.7
Betonové lehčené zdivo Liapor | 0.21
Porovnání součinitele tepelné vodivosti

## Slide 7: Vyhodnocení samotného zdiva
 | Keramické zdivo Porotherm | Pórobetonové zdivo Ytong | Vápenopískové zdivo Kalksandstein | Betonové lehčené zdivo Liapor
PEI [MJ/FU] | 2 | 3 | 1 | 4
GWP [kg.CO2 ekv./FU] | 2 | 3 | 1 | 4
AP [kg.SO2 ekv./FU] | 2 | 3 | 1 | 4
EP[kg.PO43- ekv./FU] | 2 | 4 | 1 | 3
ODP [kg.CFC 11/FU] | 4 | 2 | 1 | 3
POCP[kg.C2H4 ekv./FU] | 3 | 2 | 1 | 4
Součinitel tepelné vodivosti λ [ W/mK ] | 2 | 1 | 4 | 3
Cena m2 zdiva tl. 300 mm [Kč/m2] | 4 | 3 | 1 | 2
 | 21 | 21 | 11 | 24

## Slide 8: Porovnání vybraných izolací
Chart: Spotřeba primární energie PEI Izolace
Isover EPS 70F | 65.1625
Isover TF Profi | 8.11
Isover EPS GreyWall | 65.533
New-Therm TPD – PUR 30/40 | 99.265
Porovnání PEI
Chart: Součinitel tepelné vodivosti λ Izolace
Isover EPS 70F | 0.039
Isover TF Profi | 0.036
Isover EPS GreyWall | 0.032
New-Therm TPD – PUR 30/40 | 0.022
Porovnání součinitele tepelné vodivosti

## Slide 9: Vyhodnocení samotných tepelných izolací
 | Isover EPS 70F | Isover TF Profi | Isover EPS GreyWall | New-Therm TPD – PUR 30/40
PEI [MJ/FU] | 2 | 1 | 3 | 4
GWP [kg.CO2 ekv./FU] | 2 | 1 | 3 | 4
AP [kg.SO2 ekv./FU] | 1 | 2 | 3 | 4
EP[kg.PO43- ekv./FU] | 2 | 1 | 3 | 4
ODP [kg.CFC 11/FU] | 1 | 3 | 4 | 2
POCP[kg.C2H4 ekv./FU] | 3 | 1 | 4 | 2
Součinitel tepelné vodivosti λ [ W/mK ] | 4 | 3 | 2 | 1
Cena m2 zdiva tl. 300 mm [Kč/m2] | 1 | 3 | 2 | 4
 | 16 | 15 | 24 | 25

## Slide 10: Porovnání variant obvodových plášťů
Chart: PEI Obvodový plášť
| 2.5739999999999998 | 4.0780000000000003 | 0.94299999999999995 | 5.26
Var.1:Porotherm + EPS 70F | 67.7365
Var.2:Ytong + PUR | 103.343
Var.3:Ytong + EPS GreyWall | 69.611
Var.4:Kalksandstein + TF Profi | 9.053
Var.5:Liapor + TF Profi | 13.37
Porovnání PEI
Chart: Součinitel prostup tepla Obvodový plášť
| 0,223 | 0,145 | 0,174 | 0,248 | 0,215
Var.1:Porotherm + EPS 70F | 0.223
Var.2:Ytong + PUR | 0.145
Var.3:Ytong + EPS GreyWall | 0.174
Var.4:Kalksandstein + TF Profi | 0.248
Var.5:Liapor + TF Profi | 0.215
Porovnání součinitele tepelné vodivosti

## Slide 11: Vyhodnocení variant obvodových plášťů
 | Var.1: Porotherm + EPS 70F | Var.2: Ytong + PUR | Var.3: Ytong + EPS GreyWall | Var.4: Kalksandstein + TF Profi | Var.5: Liapor + TF Profi
PEI [MJ/kg] | 3 | 5 | 4 | 1 | 2
GWP [kg.CO2 ekv./kg] | 3 | 5 | 4 | 1 | 2
AP [kg.SO2 ekv./FU] | 1 | 5 | 4 | 2 | 3
EP[kg.PO43- ekv./FU] | 2 | 5 | 4 | 1 | 3
ODP [kg.CFC 11/FU] | 4 | 1 | 5 | 2 | 3
POCP[kg.C2H4 ekv./FU] | 4 | 3 | 5 | 1 | 2
Součinitel prostup tepla U [W/m2K] | 4 | 1 | 2 | 5 | 3
Cena m2 obvodového pláště [Kč/m2] | 2 | 5 | 1 | 3 | 4
 | 23 | 30 | 29 | 16 | 22

## Slide 12: Vyhodnocení architektonického řešení obvodových plášťů – výzkumná otázka č.2
- tenkovrstvá omítka
- cihlové pásky

## Slide 13: Vyhodnocení architektonického řešení obvodových plášťů
- skleněné obkladové desky
- cementovláknité desky

## Slide 14: Vyhodnocení architektonického řešení obvodových plášťů
- tenkovrstvá omítka
- cihlové pásky

## Slide 15: Vyhodnocení architektonického řešení obvodových plášťů
- skleněné obkladové desky
- cementovláknité desky

## Slide 16: Závěrečné shrnutí
multikriteriální hodnocení nejlépe vápenopískové zdivo Kalksandstein + minerální vata TF Profi
výběr optimální varianty architektonického řešení obvodového pláště => soulad s okolní zástavbou
přínosy: prohloubení znalostí zdících systémů a tepelných izolací
environmentální vlastnosti – rozšíření znalostí
vypracování vizualizací

## Slide 17
Děkuji za pozornost.

## Slide 18: Odpovědi na otázky
Vedoucí práce:
V teoretické části na str. 22 u výhod / nevýhod expandovaného polystyrenu píšete, že ”Při provádění EPS na hydroizolaci z asfaltových pásů by mělo také dojít k použití separační vrstvy(folie), aby nedocházelo k chemické reakci mezi hydroizolací a EPS.” O jakou chemickou reakci se jedná a co je jejím důsledkem?
Jaké jsou nevýhody izolace z kamenné vlny?
Jaké jsou možnosti použití fasádních skleněných obkladových desek v případě mateřské školy z hlediska bezpečnosti?
Oponent práce:
Vysvětlete, na jakém principu fungují tepelné izolace?