Bakalářská práce:
Návrh třícestného sedlového ventilu
Vypracoval: Bedřich Mora
    2020	Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.

---
Cílem bakalářské práce je navrhnout třícestný sedlový ventil elektromagnetický pro věští průtoky.
Cíl práce

---
Teoreticko-metodologická část
  - Jihostroj a.s.
  - Rozdělení ventilů dle konstrukce
  - Rozdělení ventilů dle použití
Aplikační část
  - Popis a definice funkčních stavů ventilu
  - Návrh hydraulické části ventilu
  - Materiály součástí ventilu
Návrhy na opatření
Závěr
Obsah

---
Jihostroj a.s.
  - Výrobní firma sídlící ve Velešíně
  - Hydraulická divize
  - Letecká divize
  - Majoritní vlastník společnosti Jawa Moto
Teoreticko-metodologická část

---
Rozdělení ventilů dle konstrukce:
    - Kohout
    - Sedlový ventil
    - Pístový
    - Talířový ventil
    - Membránový ventil
    - Jehlový ventil
    - Kuličkový ventil
    - Klapka
Rozdělení ventilů dle použití:
Odvzdušňovací ventily
Plovákový ventil
Pojistný ventil
Redukční ventil
Termostatický ventil
Zpětný ventil, zpětná klapka

---
Popis a definice funkčních stavů ventilu:
  - Stav I:
    - Vypnutý elektromagnet
    - Klapka v horní poloze
    - Porty C a B spojeny
  - Stav II:
    - Elektromagnet zapnutý
    - Klapka v dolní poloze
    - Porty C a A spojeny
Aplikační část
Obr.1 řez hydraulické části ventilu

---
Volba mezi sedlovým a šoupátkovým ventilem:
Výhody sedlového ventilu
  - Malé riziko zadření
  - Malá náročnost na přesnost
  - Malý zdvih klapky
  - Těsnost ventilu
Nevýhody sedlového ventilu
  - Větší množství dílů
  - Větší působící síla (Může dojít k vytržení z regulátoru)
  - Potřebná větší síla ke změně stavu
Výhody šoupátkového ventilu
  - Menší počet dílů
  - Lepší tlakové poměry
Nevýhody šoupátkového ventilu
  - Větší netěsnost ventilu
  - Větší pravděpodobnost zadření

---
Návrh hydraulické části ventilu:
Průtokové části ventilu

---
Tlakové ztráty:
Působící síly:

---
Návrh pružiny:

---
Materiály součástí ventilu:

---
Návrh hydraulické části, pro větší než stávající průtok, se podařilo splnit.
Jediný návrh je vylepšení konstrukčního řešení distanční trubky, tak aby byla aretována vzhledem ke všem osám.
Neuzavíraly by se nám tak vstupní porty A.
Návrhy na opatření

---
Třícestný elektromagnetický sedlový ventil byl navržen na průtok leteckého paliva 450 l/hod.
V teoretické části jsem popisoval různé druhy ventilů a rozdělil jsem je podle konstrukce.
V aplikační části jsem nejprve definoval části ventilu a jejich funkci.
V další části jsem vypočítal tlakové ztráty, navrhl průřez průtokových částí ventilu.
V neposlední řadě jsem musel navrhnout pružinu, která je umístěna v tělese celého ventilu.
Poslední část je věnována materiálům jednotlivých částí, druhů používaných leteckých paliv.
Závěr

---
Děkuji za pozornost