## Slide 1: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Vypracoval: Václav Chalupa
Vedoucí BP: Ing. Martin Dědič
Oponent BP: Ing. Daniel Vacek

## Slide 2: CÍL PRÁCE
Cílem práce je projektová dokumentace administrativní budovy v úrovni provedení stavby včetně výpočtu akustických opatření a hlukové studie od dopravy.

## Slide 3: POPIS OBJEKTU
Dvoupodlažní administrativní budova pro 80 zaměstnanců
Prostory kanceláří, zasedacích místností, šatny s hygienickým zařízením, garáží, technického zařízení

## Slide 4: HLUKOVÁ STUDIE OD DOPRAVY
Hladina akustického tlaku - hluková mapa
Požadavky na váženou stavební neprůzvučnost - ČSN 73 0532
Navržení neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí

## Slide 5: HLUKOVÁ STUDIE OD DOPRAVY
Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R’W (DnT,W ) 2m před fasádou dle ČSN 73 0532
  LA,,eq,2m, = 70 dB  R’W (DnT,W ) = 30 dB
Obvodové stěny: min R’W = 30 dB
Lehký obvodový plášť (prosklená fasáda): min R’W = 30 dB
Okna, vchodové dveře: min R’W = 30 dB

## Slide 6: NÁVRH NEPRŮZVUČNOSTI R’W JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
Neprůzvučnost oken může být snížena dle procent poměru plochy okna/obvodový plášť místnosti

## Slide 7: SCHÉMA POŽADOVANÉ NEPRŮZVUČNOSTI R’W JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

## Slide 8: VÁŽENÁ VYPOČTENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ R’w
Požadavek na neprůzvučnost pláště R´w,DnT,w: 30 dB
Obvodová stěna - Porotherm 44 s kontaktním zateplovacím
systém z minerální vlny tl. 100mm = R’w : 45 dB Vyhojuje
Okna - Schuco, model AWS 120 CC.SI = R’w : 51 dB Vyhojuje
Celková neprůzvučnost stěn s okny = R’w,F :44,8 až 47 dB Vyhojuje
Lehký obvodový plášť - Schuco, model AOC 60 ST = R’w : 49 dB Vyhojuje

## Slide 9: VÝPOČET NEPRŮZVUČNOSTI VNITŘNÍCH STĚN KANCELÁŘÍ
Požadavek na neprůzvučnost vnitřních stěn R´w,DnT,w: 45 dB
Porotherm 30 Profi R’w30 : 46 dB Vyhovuje
Porotherm 14 Profi R’w14 : 41 dB Nevyhovuje
Požadavek neprůzvučnosti interiérových dveří R´w,DnT,w: 32 db
Vypočtená neprůzvučnost interiérových dveří R’w : 26 dB Nevyhovuje

## Slide 10: VÝPIS ZMĚN
Porotherm 14 Profi nahrazeno zdivem Porotherm 11,5 AKU.
Interiérové dveře do kanceláří a mezi kancelářemi od firmy Sepos nahrazeny Funkčními dveřmi Standard 2/LA-S šířky 800mm s obložkovou zárubní od firmy Prum.
Vnitřní nenosné zdivo mezi kancelářemi, ve kterých jsou dveře (Porotherm 11,5 AKU) nahrazeno zdivem Porotherm 19 AKU
Vnitřní nosné zdivo kanceláří (Porotherm 30 Profi), ve kterých jsou dveře nahrazeno zdivem Porotherm 30 AKU Z.
Interiérové dveře do kanceláře 1.01 nahrazeny dveřmi stejného typu s větší neprůzvučností Rw = 47 dB (Funkční dveřě Standard 2/LA-S šířky 800mm s obložkovou zárubní od firmy Prum)

## Slide 11: SCHÉMA NEPRŮZVUČNOSTI R’W JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU

## Slide 12: OTÁZKA
Objekt je z velké části tvořen prosklenými plochami. Jak zajistíte, aby v letních měsících nedocházelo k přehřívání interiéru?

## Slide 13: Děkuji za pozornost.