## Slide 1: RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU
Autor: Ondřej Říha
Vedoucí BP: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent BP: Ing. arch. Petr Zifčák

## Slide 2: OBSAH A CÍL PRÁCE Projekt rodinný dům s fitness v Humpolci
Stupeň: - Architektonická studie
- DSP
Podrobné zpracování dokumentace návrhu soustav techniky prostředí a posouzení kvality prostředí
Vizualizace
Textová část:
Řešení problematiky výběru zdroje vytápění a přípravy TV i v kontextu navrhovaného objektu

## Slide 3: MOTIVACE A DŮVODY VOLBY TÉMATU
Zájem o projektování staveb
Vlastní volba tématu
Rozšíření znalostí v dané problematice
Využití získaných informací v praxi

## Slide 4: POPIS OBJEKTU
Kraj: Vysočina
Obec: Humpolec
Zastavěná plocha: 285 m2
Účel užívání: Rodinný dům a fitness

## Slide 5: POPIS OBJEKTU
Konstrukční řešení:
Základy: betonové pasy
Svislé nosné konstrukce: keramické zdivo Porotherm
Stropní konstrukce: stropní dílce (panely) Goldbeck
Zastřešení RD: pultová střecha, dřevěný krov
Zastřešení fitness: plochá střecha, vegetační
Energetická náročnost budovy:
Celková tepelná ztráta objektu: 11kW (6,5 kW RD + 4,5 kW fitness)
Celková roční dodaná energie: 123 kWh/(m2 a)
Třída energetické náročnosti: B (velmi úsporná)

## Slide 6: 1.NP

## Slide 7: 2.NP

## Slide 8: ZDROJ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
Zdroj vytápění: 2× plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO, 4 - 13 kW
Příprava TV: nepřímotopné zásobníky OKC o objemu 120 l (pro RD) a 200 l (pro fitness)
Uvažované investiční náklady:
2× Plynový kotel 58 000 Kč
Plynová přípojka 35 000 Kč
2× Komín 140 000 Kč
Zásobník TV (120 l) 8 000 Kč
Zásobník TV (200 l) 9 000 Kč
Cena celkem (přibližná) 250 000 Kč

## Slide 10: DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY OD VEDOUCÍHO PRÁCE
Proč v rámci dokumentace pro stavební povolení není uvažováno se solárními kolektory na střeše objektu, které jsou navrženy v energetickém schématu v architektonické studii?
Jaké provozní náklady autor předpokládá u jednotlivých porovnávaných variant?

## Slide 11: VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Varianta B
TČ „vzduch‑voda“ a elektrický ohřívač vody
Varianta A
2 × Plynový kondenzační kotel
a nepřímotopný zásobník
Varianta C
Kotel na dřevěné pelety
a elektrický ohřívač

## Slide 12
Chart: Investiční náklady
| Investiční náklady
Varianta A | 250000
Varianta B | 279000
Varianta C | 206000

## Slide 13: Děkuji za pozornost!