## Slide 1: Administrativní budova PČR v Chebu
Autor bakalářské práce: Hana Sebroňová
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Dědič
Oponent bakalářské práce: Ing. Michal Lávička
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický
Katedra stavebnictví

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní řešení zdroje vytápění řešené administrativní budovy s vyhodnocením nejvhodnější varianty podle zadaných parametrů a návrh využití alternativních zdrojů tepla/ energie na fasádě objektu.

## Slide 3: Výzkumné otázky
Jaký je nejvhodnější zdroj vytápění konkrétní administrativní budovy?
Jaké jsou vhodné alternativní zdroje tepla, které se dají umístit na fasádu, pro zvolenou administrativní budovu?
Metodika práce
Metoda popisu
Metoda výpočtu
Metoda komparace

## Slide 4: Dosažené výsledky a přínos
Vstupní náklady a provozní náklady v horizontu 10 let
Chart: NÁKLADY [Kč]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Vstupní | 190490 | 189950 | 576680 | 94869 | 805269
Provozní | 5809603 | 4637743 | 3753385 | 8368689 | 1684189
1 – Jeden plynový kotel
2 – 5 plynových kotlů
3 – Kotel na tuhá paliva
4 – Elektrokotel
5 – Tepelné čerpadlo

## Slide 5: Dosažené výsledky a přínos
Chart: EMISE [kg]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 6.16 | 8.75 | 78.5 | 0 | 0
1 – Jeden plynový kotel
2 – 5 plynových kotlů
3 – Kotel na tuhá paliva
4 – Elektrokotel
5 – Tepelné čerpadlo
Emise NOx vznikající při provozu v horizontu 1 roku

## Slide 6: Závěrečné shrnutí
Nejoptimálnější varianta pro vytápění
Varianta | Typ | Vstupní náklady | Provozní náklady | Celkové náklady
1 | Jeden plynový kotel | 190 490,- | 5 809 603,- | 6 000 093,-
2 | Pět plynových kotlů | 189 950,- | 4 637 743,- | 4 827 693,-
3 | Kotel na tuhá paliva | 576 680,- | 3 753 385,- | 4 330 065,-
4 | Elektokotel | 94 869,- | 8 368 689,- | 8 463 558,-
5 | Tepelné čerpadlo | 805 269,- | 1 684 189,- | 2 489 458,-
Varianta | Typ | Vzniklé emise NOx za 1 rok [kg]
1 | Jeden plynový kotel | 6,16
2 | Pět plynových kotlů | 8,75
3 | Kotel na tuhá paliva | 78,5
4 | Elektokotel | 0
5 | Tepelné čerpadlo | 0
Ekonomické hledisko
Ekologické hledisko
TEPELNÉ ČERPADLO

## Slide 7: Dosažené výsledky a přínos
Cena potřebné energie bez využití fotovoltaických panelů
Cena potřebné energie s využitím fotovoltaických panelů
Celková spotřeba energie | 67 956 kWh/rok
Cena za jednotku (ČEZ) | 1 kWh = 3,11 Kč
Cena spotřebované energie za rok | 211 344,-
Cena spotřebované energie za 10 let | 2 113 440,-
Celková spotřeba energie (32,7 %) | 55 000,2 kWh/rok
Cena za jednotku (ČEZ) | 1 kWh = 3,11 Kč
Cena spotřebované energie za rok | 171 051,-
Cena spotřebované energie za 10 let | 1 710 510,-

## Slide 8: Dosažené výsledky a přínos
Celková spotřeba energie | 174 718 kWh/rok
Cena za jednotku (ČEZ) | 1 kWh = 3,11 Kč
Cena spotřebované energie za rok | 543 373,-
Cena spotřebované energie za 10 let | 5 433 730,-
Cena potřebné energie bez využití solárních kolektorů
Cena potřebné energie s využitím solárních kolektorů
Celková spotřeba energie (80,94 %) | 57 133 kWh/rok
Cena za jednotku (ČEZ) | 1 kWh = 3,11 Kč
Cena spotřebované energie za rok | 177 684,-
Cena spotřebované energie za 10 let | 1 776 840,-

## Slide 9: Závěrečné shrnutí
Investice do solárního systému | 4 932 716,-
Rozdíl ceny spotřebované energie za 1 rok | 365 689,-
Návratnost investice | 13 let a 6 měsíců
Úspora za 25 let životnosti solárního systému | 4 205 424,-
Investice do solárního systému | 2 546 655,-
Rozdíl ceny spotřebované energie za 1 rok | 40 293,-
Návratnost investice | 63 let a 3 měsíce
Návrh solárních kolektorů
Návrh fotovoltaických panelů

## Slide 10: Doplňující dotazy od oponenta
Jaký je rozdíl mezi anhydritovým a cementovým potěrem? Proč jste volila právě anhydritový potěr?
Návrh I profilu - vnitřní nosné zdivo - výsledek 2 x I 600. Budou tyto profily svařeny do krabice? Pokud ano proč, pokud ne proč?
Myslíte si, že I profily svařené do krabice pozitivně, nebo negativně ovlivní únosnost při požáru?

## Slide 11: Děkuji za pozornost